## Slide 1: Bezdrátové senzorické sítě Protokoly síťové vrstvy
Bezdrátové senzorické sítě
Lekce 6
Ing. Jiří Ledvina, CSc.
Notes: Klepněte a vložte poznámky.

## Slide 2: Rozdělení protokolů
Protokoly
Data centric
  Záplavování (Flooding)
  Klábosení (Gossiping)
  SPIN (Sensor Protocol for Information via Negotiation)
  Řízené záplavování (Directed diffusion)
Hierarchické protokoly
  LEACH (low-energy adaptive clustering hierarchy)
  PEGASIS (power-efficient gathering in sensor information systems )
  TEEN (threshold-sensitive energy-efficient sensor network )
  APTEEN (adaptive threshold-sensitive energy-efficient sensor network )

## Slide 3: Rozdělení protokolů
Geografické směrování
  MECN (Minimum Energy Communication Network )
  SMECN (Small MECN)
  PRADA (probe-based distributed protocol for knowledge range adjustment )
Založené na QoS
  SAR (Sequential Assignment Routing )
  SPEED
  Minumum Cost Path

## Slide 4: Požadavky na síťové WSN protokoly
Spotřeba energie
  Minimalizace spotřeby
Zkoumání okolí
  Dynamické rozmístění uzlů
  Určení sousedů
Komunikace / výpočet
  Komunikace je výkonově náročnější než výpočet
  Agregace dat

## Slide 5: Požadované vlastnosti protokolů
Škálovatelnost
  Velký počet uzlů – velká hustota
  Brání získat obecnou znalost o topologii v každém uzlu
  Omezení znalosti topologie – zcela distribuovaný protokol
  Omezená výměna informací
  Pro uživatele je důležitější globální informace než informace z každého uzlu

## Slide 6: Požadované vlastnosti protokolů
Adresování
  Problém s přiřazením jednoznačné adresy každému uzlu
  Použití lokálního mechanizmu adresování
  Nelze použít směrovací protokoly založené na adresování
  Uživatelé požadují celkovou informaci nezávislou na uzlech
  Hledají se algoritmy, které nevyžadují unikátní ID pro každý uzel

## Slide 7: Požadované vlastnosti protokolů
Robustnost
  Přenos informace přes mezilehlé uzly
  Uzly musí fungovat jako směrovače
  Uzel může vypadnout – úspora energie
  Směrovací protokoly odolné proti výpadkům uzlů
  Nesmí záviset na výpadku jednoho uzlu
  Nesmí záviset na ztrátě paketu
  Cílem je dopravit informaci ze senzoru (zdroje) do uzlu spotřeby (sink) (spotřebič)

## Slide 8: Požadované vlastnosti protokolů
Topologie
  Směrování deterministické/náhodné
  Deterministická topologie – efektivní algoritmy směrování – není vhodné pro WSN
  Nedeterministické směrování – mechanizmy vylepšení
  Relativní umístění sousedů
  Relativní umístění v síti
  Směrovací algoritmy musí počítat s fází vyhledávání sousedů
  Uzel se může připojovat i odpojovat za běhu
  Uzel se může přemisťovat za běhu sítě
  Směrovací protokol musí na změny reagovat adaptivně

## Slide 9: Požadované vlastnosti protokolů
Aplikace
  Monitorovací aplikace – periodická komunikace
  Aplikace založené na událostech – uzly většinu doby spí
  Vyžaduje se přenos informace v reálném čase (minimální latence)
  Síť nemusí být statická
  Nutnost generovat cestu při výskytu události
  Závěr – pro různé druhy aplikací se mohou požadovat různé algoritmy směrování

## Slide 10: Data centric protokoly, flat architektura
Velký rozdíl mezi WSN a klasickými sítěmi
Problém přidělení ID každému uzlu
Nelze použít směrování založené na adresování
Př.:
  Zjištění oblasti, kde je teplota vyšší než 10◦C
Protokoly jsou založeny na dotazech posílaných z kořene stromu
Používají se atributy místo adres (attribute based naming)
Příklady protokolů
Záplavování, klábosení (gossiping), SPAN, směrové záplavování, šeptanda (rumor routing), směrování podle gradiendu, SPIN

## Slide 11: Zjištění teplotního pole
Čtení každého uzlu
Inicializace dotazu
Uzly odpovídající požadavku
Generování cest

## Slide 12: Záplavování
Nejjednodušší pro sítě s mezilehlými uzly (přeskoky)
Používá broadcast
Po přijetí zprávy rozesílá zprávu sousedům
Přenos paketu celou sítí
Omezení dané průměrem sítě (počet přeskoků) nebo dosažením cíle
Patří mezi reaktivní protokoly
Vytváření cesty na přání
Jednoduchý decentralizovaný protokol

## Slide 13: Záplavování

## Slide 14: Záplavování
Problémy
  Imploze (zhroucení)
  Přenos paketů více cestami do cíle – nadměrné zatížení cest k cíli i cílového uzlu
  Duplicitní zprávy
  Překrytí (overlap) – překrytí oblastí – duplicitní zprávy pochází od různých uzlů
  Oslepnutí zdrojů (resource blindness) – záplavování nebere v úvahu spotřebu energie
Energy resource- aware protocol (protokol s uvědoměním si zdrojů) – zjišťování energie uzlů

## Slide 15: Záplavování
Imploze
Překrytí oblastí

## Slide 16: Gossiping (klábosení)
Protokol odvozený od záplavování
Algoritmus záplavování má problém s dupicitami
Pro předání zprávy se náhodně vybere jeden sousední uzel
Nevýhoda je prodloužení doby odezvy
Výhoda je snížení spotřeby energie
Záplavování nebo klábosení je vhodné v protokolech kde se použije ve specifických funkcích
Př.:
  fáze rozmisťování uzlů – zjištění aktivních uzlů
  Fáze inicializace – zachycení informace od sousedů

## Slide 17: SPIN – Sensor Protocol for Information via Negotiation
Negotiation – vyjednávání
Jedná se o rodinu protokolů, data centric routing
Hodí se pro přenosy od zdroje dat (senzoru) k cíli (výstupu z WSN)
První fáze – před odesláním dat si uzly vymění informaci s popisem dat
Data jsou poslána pouze do uzlů, které je požadují
Druhá fáze – každý uzel monitoruje zdroj energie

## Slide 18: SPIN – Sensor Protocol for Information via Negotiation
Protokol používá zprávy
ADV – adverticement – nabídka dat
REQ – request – požadavek na zaslání dat
DATA – vlastní datový rámec
Existují modifikace
  SPIN-PP – point-to-point komunikace, posílá data pouze vybraným uzlům (dvoubodový spoj)
  SPIN-EC – energy consuption – monitoruje stav zdroje
  SPIN-BC – používá pro přenos dat broadcast
  SPIN-RL – zajišťuje spolehlivý přenos dat

## Slide 19: SPIN protokol

## Slide 20: Protokol SPIN-PP
Uzel, který má data k odeslání pošle okolním uzlům informaci s popisem dat (ADV)
Uzly odpoví zprávou REQ
Uzel pošle data konkrétním uzlům dvoubodovým spojem (vícenásobné poslání téhož)
Nemá mechanizmus pro odstranění kolizí (REQ)

## Slide 21: Protokol SPIN-EC
Vychází z SPIN-PP
Navíc monitoruje stav zdroje
Pokud je energie zdroje pod prahovou hodnotou, neposílá REQ
Je-li energie dost, funguje stejně jako SPIN-PP

## Slide 22: Protokol SPIN-BC
Vychází z SPIN-PP
Používá náhodný mechanizmus pro vysílání REQ broadcastem
Slyší-li cizí REQ, čeká na odvysílání DATA paketu
DATA posílá jako broadcast

## Slide 23: Protokol SPIN-RL
Protokol zavádí periodu vysílání
Pokud uzel přijme ADV, ale nepřijme data
Vysílá opakovaně REQ před uplynutím periody, ale po vyčerpání timeoutu

## Slide 24: Directed Diffusion
Uživatel požaduje specifickou informaci od uzlů
Protokol rozeznává čtyři stavy
  Propagace požadavku na dosažení cíle
  Vytvoření gradiendu (gradient setup)
  Reinforcement (posilování cesty)
  Doručování dat
Propagace požadavku – vysílá „Interest message“ od kořene sítě
Posílá zprávu záplavově do všech uzlů sítě
Využívá periodické vysílání

## Slide 25: Directed Diffusion
Interest
Gradient setup
Reinforcement
Data delivery

## Slide 26: Directed Diffusion
Po přijetí uloží uzel zprávu do paměti a pošle ji dál (záplavově, nebo podle popisu)
V paměti se ukládá
  Časová značka – čas příjmu zprávy
  Gradiend – uzel, odkud byla zpráva přijata
  Interval – perioda opakování
  Doba trvání – doba, po kterou má být informace uložena
Pro vytvoření gradiendu mohou být použity různé techniky
  První, kdo poslal „interest message“
  Podle toho, kdo má nejvíce energie

## Slide 27: Directed Diffusion
Zpráva „gradient“ se posílá po zpětné cestě
Postup vede k více cestám – výběr cesty pomocí další zprávy „Interest message“
Výběr cesty podle
  Kvality linky
  Minima zpoždění
  Počtu paketů z daného směru
Vytvoří se cesta zdroj – cíl
Pomocí zprávy „Reinforcement“ se dá cesta potvrdit, nebo odstranit (negativní reinforcement)

## Slide 28: Directed Diffusion
Přenos dat
Negativní reinforcement
(zesílení, posílení)

## Slide 29: Directed Diffusion
Nová cesta

## Slide 30: Directed Diffusion
Rušení cesty – dovoluje vícenásobné směrování
Two phase pull
  Režim záplavového posílání zprávy „Interest“ od okraje sítě k cíli je označován two phase pull
Push diffusion – inicializace datového toku senzorem
  Uzly nabízí svá data (jako SPIN)
  Adverticement – reinforcement

## Slide 31: Zhodnocení - Data centric protokoly, flat architektura
Problémy s „flat“ topologií
Problém škálovatelnost
Problém kolizí
Příliš mnoho zpráv – nutnost použít agregaci dat

## Slide 32: Hierarchické protokoly
Plochá architektura – uzly v okolí uzlu pro napojení sítě jsou více zatěžovány než ostatní
Limitující faktor pro škálovatelnost
Hierarchická architektura
Založena na vytváření klastrů
V čele klastru je vybraný uzel (cluster head) – uzel, který klastr organizuje a slouží i k přenosu zpráv z klastru
Hlavním úkolem vybraného uzlu je agregace dat – data se agregují do paketu, který nemění svoji velikost
Hierarchická struktura může být i vícevrstvá – vybrané uzly různých klastrů mohou vytvářet další klastry

## Slide 33: Hierarchické protokoly
Architektura založená na klastrech

## Slide 34: Hierarchické protokoly
Do této skupiny patří protokoly
  LEACH – Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy
  PEGASIS – Power-Efficient Gathering in Sensor Information Systems
  TEEN – Treshold-sensitiv Energy-Efficiet sensor network
  APTEEN – Adaptive TEEN

## Slide 35: Protokol LEACH
Minimalizuje spotřebu energie
Založen na klastrech
Provádí agregaci dat
Vedoucí klastru komunikuje přímo s cílovou stanicí
Dynamicky provádí změnu vedoucího klastru z důvodu rovnoměrného energetického zatížení uzlů
Řízení probíhá v cyklech, rundách (rounds)
Každá runda má tři fáze
  Výběr vedoucího klastru
  Setup fáze – formování klastru, vytvoření plánu přenosů
  Ustálená fáze – přenos dat

## Slide 36: Protokol LEACH
Výběr vedoucího klastru
  Zpráva adverticement – broadcast, podle procenta, že se uzel může stát vedoucím klastru, podle čísla současné rundy, podle toho, může-li být vybrán jako vedoucí klastru se vypočte prahová hodnota
  Uzel zvolí náhodné číslo, je-li menší než práh, nesoupeří o vedoucího
  Zpráva adverticement – určení vedoucího klastru
  Může se stát, že senzor - uzel přijme více zpráv adverticement, pak si vybere klastr podle síly signálu
Setup fáze
  Uzly informují vedoucího klastru o svém členství v klastru
  Vedoucí klastru použije metodu TDMA pro bezkolizní přenosy zpráv ze senzorů k vedoucímu klastru

## Slide 37: Protokol LEACH
Ustálený stav (steady state)
  Uzly posílají dat vedoucímu klastru
  Vedoucí klastru agreguje data
  Vedoucí klastru posílá data přímo hranovému uzlu (výstup z WSN)
  Vedoucí klastru je aktivní po celou dobu
  Vedoucí po nějaké době posílá zprávu adverticement a předává funkci vedoucího klastru dalšímu uzlu
Protokol spotřebuje 4 až 8 krát méně energie než protokol v plošné síti

## Slide 38: PEGASIS
Místo množiny uzlů vytváří řetěz uzlů (lineární uskupení)
Používá algoritmus pro vyhledání nejbližšího souseda, soused vyhledá nejbližšího souseda, …
Vytváří obousměrný řetěz
K přenosu dat využívá mechanizmu předávání pověření
Začíná se od nejvzdálenějšího uzlu, ten vyšle data a předá pověření dalšímu v řadě.
Data jsou vysílána přímo vedoucímu klastru
Vedoucí klastru data agreguje a posílá uzlu u výstupu z WSN
Oproti protokolu LEACH je o 100 až 300% lepší

## Slide 39: PEGASIS
Protokol PEGASIS, Struktura zřetězení

## Slide 40: TEEN
Jedná se o protokol aplikace založené na vzniku událostí
Vytváří vícestupňovou hierarchii
Zavádí pevný práh (hart ) a měkký práh (soft)
Měřená veličina se posílá vedoucímu klastru, překročí-li její hodnota pevný práh
Aby se nemusela přenášet každá změna, musí být mezi měřenými hodnotami rozdíl větší, než měkký práh.
Realizuje agregaci dat

## Slide 41: TEEN a APTEEN
Vícevrstvá hierarchická struktura

## Slide 42: APTEEN
Rozšíření TEEN
V klastru se předává právo vysílat podle TDMA
Periodicky obnovuje informace
Pevný a měkký práh řídí četnost vysílání dat

## Slide 43: Geografické směrování
Důležité je propojení získaných dat s umístěním senzoru
GPS nelze použít pro její spotřebu a cenu
Existují protokoly pro lokalizaci uzlu na základě měření intenzity signálu nebo jeho fáze, relativní vzhledem ke známým polohám hlavních uzlů

## Slide 44: Protokol MECL a SMECL
Minimum energy communication network
Minimalizuje počet hran v grafu rozmístění uzlů
Neúplný polygonální graf převádí na minimální graf
Využívá „Relay region“ pro omezení počtu uzlů, které přicházejí v úvahu pro přenosy

## Slide 45: Geografické směrování
Původní graf
Upravený graf

## Slide 46: Geografické směrování

## Slide 47: Geographical Forwarding Schemes for Lossy Links
Geografické forwardovací schéma pro ztrátové linky
Forwardování podle stavu kanálu (reception-based forwarding)
Forwardování podle vzdálenosti (distance-based forwarding)
Vybírá uzel, který je k cíli blíž, než je sám
Protože je takových uzlů více, lze použít různé metody výběru.
Vybírá nejvzdálenější uzel
Nejbližší uzel
Nejbližší k cíli
Nejvíce ve směru k cíli

## Slide 48: Geographical Forwarding Schemes for Lossy Links
Geografické směrování

## Slide 49: Geographical Forwarding Schemes for Lossy Links
Chamtivé forwardování
Greedy forwarding
Forwardování založené na black listu

## Slide 50: Geographical Forwarding Schemes for Lossy Links
Forwardování podle nejlepšího příjmu
Forwardování podle vzdáleností

## Slide 51: PRADA