## Slide 1: ZigBee
Bezdrátové senzorické sítě
BSS-05 bezdrátové_sítě_ZigBee
Ing. Jiří Ledvina, CSc.
Notes: Klepněte a vložte poznámky.

## Slide 2: ZigBee
Levné, malá spotřeba
LR WPAN (Low Rate WPAN)
ZigBee aliance
Sdružuje mnoho výrobců
  TI, Sony, Philips, Panasonic, Samsung, Freescale, OKI
Využívá IEEE 802.15.4 – 2003, IEEE 802.15.4 – 2006
Tři frekvenční pásma, mimo jiné 2,4GHz ISM (Industrial, Scientific, Medical)
Dosah 10 až 100m, spec. Vybavení až 400m
Rychlost přenosu 20 až 250kb/s

## Slide 3: ZigBee
Zpoždění
  Připojení 30ms
  Nový slave 30ms
  Aktivace slave 15ms
Topologie
  Ad-hoc, hvězda, smyčka, hybridní
  Počet zařízení < 65000
  Bezpečnost 128b AES
ZigBee zařízení
  FFD Full function devices
  RFD reduced function devices

## Slide 4: ZigBee
Architektura
  NWK – network layer
  APS – application layer
  ZigBee device object – application object 0 – device management
  Security services – pro APS, NWK i MAC

## Slide 5: ZigBee

## Slide 6: ZigBee

## Slide 7: ZigBee profily
Smart Energy
Building Automation
Remote Control
Health Care
Home Automation
Input Device
Retail Services
Telecom Services
3D Sync

## Slide 8: ZigBee profily
Smart Energy
  Standard pro monitorování, řízení, informování a automatizaci dodávek a využití vody a energií
Building Automation
  Bezpečné a spolehlivé mnitorování a řízení systémů komerčních budov
  Náhrada BACnet
    Building Automation Control
    Drátová síť

## Slide 9: ZigBee profily
Remote Control
  Náhrada infračervené technologie pro dálkové ovládání přístrojů
  Použití RF4CE standardu
Health Care
  Bezpečné a spolehlivé minitorování a řízení nekritických nedůležitých služeb zdravotní péče
  Zaměřeno na chronické nemoci, samostatnost stárnutí, péče o zdraví, relaxaci a fitness

## Slide 10: ZigBee profily
Home Automation
  Domácí automatizace
  Inteligentní domácnost, ovládání spotřebičů, ovládání světel, životní prostředí, hospodaření s energií, bezpečnost (EZS, EPS)
Input Device
  Vstupní zařízení
  Ovládání myši, klávesnice, touchepad, ...
  Zvětšení vzdálenosti pro ovládání
  Určeno pro RF4CE

## Slide 11: ZigBee profily
Retail Services
  Nakupování
  Sledování, kontrola a automatizace nákupu a doručování zboží
  Řízení dodavatelských řetězců
Telecom Services
  Služby s přidanou hodnotou, doručování informací, hry, služby podle umístění, mobilní platby, mobilní reklama, fakturace, řízení přístupu k mobilní kamceláři, sdílení dat v p2p sítích
  Použití mobilních telefonů

## Slide 12: ZigBee profily
3D Sync
  Komunikace s 3DHD TV
  3D brýle
  Eliminace narušení obrazu při pohybu hlavy
  Minimalizace rušení okolním světlem