## Slide 1: Útoky na bezdrátové sítě
Projektování distribuovaných systémů
Lekce 5
Ing. Jiří ledvina, CSc.
Notes: Klepněte a vložte poznámky.

## Slide 2: Zdroje prezentace
Tyto předlohy byly vytvořeny podle následujících podkladů
  Projekt 5 Milan Široký: „Útoky na bezdrátové senzorické sítě“

## Slide 3: Obsah
Útoky na jednotlivé uzly
Útoky na komunikační kanály
Útoky na MAC vrstvu
Útoky na síťovou vrstvu
Útoky na agregační a aplikační vrstvu

## Slide 4: Útoky na jednotlivé uzly
Neoprávněná manipulace s uzly (Device tampering)
  Nejjednodušší způsob útoku na uzly je ten, při kterém tyto uzly zničíme nebo je modifikujeme podle svých představ.
  Obrana mechanickým uspořádáním (detekuje se otevření)
  Utajované informace ukryty ve speciálních obvodech se speciální ochranou (destrukce)
  TPM (Trusted Platform Module) – ISO/IEC 11889
    bezpečné uložení klíčů
    bezpečné uložení otisků (elektronický podpis)
    zabudovaná hashovací funkce
    zabudovaný generátor náhodných čísel
    RSA

## Slide 5: Útoky na komunikační kanály
Odposlech (Eavesdropping)
  Útočníci při tomto útoku sledují probíhající síťový provoz na komunikačních kanálech a ukládají si získaná data pro pozdější analýzu a získání citlivých údajů. Tento útok probíhá bez vědomí odesílatelů a příjemců.
Rušení přenosu dat (Jamming)
  V tomto útoku jde v první řadě o zablokování nebo rušení signálu, což vede k porušeným nebo ztraceným zprávám. Signál generovaný útočníkem může být silnější než signál vysílaný cílovým uzlem a dokáže tento vysílaný signál zahltit a rušit tak celou komunikaci.

## Slide 6: Útoky na komunikační kanály
Obrana
  Odposlech (Eavesdropping)
  Rušení přenosu dat (Jamming)
    DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)
    FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

## Slide 7: Útoky na MAC vrstvu
Manipulování provozu (Traffic Manipulation)
  Výrazné zvýšení počtů konfliktů
  Ve chvíli, kdy vysílá správný uzel svá data, začne útočník vysílat své pakety za účelem způsobení nadměrných kolizí v síti
Falšování adresy uzlu (Identify Spoofing)
  Unikátní identifikátor uzlu v síti
  Útočník se vydává za jiný uzel
  Využití v dalších útocích
    Sybil Attack – vydávání se za více identit najednou
    False Routing Attack – falšování informací pro směrování mezi uzly

## Slide 8: Útoky na MAC vrstvu
Obrana
  šifrování přenosu
  algoritmy pro detekci škodlivého chování uzlu
  maskování přenosu „správných dat“ náhodným síťovým přenosem

## Slide 9: Útoky na síťovou vrstvu
Útok na směrovací služby
  slabinou je spoléhání se na spolupráci mezi uzly
  změna směrování
  neoptimální trasa (prodloužení zpoždění)
  neexistující cesta (ztráta paketů)
  smyčka ve směrování (zahlcení části sítě)

## Slide 10: Útoky na síťovou vrstvu
Existující směrovací algoritmy
  podle způsobu směrování
    graph routing
    source routing
  podle způsobu vytváření směrovací informace
    proactive - vytváří směrovací tabulky předem
      DSDV – Destination Sequence Distance Vector
    reactive – vytváří směrovací tabulky na přání
      AODV – Ad-hov On-Demand Distance Routing
      DSR – Dynamic Source Routing

## Slide 11: Útoky na síťovou vrstvu
Útok na přetečení směrovací tabulky (Routing table overflow attack)
  používá se v systémech s proactivním směrováním
  vytvoření cest od neexistujících uzlů
Vkládání falešných údajů do směrovací vyrovnávací paměti (Routing cache poisoning attack)
  aktualizace směrovací tabulky na základě adres přenášených zpráv
  útočník vysílá falešné zprávy s falešnými adresami
  uzel modifikuje směrovací tabulku

## Slide 12: Útoky na síťovou vrstvu
Rozesílání falešných směrovacích aktualizací do směrovací tabulky (Routing table poisoning)
  falešné aktualizace směrovacích tabulek
  modifikace směrovacích informací
  vede k přetížení sítě, ztrátě dat
Replikace paketů (Packet Replication)
  opakování přenosů
  vede k přetížení sítě nebo k přetížení uzlu (vyčerpání energie)

## Slide 13: Útoky na síťovou vrstvu
Spěchající útok (Rushing Attack)
  vlastnost některých protokolů se záplavovým rozesíláním zpráv
  urychlené šíření vyhledávacích zpráv (Route Request)
  zaplavení uzlů směrovací informací od škodlivého uzlu
  informace od ostatních uzlů je duplicitní – zahodí se
  škodlivý uzel se vyskytuje na všech trasách
Útoky na fázi přeposílání dat
  zahazování datových paketů
  úprava obsahu datových paketů
  duplicitní přenosy
  zpomalení přeposílání vybraných datových paketů
  nevyžádané pakety

## Slide 14: Útoky na síťovou vrstvu
Černá díra (Blackhole attack)
  falšování cesty k cíli
  falšování počtu mezilehlých uzlů
  zahazování zpráv
Šedá díra (Grayhole attack)
  činnost škodlivého uzlu je dána určitými podmínkami
  nejsou-li splněny podmínky, chová se škodlivý uzel korektně
    Útok zaměřený na uzel (Node dependent attack)
    Útok závisící na čase (Time dependent attack)

## Slide 15: Útoky na síťovou vrstvu
Medůza útok (Jellyfish attack)
  zpožděné doručování dat, opakování přenosu (duplicitní datové přenosy)
  změna pořadí, generování duplicitních ACK
  zahazování paketů po dobu útoku, zmatení uzlů
Červí díra (Wormhole attack)
  vytvoření tunelu mezi dvěmi částmi sítě
  nemožnost nalezení tras mimo tunel
Závrt (Sinkhole attack)
  přesměrování provozu z vybrané části sítě na škodlivý uzel
  předstírání kvalitní trasy

## Slide 16: Útoky na síťovou vrstvu
Přeposílání jen vybraných paketů (Selective forwarding attack)
  škodlivý uzel zahazuje pouze vybrané pakety
  zvýšení zatížení sítě (data, ACK)
  obtížné odhalit
Útok, při kterém se škodlivý uzel vydává za jiné uzly (Sybil attack)
  uzel má více identit
  může se promítnout do algoritmů, závislých na identitě uzlů (hlasování, směrování, bezpečnost)

## Slide 17: Útoky na síťovou vrstvu
Útok se zaměřením na zfalšování registrace do sítě (Bogus Registration Attack)
  přidání falešného uzlu do sítě
  škodlivý uzel musí znát některá tajemství (šifrování)
Útok na vyčerpání baterií jednotlivých uzlů (Resource Consumption Attack)
  útok na „výdrž“ baterií
  zasílání falešných zpráv
  ověřování falešných zpráv
  spouštění výpočetních procesů
  zbytečné vysílání a naslouchání

## Slide 18: Útoky na síťovou vrstvu
Útok na zpřístupnění umístění (Location Disclosure Atack)
  sbírání informací o umístění a topologii sítě
  zjišťování uzlů, o které je zájem
  sledování provozu a zjišťování pravidel pro komunikaci
Útok provádějící záplavu sítě Hello zprávami (Hello Flood Attack)
  cílem je přesvědčit uzly sítě že škodlivý uzel je jejich soused
  zvýšení výkonu vysílání (ztráta energie)
  vysílání ze vzdálených uzlů jde „do ztracena“

## Slide 19: Útoky na síťovou vrstvu
Falšování potvrzujících zpráv (Acknowledgement Spoofing)
  falešné potvrzování, vedoucí ke zmatení uzlů – dobré linky jsou špatné, špatné linky jsou dobré, ...
  lze řešit i selektivně (podle uzlů)
Vydírání uzlu (Blackmailing and Co-operative Blackmailing attack)
  obvinění pravého uzlu že je škodlivý
  je třeba více spolupracujících uzlů

## Slide 20: Útoky na síťovou vrstvu
Byzantský útok (Byzantine attack)
  kompromitování skupiny uzlů
  napadené uzly se chovají navenek v pořádku
Zanedbávání a chamtivost (Neglect and Greed)
  zahazování důležitých zpráv
  změna směrování
  zahlcení sítě

## Slide 21: Útoky na síťovou vrstvu
Obrana
  ověření identity uzlů
  ověření integrity zpráv
  zavedení fyzických metrik (geo routing)

## Slide 22: Útoky na agregační a aplikační vrstvu
Nebezpečné jsou protokoly vyžadující navázání spojení
  SYN Flood z TCP – zahlcení požadavky navázání spojení
  Session hijacking – unesení relace (i datagramové)
Útoky na aplikační vrstvu
  využití chyb v systémech (přetečení vyrovnávacích pamětí)
  rozlaďování hodin (Clock Skewing)
  Přeposílání jen vybraných zpráv útočníkem (Selective Message Forwarding)
  Zkreslení agregace dat (Data Aggregation Distortion)

## Slide 23: Útoky na agregační a aplikační vrstvu
Obrana
  zavedení bezpečných aplikačních protokolů (šifrování na aplikační úrovni)
  ochrana důvěrnosti dat
  ochrana integrity dat

## Slide 24: Další útoky
Odmítnutí služeb (Denial of Service)
Předstírání jiné identity (Impersonation Attack)
Muž uprostřed (Man-in-the-Middle)

## Slide 25: Bezpečnost v kostce
Požadavky na bezpečnost
  Kryptografie
  Bezpečné sdílení klíčů a řízení přístupu
  Ověřování a bezpečné směrování
  Bezpečná agregace dat
  Detekce napadení
Bezpečnostní služby
  Důvěrnost (šifrování)
  Pravost (authenticity), ověření pravosti
  Integrita, hashovací funkce, elektronický podpis
  Nepopiratelnost

## Slide 26: Bezpečnost v kostce Principy bezpečnosti
Důvěrnost dat (Data Confidentiality) – pouze autorizované uzly jsou schopné přistupovat k obsahu zpráv
Ověření pravosti dat (Data Authentication) – potvrzení pravosti odesílatele
Integrita dat (Data Integrity) – data nejsou změněna nepovoleným způsobem, digitální podpis, šifrování
Čerstvost dat (Data Freshness) – zabránění posílání starších replik, např. při periodické obnově klíčů
Dostupnost dat (Data Availability) – údržba celé sítě tak, aby data byla vždy dostupná (ochrana proti útokům DoS, přetížení komunikačních cest, přetížení uzlů)
Časová synchronizace (Time Synchronization) – schopnost domluvit se na čase provedení operace (příjem, vysílání), sychronní sběr dat, synchronní čas pro ověřování platnosti.
Bezpečné vytváření a údržba skupin (Secure Group Management) – schopnost vytvářet a rušit skupiny.
Bezpečná lokalizace (Secure Localization) – je důležitá pro udržení integrity sítě, kdy uzly komunikují pouze s ověřenými sousedy.