## Slide 1: Quality of Services v IP sítích
Počítačové sítě
Lekce 12
Ing. Jiří Ledvina, CSc.

## Slide 2: Úvod
Původní koncepce IP – strategie „best effort“
Telefonní sítě – přirozená vlastnost – přidělení konstantní šířky pásma každému hovoru
IP sítě – sdílená šířka pásma pro všechny přenosy
Parametry spojené s kvalitou přenosu (některé)
  Šířka pásma (propustnost)
  Maximální (průměrné) zpoždění (krátkodobé/dlouhodobé)
  Chybovost (ztrátovost) přenosu
  Rozptyl zpoždění (jitter)
QoS – pro LAN, MAN, WAN
  IP, Ethernet, ATM, Frame Relay, …
  Nejen úroveň 3, ale i 2

## Slide 3: Úvod
Např. ATM sítě
  QoS integrované v protokolu
  Constant bit rate, variable bit rate, available bit rate, unspecified bit rate
  Zajišťuje AAL1 až AAL5 (ATM Application Level)
Typy požadavků
  Interaktivní přístup – min. doba odezvy, bez tolerance k chybám
  Přenos objemných dat – max. šířka pásma, bez tolerance ke ztrátám
  Přenos zvuku – malá šířka pásma, konstantní zpoždění, min. tolerance ke ztrátám
  Přenos obrazu – velká šířka pásma, shluky dat, variabilní zpoždění, tolerance ke ztrátám

## Slide 4: Quality of Service
QoS musí zajistit
  Předvídatelnou doby odezvy
  Řízení aplikací citlivých na zpoždění
  Řízení aplikací citlivých na jitter
  Ovládání ztrát paketů během zahlcení způsobeného shluky
  Nastavení priorit přenosu
  Vyhrazení pásma pro vybrané aplikace
  Předcházení zahlcení (úplnému)
  Ovládání stavu zahlcení pokud mu nelze zabránit
QoS mohou pracovat v prostředí
  Best effort
  Rozlišované služby – mohou se zabývat mezi různými úrovněmi QoS na úrovni jednotlivých paketů
  Integrované služby –úroveň služeb je vyžadována aplikací a garantovaná (potvrzovaná) „sítí“

## Slide 5: QoS v IP sítích
IETF aktivity – QoS v IP sítích (zlepšení strategie best effort – s maximálním úsilím)
Zahrnuje
  RSVP (Reservation Protocol,
  Differentiated (rozlišované)
  a Integrated (sjednocené) služby
Jednoduchý model pro sdílení média

## Slide 6: Principy QoS
Princip 1 – značkování paketů
  je třeba označit (značkovat) pakety tak, aby směrovač mohl rozlišovat mezi různými třídami přenosu
  to je nová politika směrovače, kdy je s pakety zacházeno podle třídy
Příklad – IP telefon 1Mbps, FTP, sdílení linky 1,5Mbps
  Nárazové požadavky FTP mohou zahltit směrovač a způsobit ztrátu audio dat
  Audio musí mít vyšší prioritu než FTP

## Slide 7: Principy QoS
Princip 2 – vzájemná izolace tříd
  vyžaduje mechanizmus, který by zajistil zařazení zdrojů podle požadavků na šířku pásma
  Musí kontrolovat dodržování dohodnutých rychlostí
  označování paketů musí být realizováno na hranách (okrajích) sítě

## Slide 8: Principy QoS
Alternativní řešení – přidělení části pásma každému aplikačnímu toku
  vede k neefektivnímu využití pásma (pásmo zůstane nevyužito, pokud jej aplikace nepotřebuje)

## Slide 9: Principy QoS
Princip 3 – při izolaci tříd je třeba využít zdroje co nejefektivněji
  nepodporovat přenosy, které překračují kapacitu linky

## Slide 10: Principy QoS
Princip 4 – je třeba realizovat proces „kontroly na vstupu“ (Call Admission Process)
  aplikační tok musí deklarovat své potřeby předem
  síť může volání blokovat pokud nemůže potřeby zajistit

## Slide 11: Principy QoS
QoS pro síťové aplikace vyžaduje
  klasifikaci paketů
  izolaci: rozvrhování a politiku rozhodování
  vysokou míru využití zdrojů
  kontrolu na vstupu (Call Admission)

## Slide 12: Klasifikace paketů
Na 2. úrovni ISO/OSI se zavádí Class of Services (CoS)
Definováno v 802.1p
  Dovoluje definovat až 8 tříd přenosu
  Nejnižší priorita je 0 = normální obsluha
  Různým portům nebo mostům mohou být přiřazeny různé počty tříd přenosu
  Jsou doporučovány čtyři priority
    Časově a bezpečnostně kritické aplikace
    Časově kritické aplikace
    Časově nekritické, citlivé na ztráty při přenosu
    Časově nekritické, necitlivé na ztráty

## Slide 13: Klasifikace paketů
Priority
  000 best effort, běžná priorita
  001 na pozadí, hromadné přenosy, hry
  002 interaktivní přenosy,
  003 best effort pro významné uživatele
  004 řízený přenos, důležité aplikace
  005 přenos obrazu, zpoždění 100ms
  006 přenos hlasu, zpoždění 10ms
  007 řízení sítě

## Slide 14: Rozvrhování a kontrola
Rozvrhování a kontrolní mechanizmus (Sheduling and Policing Mechanisms)
Rozvrhování – výběr dalšího paketu pro přenos linkou
  existuje několik použitelných mechanizmů
  FIFO
    výběr v pořadí příchodu
    pakety přicházející do plné vyrovnávací paměti jsou zahozeny
    může být použit kontrolní mechanizmus pro určení který paket bude zahozen a který zařazen do fronty

## Slide 15: Rozvrhování a kontrola
Prioritní rozvrhování - třídám je přiřazena různá priorita
  přiřazená třída může záviset na explicitním značkování nebo informaci v záhlaví (IP adresy, TCP porty, ... )
  nejdříve se vysílají pakety z fronty s nejvyšší prioritou
  mohou existovat preemptivní i nepreemptivní (bez přerušení) verze

## Slide 16: Rozvrhování a kontrola
Plánování podle cyklické obsluhy (Round Robin)
  Více tříd obsluhy
  Cyklicky testuje fronty jednotlivých tříd, obsluhuje z každé jeden požadavek

## Slide 17: Rozvrhování a kontrola
Weighted Fair Queuing (WFQ)
  Zobecněná metoda Round Robin
  Obsluha front (tříd) rozdílně podle priority
  Obsluha v dané časové periodě

## Slide 18: Mechanizmy politiky
Cíle – omezit přenosy tak, aby nepřekračovaly deklarované parametry
Mechanizmy politiky – pro kontrolní mechanizmus (policing) existují následující kritéria
  průměrná rychlost (počet paketů za sek.)
    rozhodující aspekt je délka intervalu měření
    dlouhodobé měření
  špičková rychlost (počet paketů za ?)
    krátký časový interval
    krátkodobé měření
  velikost shluku (burst size)
    maximální počet paketů poslaných najednou
    krátký časový interval

## Slide 19: Mechanizmy politiky Leaky Bucket
„Ořezání“ přenosu na konstantní, předem danou hodnotu.
„Odkapávání vody z vědra“ konstantní rychlostí
Nevýhoda – nezpracuje „záplavovou vlnu“

## Slide 20: Mechanizmy politiky Token Bucket
Token bucket mechanizmus
  bucket = vědro, nalévat, vylévat, oblast paměti
  mechanizmus zajišťující omezení vstupu na předem specifikovanou velikost shluku (burst size) a průměrnou rychlost (average rate)

## Slide 21: Token Bucket
nádoba může obsahovat maximálně b tokenů (značek)
značky jsou generovány rychlostí r značek/s, pokud není nádoba plná
za dobu t je počet paketů, kterým je povolen vstup (přijatých) ≤ (r.t+b)
metoda může být kombinována s Weighted Fair Queueing (WFQ)
zaručuje horní hranici zpoždění

## Slide 22: Token Bucket
metoda může být kombinována s Weighted Fair Queueing (WFQ)
zaručuje horní hranici zpoždění

## Slide 23: Integrated Services
Integrated services (jednotné, sjednocené služby)
architektura pro garantování QoS v IP sítích pro individuální aplikační relace
spoléhá se na rezervaci zdrojů
směrovače si musí udržovat stavovou informaci (obdoba virtuálních okruhů)
záznamy o přidělených zdrojích
reakce na přicházející požadavky vytváření spojení

## Slide 24: Integrated Services
Rezervace zdrojů
  Vytvoření spojení (call Setup) podle RSVP
  Vlastní přenos, definice QoS
  Vstupní kontrola na každém prvku

## Slide 25: Integrated Services
Třídy integrovaných služeb
  garantované QoS
    pevně daná hranice pro čekání ve frontě směrovače
    určeno pro RT aplikace citlivé na dobu zpoždění i rozptyl zpoždění mezi koncovými uzly
  řízená zátěž (Controlled Load)
    přibližné QoS zajišťované nepřetíženým směrovačem
    určené pro dnešní IP síťové RT aplikace
    dobré výsledky v nepřetížených sítích

## Slide 26: Integrated Services
Call Admission (řízení při navazování spojení)
  při vytváření spojení (relace) se musí deklarovat požadavky na QoS a charakterizovat přenos, který má síť zajistit
    R-spec: definuje QoS, které bude požadovat
    T-spec: definuje charakteristiky přenosu
  Signalizační protokol přenáší R-spec a T-spec do směrovačů od kterých požaduje rezervaci (např. RSVP)
  Směrovače přijmou požadavky dle aktuální situace (zdroje přidělené ostatním voláním)

## Slide 27: Integrated Services
Signalizační protokol přenáší R-spec a T-spec do směrovačů od kterých požaduje rezervaci (např. RSVP)

## Slide 28: RSVP
Resource reservation protocol (RSVP)
  umožňuje aplikacím rezervaci přenosového pásma pro přenos dat
  hostům slouží pro zadávání požadavků na rezervaci
  směrovačům slouží pro forwardování požadavků na rezervaci dalším směrovačům
  RSVP musí fugovat na celém řetězci (vysílač, směrovače, přijímač)

## Slide 29: RSVP
Vlastnosti RSVP
  podporuje rezervaci pásma pro zprávy typu unicast i multicast
  dovoluje účastníkm relace v multicastu požadovat různé QoS
  pracuje nad existujícím směrováním, využívá existující směrovací tabulky
  nespecifikuje jak bude požadované pásmo rezervováno
  není směrovací protokol, ale je signalizační protokol – dovoluje hostům vytvořit a rušit rezervaci pro datový tok

## Slide 30: RSVP
Charakteristiky RSVP
  používá existující směrovací protokoly
  je orientován na přijímač. Vysílač inzeruje charakteristiky přenosu a přijímač iniciuje a udržuje rezervaci
  směrovače na trase přenosu musí být informováni o požadavcích a musí upravovat a obnovovat informace o RSVP relacích (spojeních)

## Slide 31: RSVP
RSVP operace – proces vytváření a udržování rezervací
  v okamžiku, kdy zdroj dat začíná vysílat, posílá zprávu PATH musí pro každý přijímač RSVP vytvořit doručovací multicastový strom do všech vysílačů, aby se daly posílat rezervační zprávy RESV
  pokud směrovač přijme zprávu RESV, opraví si (pokud je to třeba) stavové tabulky s cestami a pošle zprávu dál
  pokud zprávu přijme příjemce, který chce vytvořit rezervaci pro tento zdroj, pošle zprávu RESV
  pokud směrovač přijme zprávu RESV, rezervuje příslušné zdroje a propaguje RESV dál
  Pokud RESV narazí na směrovač, ve kterém je již rezervace pro daný tok existuje, RESV se dál neposílá, tok dat se nasměruje na příjemce.

## Slide 32: RSVP

## Slide 33: RSVP
RSVP – rezervace zdrojů
  identifikace relace (spojení)
    pro IPv4 je relace definována
      cíl. IP adresou, protokolem, cílovým portem
    pro IPv6 je to
      zdroj. IP adresa, Flow Label, cíl. IP adresa
  základní RSVP zpráva obsahuje
    flowspec – definuje požadované QoS, používá se pro konfiguraci front a vlastností plánování ve směrovači
    filterspec/session id – používá se pro konfiguraci klasifikátoru ve směrovači – definuje množinu paketů, které budou mít QoS popsané ve flowspec

## Slide 34: RSVP
RSVP – rezervace zdrojů
  rezervace zdrojů pouze specifikuje jak velké množství a pro koho je rezervováno
  tento filtr (kolik, pro koho) je nastaven rezervační entitou a může být měněn bez ohledu na množství rezervovaných zdrojů (dynamicky)
  relace může mít přiřazeno více filterspec, každá s vlastním flowspec – různé QoS úrovně pro přenosy z různých zdrojů
  „Best Efort“ probíhá bez filterspec

## Slide 35: RSVP
Způsoby rezervace – filtry
  existují 3 způsoby rezervace (RFC 2205)
  Fixed filter (FF) – dovoluje danému zdroji, aby byl explicitně spojen s daným flowspec a relací (unicast aplikace)
  Shared Explicit filter(SE) - dovoluje více zdrojům, aby byly explicitně spojeny s daným flowspec a relací. Vyžaduje, aby klasifikátor paketů měl vstup pro každé číslo relace.
  Wildcard filter(WF) – sdílí flowspec zdrojů mezi toky od různých zdrojů. Není vyžadován filterspec. Dovoluje směrovači rezervovat zdroje pouze s jedním klasifikátorem.
  Styly filtrování nemohou být mixovány v jedné relaci

## Slide 36: RSVP
Způsoby rezervace – filtry
  Směrovače potvrzují rezervaci zprávami ResvConf
  Odmítnutí rezervace se děje zprávou ResvErr (chybná zpráva RESV, odmítnutí požadavku)
  PathErr je posílána pokud se objeví chyba při zpracování zprávy PATH.
  Klasifikace paketů je založena na informaci aplikační úrovně, nyní se definice filterspec provádí pouze pro TCP a UDP.

## Slide 37: RSVP
Udržování rezervace
  pro aktivní relace je periodicky posílána zpráva PATH i RESV
  pokud není rezervace obnovována, je zrušena a zdroje jsou uvolněny
  pokud se změní cesta, jsou zdroje také uvolněny
  explicitní uvolnění zdrojů se provádí pomocí PathTear nebo ResvTear
  obnovovací interval 15 až 45 sek

## Slide 38: RSVP
Problém škálovatelnosti
  zabírá hodně paměťové i procesorové kapacity
  častá výměna zpráv PATH a RESV – velká spotřeba kapacity kanálu
  zpracování po paketech – vícerozměrná klasifikace, fronty, plánování (měření, politika, ořezávání)

## Slide 39: Differenciated Services
Differenciated Services (rozlišované služby)
  jsou určeny pro odstranění následujících problémů IntServ a RSVP
    skalabilita – směrovače s RSVP údržují velký počet toků současně
    flexibilita modelu služeb
    složitá signalizace – týká se RSVP
Základní přístup
  jednoduché funkce uvnitř sítě, složité funkce na vstupech a výstupech
  nedefinuje třídy obsluhy, pouze nabízí prostředky pro vytvoření služeb

## Slide 40: Differenciated Services
Hranová zařízení, funkce hranových zařízení
  na vstupu a výstupu subsítě jsou tzv. hranová zařízení, která klasifikují pakety (modifikace paketů)
  klasifikace – označování paketů podle pravidel klasifikace (specifikováno protokolem nebo administrátorem)
  formování přenosu – zadržování, odmítání paketů

## Slide 41: Differenciated Services
Základní funkce
  forwardování – podle „Per-Hop-Behavior“ – chování za (při) přeskoku
    PHB – specifikováno pro danou třídu paketů
    PHB – je založeno na značkování paketů podle tříd
  Na směrovačích není udržována stavová informace

## Slide 42: Differenciated Services
Klasifikace a formování přenosu
  paket je značkován v poli TOS v IPv4 a Trafic Class v IPv6
  je označován DSCP (Differentiated Service Code Point)
    délka je 6 bitů
    určuje PHB (RFC 2474, RFC 3140)
    CU – currently unused

## Slide 43: Differenciated Services
pro některé třídy může být žádoucí omezit rychlost vstupujících paketů
Uživatel deklaruje profil přenosu (rychlost, velikost špiček)
Přenos je měřen a případně tvarován

## Slide 44: Differenciated Services
Forwardování (PHB)
  vede k různým pravidlům forwardování
    Třída A obdrží po určitou dobu x% kapacity výstupní linky
    Pakety třídy A se budou zpracovávat před pakety třídy B
  nespecifikuje mechanizmus který má být použit pro zajištění požadovaného PHB
  např. pouze procento využití kapacity, přednost různým PHB (třídám PHB)
  Expedited Forwarding - EF PHB (upřednostněné) – RFC 3246
  Assured Forwarding – AF PHB (zaručené) – RFC 2597

## Slide 45: Differenciated Services
Expedited Forwarding - EF PHB (upřednostněné) – RFC 3246
  EF PHB zajišťuje, že každý směrovač v diffserv doméně odesílá pakety zařazené do EF PHB průměrnou rychlostí alespoň rovně stanovené rychlosti.
  Průměrná rychlost se měří v jakémkoliv časovém intervalu delším nebo rovném době potřebné pro odesílání paketu maximální délky stanovenou rychlostí.
  EF PHB je vhodné pro implementaci virtuálního pronajatého okruhu.
    Logická linka s minimální garantovanou rychlostí
    Doručovací rychlost paketů z dané třídy je rovná nebo přesahuje specifikovanou rychlost

## Slide 46: Differenciated Services
Assured Forwarding – AF PHB (zaručené) – RFC 2597
  AF PHB umožňuje zařadit pakety do jedné ze čtyř tříd.
  Každé třídě je ve směrovačích přidělen určitý objem prostředků (velikost vyrovnávací paměti, kapacita výstupní linky).
  V rámci každé třídy je každému paketu přiřazena jedna ze tří priorit zahození paketu (drop precedence), ke kterému může dojít v případě zahlcení.
  Směrovač musí odeslat paket mající nižší hodnotu priority se stejnou nebo vyšší pravděpodobností než paket mající vyšší hodnotu priority.

## Slide 47: Differenciated Services
AF PHB se používá pro implementaci služeb, u kterých je třeba volitelná úroveň kvality přenosu.
  Obsahuje 4 třídy
  Pro každou třídu zvlášť zajišťuje minimální šířku pásma a ukládání do vyrovnávacích pamětí