# Ethernet

Nejrozšířenější síť (1980)

Na jejím vývoj se podílely firmy DEC, INTEL, XEROX

Používá metodu přístupu CSMA/CD naléhající

Přenosová rychlost 10Mb/s, 100Mb/s, 1000Mb/s

  - Topologie sběrnicová (koaxiální kabel)

  - Hvězdicová, stromová (kroucená dvojlinka, optické vlákno)

Maximální rozlehlost sítě 2.5km

Délka rámce 46 až 1500 slabik

Adresování

  - Jedinečná adresa

  - Skupinová adresa

  - Všeobecná adresa

Rozšíření sítě – opakovače, přepínače, mosty

Provoz při vyšších přenosových rychlostech duplexní

# Typy Ethernetu

10 BASE 5	koaxiální kabel, 500m

10 BASE 2	koaxiální kabel, 200m

10 BASE T	kroucená dvojlinka (CAT 3) , 100m

10 BASE F	optické vlákno, 2000m

100 BASE TX	kroucená dvojlinka (CAT 5), 100m, plný dulpex

100 BASE FX	optické vlákno, 2000m, plný duplex

100 BASE T4	kroucená dvojlinka (CAT 3) , 100m

1000 BASE T	kroucená dvojlinka, 4 páry, 100m

1000 BASE SX	optické vlákno (vícevidové), 550m

1000 BASE LX	optické vlákno (jednovidové, vícevidové), 5000m

1000 BASE CX	kroucená dvojlinka, 2 páry, 100m