Kabelové televizní sítě

Používají se k rozvodu televizního signálu do domácností pomocí koaxiálních kabelů i optických vláken

Díky velké přenosové kapacitě dovolují využít rozvody kabelové televize i pro přenos dat nebo pro přenos telefonních hovorů

Systém přenosu je analogový

Rozvody musí být upraveny pro přenos signálu oběma směry (TV se přenáší pouze jedním směrem)

Frekvenční pásmo je rozděleno na kanály šířky 6MHz, kterými se přenáší televizní signál

Tyto kanály lze použít i pro přenos dat, asymetrický přenos

K uživateli (down stream) některý z kanálů v pásmu 42 až 750MHz, až 40Mb/s, prakticky 10 až 30Mb/s, nesdílený kanál

Od uživatele (up stream) který z kanálů v pásmu do 40MHz, stovky kb/s, kanál sdílený více uživateli

K přenosu dat se používá kabelový modem (Cable Modem Termination System), ke kterému je připojen počítač

Obsahují modulátor, demodulátor, tuner, šifrovací jednotku, rozhraní Ethernet, někdy i směrovač

K jednomu kabelovému modemu lze připojit i více počítačů (Eth. HUB)

Celý systém se v dané lokalitě chová jako lokální počítačová síť