# Připojení k rozlehlým sítím

Telefonní linky

Analogové spoje

Historie

10.3.1876 – Alexander Graham Bell (1847 – 1922) první telefonní hovor

1891 – první automatická telefonní ústředna (impulsní volba)

Struktura telefonní sítě

Analogová telefonní síť

Přenos dat v analogové síti

Digitální telefonní síť

Pulsně kódová modulace (PCM)

Převod analogového signálu na číslicový

Velikost vzorku 8 bitů (256 hodnot)

Šířka pásma 300 Hz – 3400Hz, tedy 8000 vzorků/s

Kapacita přenosového kanálu 8 * 8000 = 64kb/s

Telefon – 64kb/s – PCM modulace

GSM – 14kb/s

VoIP – 10kb/s

Digitální hierarchie

Slučování digitálních kanálů do skupin

T okruhy (USA, Japonsko)

T1	- 24 T0 = 1,544 Mb/s	(24)

T2	- 4 T1 = 6,312 Mb/s	(96)

T3	- 7 T2 = 44,736 Mb/s	(672)

Př. rámec T1 – 24 kanálů * 8 + 1 = 193 bitů

E okruhy (Evropa a zbytek světa)

E1	- 30E0 = 2,048 Mb/s	(30)

E2	- 4 E1 = 8,448 Mb/s	(120)

E3	- 4 E2 = 34,368 Mb/s	(480)

Další typy okruhů

Měděné vodiče (STS-1, ... , STS-48) (51,84 Mb/s, ... , 2488,32 Mb/s)

Optické spoje (OC-1, ... OC-48)

ISDN – Integrated Services Data Network

Datové sítě s integrovanými službami

Zaměřeno na přenos hlasu, dat, dat v reálném čase

Využití stávajících vedení k uživateli

Původní analogový přenos

Analogová linka 28,8 - 33,6 kb/s (V.34)

Digitální linka 56 kb/s k uživateli, 33,6 kb/s od uživatele (V.90)

Digitální linka 56 kb/s k uživateli, 48 kb/s od uživatele (V.92)

Nový digitální přenos – ISDN (1984)

Výhody – další služby

Rychlá navázání spojení

Identifikace volajícího

Přesměrování hovoru, konferenční hovory

Slučování kanálů (2 * 64 kb/s)

Kanály

A – analogový 4 kHz

B – digitální datový 64 kb/s

C – digitální řídicí 8/16 kb/s

D – digitální řídicí 16/64 kb/s

E – ISDN synchronizace 64 kb/s

H – hybridní 384 kb/s, 1536 kb/s, 1920 kb/s

Používané kombinace

Basic Rate – 2B + D (Euro ISDN 2)

Primary Rate – 23B + D (T1 – 1,544 Mb/s)

Hybrid – A + C

Euro ISDN 30 – 30B + D (E1 – 2,048 Mb/s)

B – ISDN

Vysokorychlostní ISDN

Využívá

DSL – Digital Subscriber lines (digitální účastnické linky)

Telefon – Analog Subscriber Lines

ADSL – Asymetric Subscriber Lines

IDSL – ISDN DSL – Basic Rate ISDN – 1 pár vodičů

HDSL – High Speed DSL – Primary Rate ISDN – 2 páry vodičů

SDSL – Single Pair DSL – Primary Rate ISDN, 1 pár vodičů

VDSL – Very High Speed DSL

ASDL – Asymetric DSL – není ISDN

Maximální vyžití přenosových kapacit místních smyček

Zachovává původní účel – analogový přenos hovoru

Podpora rychlých přenosů (video on demand)

Asymetric – 1Mb/s od uživatele, 8Mb/s k uživateli

256 kanálů 4,3kHz

přenos 6,5 – 50 kb/s po kanále

Duplexní frekvenční multiplex (FDD)

ASDL – lite – odvozené standardy pro nekvalitní linky

VDSL - Very High Speed DSL

Není založeno na ISDN

Navrženo pro optické vlákno

Symetrické spoje 20Mb/s

Asymetrické spoje 52Mb/s + 1,5Mb/s

Časový multiplex

Kabelové televizní sítě

Používají se k rozvodu televizního signálu do domácností pomocí koaxiálních kabelů i optických vláken

Díky velké přenosové kapacitě dovolují využít rozvody kabelové televize i pro přenos dat nebo pro přenos telefonních hovorů

Systém přenosu je analogový

Rozvody musí být upraveny pro přenos signálu oběma směry (TV se přenáší pouze jedním směrem)

Frekvenční pásmo je rozděleno na kanály šířky 6MHz, kterými se přenáší televizní signál

Tyto kanály lze použít i pro přenos dat, asymetrický přenos

K uživateli (down stream) některý z kanálů v pásmu 42 až 750MHz, až 40Mb/s, prakticky 10 až 30Mb/s, nesdílený kanál

Od uživatele (up stream) který z kanálů v pásmu do 40MHz, stovky kb/s, kanál sdílený více uživateli

K přenosu dat se používá kabelový modem (Cable Modem Termination System), ke kterému je připojen počítač

Obsahují modulátor, demodulátor, tuner, šifrovací jednotku, rozhraní Ethernet, někdy i směrovač

K jednomu kabelovému modemu lze připojit i více počítačů (Eth. HUB)

Celý systém se v dané lokalitě chová jako lokální počítačová síť