Vytvořeno programem MS Word 2000

# POČÍTAČOVÁ   SÍŤ

- soubor počítačů a komunikačních prvků propojených komunikačními spoji

# Historický vývoj

- Systémy vzdáleného přístupu

- veškeré výpočty jsou uskutečňovány na vzdáleném počítači

telefonní  síť

- Počítačové sítě

- počítačová siť umožňuje realizovat výpočet kdekoliv, nejen na jednom konkrétním počítači

- úloha jako celek běží většinou na jednom počítači ( nutnost programového vybavení i dat nutných k  řešení úlohy na tomto počítači

- Distribuované systémy

- množina počítačů a terminálů

- výpočet neprobíhá pouze na jednom počítači, ale na několika najednou

- nutnost rozdělení úloh v síti

- většina dnešních sítí se pohybuje mezi jednotlivými vývojovými druhy počítačových sítí

# Požadavky na počítačové sítě

  - zvýšení spolehlivosti ( v síti by  porucha jedné komponenty neměla ovlivnit zbytek sítě

  - zvýšení průchodnosti ( více úloh v časovém intervalu

  - zvýšení dostupnosti (nějaké služby)

# Rozsah počítačových sítí

- v dnešní době počítačové sítě překonávají velké vzdálenosti a rozprostírají se na velké ploše naší planety

## WAN – Wide Area Networks

- národní, nadnárodní a světové počítačové sítě ( tisíce a stovky kilometrů

- využití současných infrastruktur ( přenos dat a telefonních hovorů po jedné síti

- původní rychlost 100 kb/s dnes až 100 Mb/s

## MAN – Metropolitan Area Networks

- sítě v městských oblastech a regionech ( několik desítek kilometrů, např. v Plzni již 2 : sít Plzeňského magistrátu, WEB-NET ve vlastnictví ZČU

- propojení pomocí optických spojů a radiových směrových spojů

- rychlost přenosu až 100 Mb/s

## LAN – Local Area Networks

- počítačové sítě uvnitř budov a areálů ( několik metrů až několik kilometrů

- většinou v majetku instituce, která je vytvořila

- využití speciálních spojení (kroucená dvoulinka, koaxiální kabel, optické vlákno)

např. ETHERNET – 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s

# Topologie počítačových sítí

### Spoje dvoubodové

- dva počítače vzájemně propojené mezi sebou, zejména v rozlehlých sítích, např. připojení z domova do počítačové sítě

## Spoje mnohabodové

- sběrnicové spoje

- zejména lokální počítačové sítě (LAN)

  - sběrnicové

sběrnice

  - kruhové

  - zejména v LAN – sítě typu FDDI (100 Mb/s) nebo TOKEN RING (kvalitnější a dražší)

  - hvězdicové

  - obecné

  - ve tvaru jakéhokoliv obecného grafu

  - použití zejména v rozsáhlých sítích

# Komunikační média

### Měděné vodiče (kroucená dvoulinka)

- 8 žil, několik druhů CAT3 – připojení telefonu(10 Mb/s), CAT5, CAT6 (100 Mb/s)

- proud ve vodiči teče oběma směry – tam i zpět ( eliminace rušivých vlivů

## Koaxiální kabel

- signál je veden vnitřním vodičem, opředení funguje jako uzemnění  ( stínění vnitřního vodiče

- jádro – měděný drát

- izolace

- opředení měděným vodičem

- vnější izolace

### Optická vlákna

- výroba tažením ze speciálního skla, průměr 50 μm, délka až 1 km

konstantní index lomu

- skleněné vlákno je obaleno teflonem, který má jiný index lomu

- paprsky jsou vysílány pod různým úhlem

- každý paprsek tak letí jinak dlouhou cestu, potřebují k tomu jiné množství času( omezení šířky pásma kvůli slévání ( omezeno na 10 Mb/s

vlákno s proměnným indexem lomu

- při okrajích je vlákno „řidší“ ( paprsek při okrajích letí rychleji, u středu pomaleji ( celková dráha jednotlivých paprsků je různá ale čas je stejný

- omezení až na 1 Gb/s

Jednovidová vlákna

- průměr 2 μm, signál se šíří pouze středem

- rychlost až několik Gb/s

- výhodou je menší útlum signálu ( možnost vedení na větší vzdálenosti (20-30 km)

Radiové spoje

všesměrové

- rozhlasové a televizní spoje

- nevýhodou je zabrání celého frekvenčního pásma

směrové

- signál se šíří v daném směru na vzdálenost až 30 km

- u počítačových sítí zejména toto použití ( minimální výkon a maximální kapacita, minimální investiční náklady

- 2,5 GHz ( 1 až 10 Mb/s

družicové

- vyšší přenosové frekvence asi 11 000 GHz

- využití geostacionárních družic (telefon, televize a počítačové sítě) – nevýhodou je veliká vzdálenost 40 000 km ( zpoždění tedy 270 milisekund

- využití družic nízké oběžné dráhy – nevýhodou je nenulová rychlost oběhu družic nad zemí a natáčení parabol na povrchu zemském a výhodou malá vzdálenost,  např. program IRIDIUM = systém 78 družic – použití u telefonních hovorů

### Optické( (laserové) spoje

# Cíle počítačové  sítě

- dovoluje sdílený přístup k výpočetním zdrojům

- dovoluje sdílený přístup k programům a datovým souborům

- medium pomocí kterého mohou geograficky rozptýlení uživatelé komunikovat (e-mail, teleconferencing apod.)

- elektronická obec – skupina uživatelů

- informační dálnice, národní informační struktura

- cyberprostor

Prvky počítačové sítě

- komunikační linky – dvoubodové nebo mnohabodové spoje

- vyrovnávací paměti

- sít – soubor uzlů (hostitelských systémů, směrovačů, bran) v jedné administrativní doméně

- intersít (internetwork) – soubor propojených sítí

- aktivní sítové prvky (počítače na kterých běží komunikační protokoly)

host            - počítač, na kterém běží aplikace používající sít

opakovač   - elektronické zařízení pro zesílení signálu

most          - počítač propojující dvě a více fyzických sítí (propojení LAN + filtrování

( signál může tak zůstat pouze v subsíti ( snižuje to zatížení celé sítě)

směrovač   - počítač, který směruje pakety mezi sítěmi

brána        - směrovač, přímo připojený k více sítím, slouží k propojení

nehomogenních sítí

switch       - prvek nahrazující opakovač ( propojí ty komponenty, které v danou

chvíli spolu komunikují, né ostatní

# Protokoly

- pravidla, podle kterých sítové komponenty vzájemně komunikují

- definují formáty vyměňovaných zpráv a akce spojené s přenosem zpráv mezi entitami

- protokoly známé z běžného života: řízení dopravy, komunikace lidí, problémy souběžného přístupu apod.

- telekomunikační společnost CCITT vytvořila nejprve protokoly v telekomunikačních sítích a poté se věnovala tvorbě protokolů v sítě počítačové

# Úrovňová architektura

- architektura složitých systémů může být zjednodušena rozdělením do více úrovní

- úroveň N využívá služeb úrovně N-1  zajišťuje služby pro úroveň N+1

- služby poskytované nižší úrovni jsou nezávislé na tom, jak jsou tyto služby realizovány ( skrytí složitosti nižších úrovní, změna úrovně N neovlivní ostatní úrovně

- rozhraní definuje jak lze službu využívat

# Distribuovaná sítová architektura

- sít je složena z geograficky distribuovaných technických i programových komponent

- stejnorodé entity (např. procesy) na úrovni N poskytují služby komunikací (posíláním zpráv nebo paketů) sobě navzájem; používají při tom komunikační služby úrovně N-1

- logická kontrola fyzické komunikace

A                                  B                                          C

# Relační model ISO/OSI

- ISO…….zkratka Mezinárodní organizace pro standardizaci

- OSI…….Open Systems Interconection (architektura pro propojování otevřených

systémů)

- sedmiúrovňový model:

aplikační úroveň (7.)

- komunikace mezi procesy

- všechny existující úrovně podporují aplikační úroveň

- např. elektronická pošta, teleconferencing, www, ftp, telnet, distribuovaná databáze apod.

prezentační úroveň

- konverze dat do společného formátu

- komprese dat (ztrátová, bezztrátová)

- ochrana dat (šifrování)

relační úroveň

- spojení dvou aplikací pomocí relace

- vytvoření relace (ověřování)

- obnova po chybě

- sdílení relačního spojení

transportní úroveň

- univerzální transportní služby: přenos mezi koncovými procesy

- komunikace mezi koncovými uzly

- multiplexování toku dat z vyšších úrovní (možnost spuštění více aplikací)

- součást TCP/IP

- spojované služby – spojení dvou uzlů, srovnání rychlosti vysílače a přijímač; řízení

toku dat; realizované služby jsou spolehlivé ( přijímací strana se

nemusí starat jak je služba uskutečňována

- nespojované služby – datagramové služby ( posílání krátkých zpráv (datagramů)

samostatně  ( tento systém nezaručuje přenos, neduplicitu apod.

v případě posílání více datagramů; použití nejčastěji v systémech

pracujících v reálném čase

síťová úroveň

- přijímání paketů z vyšších úrovní a určení jejich cesty do koncových uzlů

- řízení směrování

- předcházení zahlcení a kolizím

- adresování v síti

- metoda škrticích paketů – posílání protipaketů pro zpomalení sítě

- zahazování (odmítání) zpráv

linková úroveň

- komunikace mezi dvěma sousedními uzly

- zajištění bezchybného přenosu ( nejdůležitější úkol

- řízení rychlosti přenosu mezi sousedními uzly

- např. připojení z domova na Internet

ARQ (opakování vysílání chybně přijaté zprávy)

- s kladným potvrzováním – potvrzování každé dobře přijaté zprávy, mlčení znamená nepřijetí zprávy

- záporného potvrzování – ohlášení neporozumění (použití v pomalých systémech)

- kombinace obou – potvrzování úplně všech zpráv

FEC (metoda s dopředenou korekcí chyb)

- vysílání zpráv s dostatečnou redundantností (systém si dokáže odvodit správnou zprávu)

- použití zejména v mezipozemských přenosech

fyzická úroveň

- transporty jednotlivých bitů komunikačním vedením

- kódování přenášených informací

N+1 vrstva

PDU

N vrstva

(N) protokol

N-1 vrstva

Service Access Point

# INTERNET

- byla velká snaha uvést sedmiúrovňový model v život, jenže bylo mnoho proti: nutnost celé řady protokolů, vysoké náklady, malá používanost

- americké ministerstvo obrany zadalo projekty univerzitám (zač 70. let), aby vymysleli systém pro posílení armády, jedním z úkolů byla také počítačová síť

- došlo k vytvoření modelu přenosu dat přepínáním paketů (rozdělení, posílání samostatně, opětovné spojování)

- koncem 70. let představení tohoto modelu veřejnosti  ( velký zájem univerzit podílet se na tomto projektu

- začátkem 80. let je už dost přípojných bodů, dochází k oddělení vojenské části

- počátkem 90. let komercionalizace ( vznik Internetu

- Internet je postaven na přenosových protokolech z 70. let: TCP/IP

- TCP…………Transport Control Protocol  ……. 4. úroveň

- IP……………Internet Protocol…………………3. úroveň

- Internet – celosvětová síť

- internet – propojení sítí s TCP/IP

-architektura TCP/IP:

fyzická + linková úroveň

přenosová vrstva – spolupráce se současnými schopnostmi, přenos

informací z jednoho uzlu do druhého

síťová úroveň

ICMP……Internet Control Message Protocol – přenos řídících zpráv

ARP……..Adress Resolution Protocol – převod síťové adresy na fyzickou

transportní úroveň

UDP……..User Datagram Protocol – datagramové služby

# Adresování v internetu

- každý objekt (PC) je označen jménem a jednoznačným identifikátorem (IP adresou)

- adresa je 32 bitové číslo v tečkové notaci (desítková čísla jsou oddělena tečkami)   např.  147.228.67.23    toto je IP verze 4

- dnes už v důsledku počtu PC na celém světe IP verze 6 (modifikace), délka adresy již 128 bitové číslo ( 4x delší, množství adres se zvětšilo 296

- IP adresy rozděleny do několika tříd:

## Třída A

- první číslo síť, další tří čísla host

- maximálně může být 27 (mínus asi 7) sítí ( asi tedy 115 sítí

- ve dvojkové soustavě tato třída má na začátku vyhrazenou 0 (např. 001101.011.0001.00011)

Třída B

- první dvě čísla síť, další dvě čísla host

- maximálně může být 214 sítí a 216 host

- ve dvojkové soustavě tato třída má na začátku vyhrazeno 01 (např. 011001.1001.01.01111101)

- tuto třídu má např. ZČU: 147.228.67.23

## Třída C

- první tři čísla síť, poslední host

- maximálně může být 221 sítí a 254 host

- ve dvojkové soustavě má tato třída vyhrazeno na začátku 110

## Třída D

- bez vnitřní struktury

- jedná se o skupinovou adresu ( skupinové adresování ( čím dál větší význam při přenosu v reálném čase např. u netrádia (nenavazuje se spojení s každým PC zvlášť, ale signál je šířen všem najednou)

- ve dvojkové soustavě má tato třída vyhrazeno na začátku 1110

## Třída E

- tato třída používána při experimentech

- ve dvojkové soustavě má tato třída na začátku vyhrazeno 1111

# Jména

- zavádí se kvůli srozumitelnosti a zapamatovatelnosti

- nemusí být jednoznačná

- na Internetu je zaveden hierarchický jmenný prostor

- rozlišovací  domény např.: edu, com, gov, mil, net,…..cz, sk, pl, hu

sin.uu.net                                                              cz

zcu

jméno PC     subdoména     doména

kip

- převod mezi jménem a adresou:

- jméno     (       adresa

- adresa     (       jméno

- převod je prováděn decentralizovaně ( decentralizovaný systém

- základ tvoří tzv. jmenné servery (JS)  -  uložené části databáze jmen

-  vytváří hierarchii

-  spolupráce při převodu

-  vyřízené dotazy si po dobu 1 dne ukládá do

„cash“

- kořenové jmenné servery

- ve světě jich je asi 7 – jejich zatížení je rovnoměrné

- jejich databáze jsou identické

vse.cz

2.        3.

4.

5.

1.      6.

zcu.cz

Aliasy (přezdívky)

- funkční jména – většinou podle poskytovaných služeb

- jeden počítač tedy můžeme identifikovat podle: adresy, jména, několika alias

www.zcu.cz

ftp.zcu.cz                          aliasy jednoho PC

time.zcu.cz

gopher.zcu.cz

- převod nejen jména a adresy, ale i zjištění operačního systému, poštovního servru daného počítače atd.

#### APLIKAČNÍ ÚROVEŇ

# Procesy

- Proces

- programový modul

- paměť

- data

- procesor

- Modely

- model server/klient

- model peer-to-peer ( rovnoprávný (stejná funkce na všech komponentách)

- Realizace servrů

- podle služeb:

  - datagramové – pro aplikace jednotného charakteru, např. jmenné služby, čas apod.

  - virtuální okruhy  – při přenášení velkého množství dat, kde záleží na bezchybném přenesení

- podle způsobu práce:

- interaktivní – v jednu chvíli obhospodařují 1 požadavek

- procesně orientované – vytvoření spec. procesu na uspokojení našeho požadavku a poté zrušení tohoto procesu; počet procesů je omezen (u ftp, gopher atd.)

- podle zapamatování stavu:

- stavový

- bezstavový – pamatují si stav rozpracovaní ( pokračování práce tam, kde došlo k přerušení; server si nemusí nic pamatovat, informace o úplnosti posílá na hostitelský počítač

Typy servrů a služeb aplikační úrovně

Souborový server

- slouží k ukládání souborů na vybraném PC

- souborový systém se dělí na : svazky, adresáře, soubory

- možnost sdílení dat, ale nutnost vytvoření ověřovacích mechanismů uživatele a mechanismus přístupových práv k souborům

R……čtení                                       W…...zápis

X……spuštění programu                 ….

- využití mapování disků k ztotožňování svazku s nějakou částí adresářového stromu disku na souborovém serveru

-   typy:     NOVEL v 5.x  (Dos)

NFS – Network File System (Unix)

NTFS – NT File System (NT Server)

AFS – Andrew File System (Orion)

### Diskový server

- dnes už se příliš nepoužívá

- přístup je pouze k celému disku, né pouze např. k jednomu souboru

- uživatelé tedy přistupují k disku jako celku

- výhodou větší jednoduchost přístupu

- nevýhodou je vytažení přístupových práv pouze na celý disk

- sdílené disky jsou pouze pro čtení, každý uživatel má pak pro čtení a zápis svůj vlastní disk

### Tiskový server

- realizování disků na společné tiskárně ( síťové tiskárny

- lokální tisk

- text, který chceme vytisknout se nejprve převede do jazyka tiskárny a poté až je vytištěn

- jazyky: PostScript – univerzální jazyk, možnost uložení do souboru a až poté vytištění

- síťový tisk

- síťový server obsluhuje více klientů současně ( vznik fronty

- požadavky na tisk se řadí tedy do fronty, kde existují následující stavy: vytváří se, připraven k tisku, tiskne se

- existují také příkazy např. na upřednostňování ve frontě, mazání z fronty apod.

- přístup k tiskovému serveru:

- přesměrováním – převedení tisku na síťovou tiskárnu; v Novelu příkazy „capture,

endcap“

- tisk souboru – a) uložení tiskové sestavy do souboru

b) kopírování souboru na tiskárnu (copy/b soubor.prn lpt2)

Poštovní server a elektronická pošta

- slouží k přenosu zpráv v datovém režimu

- přenáší se :

    - text (původně) – ASCII znaky

    - formátované dokumenty (text) – např.  .pdf  (portable data formular)

    - zvuk ( voicemail

    - obraz

    - video

    - data (programy) – binární data

- funkce elektronické pošty:

výstup                                                                                                              výstup

vstup                                                                                                             vstup

- k chybě může dojít např. přeplněním poštovního serveru

- formát přenášených zpráv:

- dvě základní části: záhlaví, data

[                    ]                           adresa odesílatele, adresa příjemce, adresa

nová řádka                             příjemce kopie, předmět

[                    ]                           context type

nová řádka                             context transfer encoding

.

nová řádka

-    adresy vypadají následovně:           adresa@počítač.subdoména.doména

- poštovní servery umí pracovat s aliasy (přezdívkami)

context transfer encoding   – base 64 – kódování

context type    – typ přenášené informace

- typ/podtyp    např.  text/plain, image/jpg, aplication/msword ……

- MIME – Multipurpose Information Mail Exchange

- prostředky pro přístup k elektronické poště:

- odesílání pošty

- přijímání pošty

poštovní přihrádka (mail)

…..programy: pine, elm ….umí manipulovat se soubory v pošt. adresáři

- vzdálený přístup k elektronické poště:

##### POP – Post Office Protocol

Port=110

  - na PC běží tzv. POP klient

  - název POP servru ZČU je   pop.zcu.cz

  - příkazy pro telnet: user, pass, list, retr, quit, dele

- IMAP – Internet Mail Access Protocol

  - funguje obdobně, ale umožňuje pracovat s poštou i částečně: přenesení autorů zpráv, věcí apod.

List server - Elektronická konference

- vytvoření zájmových skupin a těmto pak rozesílání zpráv (příspěvků) od různých členů  ( např. server list.zcu.cz

- uzavřené

- otevřené

  - druhé členění na:

- moderované

- nemoderované

- komunikace:

- administrativní (řídící) kanál

  - umožňuje přihlášení, odhlášení, pozastavení a obnovení členství, výpis seznamu konferencí, seznamu členů, help

  - např.   listserver@list.zcu.cz, majordomo@….., název konference-request@….

- datový kanál

  - samotný přenos zpráv

  - např. webnet@list.zcu.cz

# News server - Elektronické news

- zaslané příspěvky se pouze ukládají na servery, na kterých je možné si je přečíst ( nedochází k odesílání klientům

# Služby aplikační úrovně

-       telnet, ftp, gopher, www, finger, netfind, whois, X500, videokonference, time servery

### TELNET – vzdálený terminál

- jedná se v podstatě o emulaci terminálu

- navázání spojení

- dohodovací fáze (určení typu terminálu)

- přenos dat

- ukončení spojení

- historicky různé typy terminálů: VT100, VT320… (čím větší číslo tím dokonalejší)

- služba telnetu je implicitně přístupná přes port = 23

- znaky na telnet klientovi se zobrazují na obrazovce až po vrácení z telnet servru

otevřená podoba

- proti odzírání ve formě otevřené podoby se používá ssh –secured shell ( prostředek umožňující normální funkce, ale v šifrované podobě; použití port = 22

- FTP – File Transfer protocol

  - navázání spojení

  - přenos příkazů

  - přenos dat (příkazy: dir, get, ls, put, cd, mget, mput, bye)

  - ukončení spojení

řízení (port = 21)

data (port = 20)

bin…………….čtení souborů binárně

ascii…………...čtení textových souborů

promt………….přepínač, zapíná/vypínání dotazů

hash……………zobrazování křížku za každý přenesený kb

!………………..ovládání v našem vlastním adresáři

lcd……………..změna domácího adresáře

- ftp souborů je ve světě hodně

- zvláštní formou jsou pak indexové servry ( archie servry (jméno programu a místo uložení)

- GOPHER

- typy informací:

adresáře

  - chápáno jako seznam dokumentů

  - prohlížení informace

  - uspořádání do skupin podle typu informace

link

  - adresování adresářů na cizích strojích

textové soubory

prohledávání pošty

  - spec. typ adresáře

  - specifikace klíčových slov pro vyhledávání

telefonní seznam (speciální aplikace)

telnet relace (přihlášení na jiný stroj)

multimédia (obrázky, zvuk, video)

formátovaný text (postscrip)

- protokol:

port = TCP / 70

navázání spojení

data <cr if>

text <cr if>

text <cr if>

< , >

ukončení spojení

- přenášená data:

<typ> <text> <sektor> <adresa hosta> <port>

0....soubor                     7....prohledávání              g.....gif soubor

1....adresář                     9…binární soubor            ….

2…telefonní seznam     8…telnet

- nevýhoda: samy musíme prohledávat jednotlivé servry a jednotlivé adresáře

- WWW server

- TCP port 80

- hypertextové spojení s dokumenty

- přenos textu, souborů, obrazů, zvuků, videa apod.

- systém dotazovacích servrů

- základní pojmy:

###### HTTP – Hypertext Transfer Protocol

- kromě zobrazitelných znaků obsahuje i další odkazy na související text

HTML – Hypertext Markup Language

- obsahuje řídící znaky a texty

- obsahuje formáty a odkazy

URL – Uniform Resource Locator

- schéma: //jméno:heslo@počítač:port-cesta k souboru?parametr

- schéma: http, shttp, ftp, telnet, gopher, news, mailto, file

- parametr: parametry předávané úloze běžící na servru

- URL může být lokální (do téhož dokumentu…#), nebo globální; může také být absolutní nebo relativní (obsah se doplňuje automaticky, není vázáno k určitému paměťovému médiu)

- SERVER – http server ( relativně jednoduchý

- KLIENT – relativně složitý, univerzální

- formát přenášených dat:

<HTML>

<HEAD>                          záhlaví…autorská práva, vypršení platnosti, kódování

</HEAD>

<BODY>

</BODY>                         vlastní tělo….vlastní stránka

</HTML>

……… značky v dokumentu buď párové nebo nepárové (např. <p>)

- protokol:

- různé metody

- HEAD – klient požaduje zaslání hlavičky dokumentu ( optimalizace přenosu

- GET – dovoluje vyžádat si nějaký dokument, za ? parametry (omezení)

- POST – neomezený počet parametrů – server zpracovává jiným způsobem

- PUT – umožňuje zapsat stánku na server

- DELETE – mazání

- dokumenty (html stránky):

- statické – soubory předem vytvořené přenášené do počítače

- dynamicky vytvářené – podle aktuálního požadavku uživatele

- vyžadují existenci programu pro vytvoření té podoby stránky jak na straně servru, tak i na straně klienta

- používání CGI  skriptu „Common Gateway Interface“ – jazyk vyšší úrovně (většinou interpretační) – PHP, Perl

http server

GET

program

odpověď

standardní rozhraní

klient

objekt

program

Java skript

- problémy:

- vyžaduje přenos velkého objemu dat ( zavedení vyrovnávacích pamětí (cash)

- tyto vyrovnávací paměti jsou uložené v mezilehlých uzlech ( proxy servry (zástupné)

- možnost filtrace, a kontroly práce na síti (problémem např. v bankovnictví)

- brány:

- umožnění komunikace, překlad do html a přesun klientům

- např.     netfind, whois, protokoly

brána

- prohledávání:

- roboti, spider

- server – shromažďuje informace formou registrace

- jazyk dokumentů – zadávání klíčových slov, vytváření logických výrazů: AND, NOT, OR, NEAR apod.

- portál – odkazy roztříděny podle skupin

- FINGER

- získávání informací o uživatelích vzdáleného systému

- textově orientovaný protokol

- protokol TCP port = 79

- architektura server/klient

požadavek

informace

- požadavek:

- jméno uživatele                                       + @jméno hosta

- přihlašovací jméno uživatele

- informace:

- výpis informací o uživateli

- výpis informací o přihlášených uživatelích

např.       <cr><lf>                <jmeno>@stroj<cr><cf>

/w <cr><lf>             @stroj <cr><lf>

- NETFIND

- získávání informací o uživatelích nějaké domény

- ve světě několik servrů, které podporují tudle službu (většinou podle pro jednotlivé státy, např. u nás: netfind.vslib.cz

- přístup k této službě pomocí telnetu nebo bránou přes http protokol

telnet netfind.vslib.cz

login: netfind

pass: netfind

zadání dotazu -                jméno  subdoména  doména

Novak zcu cz

- WHOIS

- prostřednictvím centralizované databáze poskytuje tato služba informace o zaregistrovaných uživatelích

- interaktivní prostředí, ve kterém pak pomocí dotazů získáváme informaci o nějakém člověku

- X500

- následníkem služby „whois“

- tzv. directory services – adresářová služba

- dovoluje získávat informace o nějakých objektech umístěných v decentralizovaných databázích

- 2 složky:

vlastní protokol

- relativně velmi jednoduchý

- operace charakteru: prohlédni, přečti, zapiš, porovnej, zruš, modifikuj..

vlastní databáze

- adresný prostor objektů ( objektům jsou přiřazeny atributy ( hierarchický systém objektů

atributy:  jméno=hodnota

0…….jméno organizace                     SA……..street adress

OU….organizační jednotka                 L………lokalita

C……země                                          CN……..označení objektu

[C=CZ, O=ZCU, OU=KIV, CN=…]

kořen

C=             C=            C=

O=            O=            O=                 O=        O=

OU=    OU=         OU=        OU=

CN=         CN=

- vyhledávání  (2 komponenty):

- DUA –Directory User Agent

- DSA – Directory System Agent

- realizace:

- vytvořen protokol pro zjednodušování  LDAP Lightweight Directory Access Protocol ( přístup k adresářovým službám

- VIDEOKONFERENCE

- přenos obrazu a zvuku

- internetové radio, internetová televize, videokonference

zobrazování (zpracování informace) – obraz, zvuk

- např. Net Meeting – výměna informací mezi 2 účastníky ( obraz, zvuk, obrázky (white board), textová informace

- požadavky na přenosové kapacity:

- zvuk v kvalitě audio CD, stereo 44,1 KHz    ( 1,411 Mb/s

- obraz 768x576 b, 25 frames, 24 b/na 1 bod  ( 33 MB/s

- komprese dat:

- Motion Picture Expert Group

- MPEG1 – 352x288 b, 25 frames ( 1,5 Mb/s

- MPEG 2 – 768x576 b,25 frames ( 2-10 Mb/s   (komprese 1:30 - 1:200)

- MPEG 4 – 176x144 b,10 frames ( 64 kb/s

- pro přenos multimediálních dat je nutná kvalitní infrastruktura

- přenos obrazové a zvukové informace se realizuje pomocí tzv. skupinového adresování ( skupina počítačů má stejnou skupinovou adresu

- dochází tak k přenosu 1:N

- využívání tzv. MBONE – páteřních sítí pro přenos skupinových dat  (dat na skupinové adresy)

- realizováno nad sítí Internet

- nutná celá řada směrovačů ( nutnost tedy dovybavit sítě prostředky pro skupinové směrování

- výhodou je možnost využití již stávající infrastruktury

- nutností je také zajistit synchronní přenos dat ( vysílací rychlost musí být stejná jako rychlost přijímací (např. řešeno pomocí načítání do „bufferů“)

- přijatelné je pouze zpoždění

MBONE

- ČAS, ČASOVÉ SERVERY

- pro připojení do počítačové sítě dochází k synchronizaci času mezi naším počítačem a servrem, ke kterému se připojujeme

- u rozsáhlých sítí je to složitější ( existují časové servry, které poskytují přesný čas (buď získaný z jiného časového servru, nebo přímo z časového etalonu – atomové hodiny, signál šířený dlouhými radiovými vlnami)

- DATABÁZOVÉ SERVERY

- jazykem pro přístup k databázím je SQL- Structure Query Language

- unifikovaný přístup

Program klienta

SQL klient

Studijní agenda ZČU

- síťový management – prostředky pro diagnostiku a sledování dění na síti

BEZPEČNOST POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

- počítačová síť je otevřená

- nebezpečí napadení počítačové sítě i jednotlivých počítačů

- nebezpečí odposlechu přenášených informací

u1          u2			                      u3           u4

…..ochrana uvnitř systému, vstupu do systému

…..ochrana komunikačních cest

- napadení:

- aktivní – modifikace, zadržování dat (komunikace)

- pasivní – odezírání

- hlavními příčinami většinou odhadnutí hesel nebo napadení cest

- šifrování:

- symetrické šifry – jeden klíč pro šifrování a dešifrování ( rychlé

- nesymetrické šifry – dvojice klíčů, pro šifrování je veřejný, druhý neveřejný

- musí být nemožné odvodit šifrovací klíč

text            K=fE(T)               T=gE(U)

- DES   – USA, šifrování vládních dokumentů – klíč 56 bitů

- 3DES – trojnásobné použití klíče DES – klíč 112 bitů

- SAFER

- útoky na počítačovou síť:

- pasivní

  - kradení/únik informace – získávání obsahu zprávy

  - analýza přenosu – odkud, kam, délka bloků, množství dat

- aktivní

  - modifikace toku dat – změna obsahu, opakování, změna pořadí, rušení, vkládání, syntéza zpráv, změna adresy, změna dat, modifikace požadované informace

  - blokování přenosu mezi dvěma entitami

  - zadržování – zpožděné odesílání zpráv

  - vytváření falešného spojení (maskování se) – autorizace entit, časová integrita

- cíle zabezpečení:

- prevence pasivního útoku

- detekce aktivního útoku

Ohodnocení bezpečnosti

- existuje více způsobů ohodnocení bezpečnosti

- jedním z nich je TCB- Trusted Computing Base

- uvedeno v Orange Book  – The Trusted Computer Evolution Criteria

- úplný ochranný mechanismus ve výpočetních systémech

- zahrnuje software, hardware, firmware

- podpora výrobců spolehlivých operačních systémů

- vlastní klasifikace – rozdělení do 4 skupin:

skupina D

- bez zajištění bezpečnosti – minimální ochrana (MS-DOS)

skupina C

- volná ochrana – ponecháno na uvážení

- např. systémy založené na ověřování uživatele

skupina B

- nařízená, vymezená ochrana

skupina A

- verifikovaná ochrana

- vyžaduje úplný formální návrh systému

- orientováno na klasifikaci informace

Zajištění bezpečnosti

- ověřování uživatele…………………přístup do výpočetních systémů

- zabezpečení přenosu………………..šifrování, „kontrolní součet“ ( proti změnám

- zabezpečení nepopiratelnosti……….elektronický podpis

- Ověřování uživatele heslem

  - jednoduché ověření

  - nevýhodou je přenos jména a hesla v otevřené podobě

jméno/heslo

| Login | Pass |
| --- | --- |
| Honza | Blb |
| lumir | vlk |

povolení přístupu

  - možnost přenosu hesla a jména v zašifrované podobě ( SSH

- Ověřování uživatele pomocí ověřovacího serveru

  - ověřovací server = bezpečný počítač

  - udržuje databázi uživatelů a jejich hesel

  - přenos relačního klíče – šifrovací klíč pro komunikaci

  - KERBEROS – systém používaný v systému OrionNT

jméno/heslo

K…..šifrovací klíč odvozený

(informace)K                                                            z hesla

(informace)K                    (informace)                 identifikace uživatele

- Ověřování uživatele pomocí certifikační autority (CA)

  - nejmodernější způsob identifikace subjektů

1.			     4.

2.		    5          5.

3.

6.

7.

  - CA vystaví každému subjektu tzv. certifikát: (x.509)

CA – ID

Doba platnosti

Subjekt ID

Subjekt – Kv (veřejný klíč)

Podpis CA

L O K Á L N Í    P O Č Í T A Č O V É     S Í T Ě

- rozloha 1 – 10 km

- většinou jeden vlastník

- vyhrazené komunikační médium (kroucená dvoulinka, koaxial, optické vlákno, radiové spoje)

- přenosová rychlost: 10 Mb/s – 1 Gb/s

- topologie: sběrnicová, kruhová topologie, hvězdicová topologie

- řízení přístupu ke komunikačnímu médiu:

- centralizované – nepoužívá se – metoda výběru, metoda výzvy

- decentralizované – větší spolehlivost, snížení režie

  - metody náhodné

    - předpokládají kolize při přenosu, není ochrana proti zahlcení

    - opakování zprávy po opakování náhodné doby

    - metody naléhající – ihned po přestání začne rychlá, velké nebezpečí kolize, může vést k zahlcení sítě (neustálé skákání si do řeči)

    - metody nenaléhající – automatické přeplánování na pozdější dobu, méně agresivní, pomalá, malé nebezpečí kolize, nedojde k zahlcení sítě

  - metody rovnoměrného přístupu

  - metody prioritní

Příklady LAN

- ETHERNET

- vznik začátkem 80. let

- na vývoji se podíleli firmy: INTEL, XEROX, DEC

- vychází z metod náhodného přístupu – metoda CSMA-CD – naslouchání nosné vlny + detekce kolize

- snaha o zvýšení propustnosti sítě ( přenosové rychlosti

- topologie: sběrnicová, hvězdicová, stromová

sběrnice

- nesmí dojít ke vzniku smyček !!!!!

kroucená dvoulinka

délka 100 m

- HUB – rozbočovač – 8, 16, 24…..vstupů

- přenosová rychlost – 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s (páteřní sítě), 10 Gb/s (ve vývoji)

- komunikační médium – koaxiální kabel, kroucená dvoulinka, optické vlákno

- typy:

- 10 BASE 5   - 10 Mb/s, základní pásmo, 500 m dlouhý segment

- 10 BASE 2   - cheaper net, 200 m, koaxial,  začátkem 90. let

- 10 BASE T   - twist – kroucená dvoulinka, ELIE 45 – 200 m až 1 km

- 10 BASE F   - optické vlákno

- 100 BASE Tx  - 100 Mb/s, kroucená dvoulinka CAT 5

- 100 BASE Fx  - 100 Mb/s, optické vlákno

- 100 BASE T4  - 4 páry vodičů ( speciální modulační metoda

- 1000 BASE T  - 1 Gb/s, kroucená dvoulinka

- 1000 BASE F  - 1 Gb/s, optické vlákno

- adresování v Ethernetu:

- individuální – délka 48 bitů (6 slabik) – 24 bitů výrobce, 24 bitů další rozlišení; jedinečná

- všeobecná – 48 bitů – samé 1….1, slyšení zprávy všemi stanicemi najednou; použití např. pro šíření výzev apod.

- skupinová – (1x…….x), adresování skupin stanic

- délka přenášených dat –  46-1500 slabik

- v 1 segmentu max 100 stanic

- TOKEN RING

- fyzický kruh – kruhová síť s předáváním pověření

- odposlouchává pouze příslušný počítač

- metoda přenosu – předávání pověření – metoda rovnoměrného přístupu ( bez kolizí

- rychlost přenosu – 4 Mb/s (stejná propustnost jako 10 Mb/s Ethernet), 16 Mb/s

- maximální počet stanic 250

- médium – kroucená dvoulinka

- adresa – 48 bit – individuální, všeobecné a skupinové adresování

- délka paketu – 4 099 slabik

- 1985 – velký úspěch – 20 % na trhu

- do ČR se moc nedostal, pro svojí cenu

- použití tam, kde je třeba nezahlcujících se sítí – např. banky, Škoda MB

- FDDI (Fibre Data Distributed Interface)

- optická síť

- realizováno dvojitým kruhem (kruhová topologie) ( primární a záložní

- rozlehlost 100 km

- rychlost přenosu 100 Mb/s

- zařízení buď plné připojení (DUAL ATTACHMENT) nebo připojení pouze k primárnímu okruhu (SINGLE ATTACHMENT)

- použití jako páteřní sítě, metropolitní sítě ( připojení významných serverů

- rychlé připojení pracovních stanic

- délka paketu 5 kB

- vysoká odolnost proti výpadkům ( v případě poruchy se síť automaticky překonfiguruje a začne používat sekundární okruh

- DALŠÍ

Standardizace protokolů lokální počítačové sítě

ISO………….ISO 8802

IEEE……….. IEEE 802

802.3………….Ethernet

802.5………….Token Ring

802.12………...100 GU AnyLAN………….HP síť 100 Mb/s, telefonní vedení

Propojení lokálních počítačových sítí

Rozbočovače (opakovače) HUB

….max 4

Přepínače (switch)

- propojuje pouze stanice, které spolu mají komunikovat

- zvýšení výkonu, méně kolizí

Mosty(bridge)

- oddělují jednotlivé LAN

- filtrují přenos paketů podle adresy

- mají 3 funkce: propouštění, filtrování, učení/zapomínání

- nesmí vznikat smyčky ( nesmí dojít k zacyklení

- příklad umístění dvou mostů (z důvodu zálohování)

- použití spaning tree algoritmu – odpojení mostů vytvářejících smyčku + kontrola připojení všech

R O Z L E H L É    P O Č Í T A Č O V É     S Í T Ě

Přenos dat v rozlehlých počítačových sítích

- dvoubodové spoje, 10 Kb/s (individuální účastník), 100 Mb/s (realizace páteřních sítí)

- média: telefonní vedení, radiové spoje směrové a družicové, optická vlákna

Modemy

- název odvozen od pojmů modulátor a demodulátor

- propojení digitální techniky (počítače) s počítačovou sítí za pomoci analogového vedení

Telefonní síť

počítačová síť

- funkce modemu:

- převádí číslicový signál na signál analogový a opačně

- vytáčení telefonní čísla, vytvoření spojení

- dohodnutí parametrů spojení

- komprimace dat

- stavy modemu:

- duplexní spojení

- řízení – řídící příkazy

- data – přenos dat

sériové rozhraní

odpojen                      připojování                         připojen

spojení nelze navázat

přerušení spojení

řízení                          přenos dat

„+++“	                             …. 3 plus po sobě

- data modem interpretuje ve stavu řízení jako řídící příkazy

- ve stavu přenosu dat je přenáší dál

- ze stavu řízení do stavu přenosu dat může přejít:

- navázáním spojení

- přepnutím ze stavu navazování spojení

- příkazy modemu:

- vymyslela je firma AT&T ( mluvíme o tzv. AT příkazech

- atz……..nastavení přednastavených atributů

- atd…….vytočení telefonního čísla

- atdp……pulsní volba

- atdt…….tónová volba   (např. atdt 01974912222)

- ath…….zavěšení

- atm……zeslabení/zesílení poslechu

- nastavní parametrů modemu je uloženo v S-registrech 50 –540

- ats0……….práce s registrem 0

COM1

COM2

8N1…….8 datových bitů + 1 stop bit  (9600 b/s)

at

ok

atp ……

zpráva o připojení, nepřipojení

- přenosové rychlosti modemu:

- normalizovány: 150, 300, 600, 1200 b/s

14 400 b/s, 16 800 b/s, 33 600 b/s, 56 Kb/s

Maximální     rychlost

- přenosové protokoly (mezi modemy):

- firemní protokoly MNP – Microcom Network Protocol

MNP2 – MNP10

MNP5….standard

délka přenášeného rámce

přenosová rychlost

opakování přenosu při chybě

MNP10...určeno pro velmi špatné komunikační linky ( radiové sítě  - navázání

spojení s nízkou přenosovou rychlostí ( postupně se tato rychlost zvyšuje,

zvětšují se a zkracují délky rámců

V.x…….doporučení ITU týkající se protokolů, kódování, komprimace

Terminálový server a vzdálená přihlášení

- přihlášení ke vzdálenému systému

- přihlášení v terminálovém režimu  ( (jméno + heslo)

- v režimu připojení jako uzel počítačové sítě ( možnost využití všech dostupných služeb

slip……Serial Line Internet

Protocol

ppp…….Point To Point Protocol

- BOOTHP, DHCP – protokoly umožňující přenést informace o  IP adrese, masce…

Digitální telefonní sítě

- přenáší číslicovou informaci ( informaci v číselné podobě

- zařízení jménem CODEC – coder, decoder ( převod analogového signálu na číslicový

- výhody: méně poruch, lepší možnost propojování sítí ( kvalitnější přenos

- převod signálu – využití PCM – pulsní kódové modulace

        - posloupnost 8 bitových slabik vždy po 125 2 μs

c = 8 bitů + 8 000 = 64 Kb/s

ISDN Integrated Services Data Network

- datové sítě integrovaných služeb

- domácí přípojky ISDN

- dovolují připojení našich přístrojů přímo na síť

- k dispozici 2 x 64 Kb/s a jeden kanál řídící 16 Kb/s     =  144 Kb/s

- domácí digitální miniústředna (NT2)

- digitální telefon

- počítač vybavený ISDN rozhraním

- možnost zapojení až 8 zařízení

  - základní kanály s poté sdružují ( vznikají přenosové systémy T (T1…T4) - Amerika, Japonsko a  E (E1….E5) - Evropa

T1………….24 kanálů 64 Kb/s     =   1,536 Mb/s

T2………….4 x T1

T3………….7 x T2

T4………….6 x T3                         = 274 Mb/s

E1………….30 x 64 Kb/s               = 2,048 Mb/s

  - synchronní přenos (  8 000 vzorků za sekundu

B-ISDN

  - širokopásmové ISDN, využití ATM technologie

  - hodí se pro přenos zvuku, pohyblivého obrazu a dat

  - nároky na kvalitu přenosu – musí být zajištěn synchronní přenos

- rychlost snímání = rychlosti reprodukce

- snímání konstantní rychlosti

  - informace se přenáší komprimovaně ( komprimace

- ztrátová – zpětným obnovením nedostaneme to samé

- bezeztrátová

  - rychlost přenosu: 155 Mb/s, 625 Mb/s……………2 Gb/s

  - médium: optické vlákno, metalické vodiče (na krátké vzdálenosti)

  - data jdou normálně s telefonními hovory

ATM (Asynchronous Transfer Mode) technologie

  - data se rozdělí na buňky 53 slabik (5 řízení, 48 data)

  - výhoda – konstantní rozdělení do buněk usnadňuje přenos

  - přenos – na základě virtuálních kanálů

  - přenos je identifikován virtuálním obvodem (VCI) a virtuální cestou (VPI)

  - existují virtuální sítě vytvoření nad ATM

  - IP over ATM – akademická síť v České republice

LINKOVÁ ÚROVEŇ – Ochrana proti chybám

  - existují 2 způsoby:

- ARQ  detekce chyb + opakování přenosu

    - použití při normálních přenosech – detekce chyb zabere v paketu málo místa

- FEC detekce chyb + odstranění

    - při přenosu, který nelze opakovat ( věrný přenos zvuku a obrazu, meziplanetární přenosy (  samoopravitelné systémy ( redundatnost přenosu dat – musíme přenášet mnoho informací navíc

Hamingova vzdálenost

  - minimální vzdálenost dvou znaků abecedy

  - uvádí se v počtu bitů ve stejnolehlých pozicích

-     při    h = n     dokážeme detekovat    n-1   chyb

-     při    h = n      dokážeme opravit      n/2    chyb

Kódy pro detekci chyb

  - paritní kódy:

- liché   - lichý počet jedniček

- sudé    - sudý počet jedniček

- příčná parita

- podélná parita

  - v moderních systémech se používá zabezpečení pomocí cyklických kódů (CRC)

  - sítě typu ETHERNET jsou zabezpečovány 32-bitovým polynomem

  - s rostoucím počtem chyb a se zvolením špatného způsobu zabezpečení,  narůstá možnost špatné detekce a opravy chyb

Model komunikačního kanálu

  - přenos je binární, symetrický, bez paměti (přenos dalšího bitů neovlivňuje přenos dalšího)

  - pravděpodobnost chyb:     Pn = pn                     n……počet bitů

http://home.zcu.cz/~chairman

# Text boxes

terminál

modem

modem

počítač

počítač

počítač

počítač

terminál

počítač

počítač

počítač

počítač

počítač

počítač

počítač

počítač

počítač

počítač

počítač

počítač

počítač

počítač

počítač

počítač

počítač

počítač

počítač

počítač

počítač

počítač

N+1

N

N-1

modem

modem

HUB

N+1 entita

N-1 entita

N entita

aplikace

TCP

UDP

IP

ICMP

ARP

přenosová vrstva

Kořenový J.S.

JS

PC1

cash

JS

PC1

Host 1

Host 2

Server

program

OS

Ovladač

tiskárny

tiskárna

program

ovladač

tiskárna

soubor

program

OS

Ovladač

tiskárny

tiskárna

Ovladač tiskárny

Tiskový servr

emm.

tiskárna

Klient

Klient

Klient

poštovní server

poštovní server

Klient

Klient

klient

poštovní server

klient

poštovní server

Poštovní HUB

klient

poštovní server

telnet

PC

host

poštovní server

přihrádky

POP server

odesílatel

list server

PC

PC

PC

News server

News server

News server

klient

klient

PC

(telnet klient)

telnet server

úloha

(shell)

PC (ssh klient)

ssh server

server

klient

klient

server

server

server

server

server

server

klient

server

PC

Proxy server

klient

server

databáze

server

databáze

URL

parametry

programu

SERVER

listen

akcept

close

KLIENT

call

close

DUA

DSA

DSA

DSA

zdroj informace

PC

PC

PC

PC

PC

zdroj informace

zdroj

příjemce

příjemce

příjemce

příjemce

směrovač

1

2

3

4

User

Server

Server

User

A

B

CA

Lokální přístup

DBS

Vzdálený přístup

DBS

HTTP

HTTP klient

počítač

počítač

počítač

počítač

počítač

opakovač

počítač

počítač

počítač

počítač

počítač

HUB

počítač

počítač

M1

HUB

HUB

HUB

M2

C

B

A

M1

M2

PC

Modem

Modem

PC

Modem

Terminálový server

PC

Modem

Modem

Terminál

PC

Modem

slip, ppp

Terminálový server

modem

Připojení na síť, směrovač

telefon

ústředna

CODEC

ústředna

telefon

CODEC

Host

Host

ATM přepínač

ATM

přepínač

Host

Host

Host 1

Host 1