## Slide 1: Bezdrátové sítě Medium Access Control
Bezdrátové senzorické sítě
Lekce 4
Ing. Jiří Ledvina, CSc.

## Slide 2: Přístupové metody
Přístupové metody
centralizované
distribuované
neplánované
plánované
Pevné přidělení
Přidělení podle
požadavku
neplánované
plánované
Pevné přidělení
Přidělení dle požadavku

## Slide 3: The 802.11 MAC Sublayer Protocol
(a) The hidden station problem.
(b) The exposed station problem.

## Slide 4: 802.11 MAC (DCF)

## Slide 5: Optimalizace 802.11
T
R
RTS
CTS
Data
ACK
RTS
CTS
Data
ACK
T
R
RTS
CTS
Data1
RTS
CTS +ACK1
Data2
T
R
RTS
CTS
Data1
Poll +ACK1
Data2
RTS
CTS +ACK2
Backoff
Backoff
Backoff
Backoff
Poll +ACK2
Data3
Backoff
Backoff
802.11
Implicit ACK
Hybrid Channel Access

## Slide 6: CSMA/CA a Backoff (ústup)
DCF protokol
DFS – Distributed Coordination Function
DIFS – DFS Interframe Space SIFS+(2*Slot time)
Slot time = 9 nebo 20 µs
SIFS – Short Interface Space (10µs)

## Slide 7: Cíle návrhu MAC protokolu pro ad hoc bezdrátové sítě
  Operace protokolu musí být decentralizované.
  Protokol by mohl zajišťovat QoS podporu pro přenosy v reálném čase
  Musí udržet na nízké úrovni průměrné zpoždění při přenosu.
  Efektivní využití dostupného přenosového pásma.
  Spravedlivé rozdělení přenosového pásma mezi uzly.
  Minimalizace počtu režijních zpráv.
  Minimalizace problému skrytých a vystavených uzlů.
  Škálovatelnost protokolu – použitelnost pro rozlehlé sítě.
  Měl by mít mechanizmus pro řízení výkonu.
  Měl by mít mechanizmus pro adaptivní řízení rychlosti přenosu.
  Zajímavé je využití směrových antén jako prostředku pro sdílení komunikačního média.
  Měl by poskytovat synchronizaci mezi uzly.

## Slide 8: Klasifikace ad hoc MAC protokolů
Protokoly založené na soupeření
Protokoly založené na soupeření a s mechanizmem rezervace
Protokoly založené na soupeření a s mechanizmem plánování
Ostatní MAC protokoly
MAC protokoly pro ad hoc bezdrátové sítě
Protokoly založené na soupeření
Protokoly založené na soupeření a s rezervací
Ostatní MAC protokoly
Protokoly založené na soupeření a s plánováním
Iniciované vysílačem
Iniciované přijímačem
Synchronní protokoly
Asynchronní protokoly
Jednokanálové
Vícekanálové
MACAW
FAMA
BTMA
DBTMA
ICSMA
RI-BTMA
MACA-BI
MARCH
D-PRMA
CATA
HRMA
RI-BTMA
MACA-BI
MARCH
SRMA/PA
FPRP
MACA/PR
RTMAC
DirectionalAntennas
MMAC
MCSMA
PCM
RBAR

## Slide 9: Přístupová vrstva
Nadstavbové protokoly MAC úrovně
Vychází z metod náhodného přístupu a metod rovnoměrného přístupu (časové okénko)
Obecně na principu MACA (MAC Collision Avoidance)
  Používá IEEE802.11 (třífázové navazování spojení RTS/CTS)
Hlavní požadavek je úspora energie
Tři stavy
  Naslouchání (velká spotřeba)
  Vysílání (spotřeba podle výkonu – srovnatelná s nasloucháním)
  Neaktivní (minimální spotřeba, ale nic neslyší)

## Slide 10: Přístupová vrstva
Využití uspání k úspoře energie
Klíčové parametry
  Doba spaní (sleep), stav spaní
  Doba bdění (wakeup), stav bdění
  Energie, která se spotřebuje v době spaní a době bdění
Stavy se periodicky opakují
  Délka periody = doba spaní + doba bdění
Problém zbytečného naslouchání
  Zbytečně potřebovává energii
  Synchronizované protokoly
    Buzení podle plánu
  Nesynchronizované protokoly
    Naslouchání s nízkou spotřebou (Low power listenning)
  Hybridní protokoly
    Kombinace předchozích

## Slide 11: Přístupová vrstva
Low Power Listenning
  Vysílač využije dlouhé preambule
  Přijímač se budí periodicky, na krátkou dobu
Clear Channel Assessment
  Posouzení stavu kanálu
  Detekce aktivity kanálu

## Slide 12: Zdroje energetické neefektivnosti
Kolize ve vysílání
Odposlouchávání cizích přenosů
Režie přenosu řídicích paketů
Naslouchání bez užitku

## Slide 13: Přístupová vrstva S-MAC
S-MAC (Sensor MAC)
Pro: časová synchronizace, nutnost naslouchání (redukce úsporným režimem
Proti: broadcast nepoužívá RTS/CTS (kolize), pevné nastavení periody naslouchání, příjem zpráv, které patří jinému.

## Slide 14: Protokol S-MAC Sensor MAC
Cíle při návrhu protokolu
  Redukovat spotřebu energie
    Snaha o maximální prodloužení života napájecích zdrojů
  Podpora škálovatelnosti
    Možnost realizovat síť s velkým počtem uzlů bez neadekvátního zvýšení nároků na energie, prodložení doby odezvy, …
  Autokonfigurace
    Možnost vytvoření topologie sítě bez nutnosti zadávat konfigurační parametry
    Přidávání a ubírání uzlů za chodu
    Dynamická změna topologie sítě

## Slide 15: S-MAC
Vychází z protokolů IEEE 802.11
  Změny v protokolu zavedené na základě analýzy energetických ztrát
Minimalizace spotřeby energie způsobené
  Kolizemi – využití krátkých řídicích zpráv pro signalizaci vysílání
  Odposloucháváním – přenosem informace o adrese cílového uzlu a vypínáním přijímače pokud není zpráva určena danému uzlu
  Režií přenosu řídicích paketů – minimalizace počtu a délky řídicích paketů
  Nasloucháním bez užitku – zavedením techniky periodického naslouchání a uspávání.

## Slide 16: Sensor MAC (S-MAC)
Základní myšlenka protokolu – cyklické rozdělení času na dobu spánku a dobu bdění, kdy se naslouchá a případně i vysílá
Všechny uzly volí a nabízí plán buzení, nebo přejímají tento plán od sousedů
  Dochází k synchronizaci sousedních uzlů.
RTS/CTS je použito k rozpoznání soupeření uzlů během intervalů naslouchání.
  Dovoluje interferujícím uzlům přejít do režimu spánku během výměny dat.
naslouchání
spánek
spánek
naslouchání
Časový rámec
čas
Zvýšení doby latence

## Slide 17: Přístupová vrstva
Příklady nadstavbových protokolů MAC úrovně
  S-MAC, T-MAC, B-MAC, ER-MAC, LEARCH, TRAMA, E-MAC
S-MAC (Sensor MAC)
  Časové sloty pro (Carrier Sence + synchronizaci), (CS + RTS), CTS

## Slide 18: Komponenty protokolu S-MAC
Periodické naslouchání a spánek
Předcházení kolizím a odposlouchávání
Přenos zpráv

## Slide 19: Volba a údržba plánování (časových rozvrhů)
Každý uzel si udržuje rozvrhovací tabulku
Počáteční rozvrhování je vytvořeno
  Synchronizátorem
    Uzlem, který vytváří rozvrhovací tabulku jako první
    Periodicky vysílá rozvrhovací tabulku do svého okolí
  Follower (následník) – při startu zaslechne cizí rozvrhovací tabulku
    Použije tabulku pro svůj časový rozvrh
    Pokud slyší rozvrhovací tabulku od jiného uzlu, přijme ji též (řídí se více plánovacími plány)
Pravidla pro připojení uzlu (viz výše)

## Slide 20: Údržba synchronizace
Je třeba předcházet časovému posunu hodin v jednotlivých uzlech
Realizuje se periodickým vysíláním SYNC paketu
Přijímače nastaví časové čítače
Interval naslouchání je rozdělen do dvou částí
  Každá část je dále rozdělena na časové sloty
ID uzlu vysílače
Doba do uspání
SYNC Packet

## Slide 21: Sensor MAC (S-MAC)
Problém – uzly se musí řídit více časovými plány.
  Bráníme se rozdělení sítě na více částí.
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 1+2
Fixní poměr spaní/vzbuzení není vždy optimální.
  Proměnné zatížení sítě
Vylepšení – Přizpůsobit interval naslouchání v závislosti na okamžitém zatížení sítě
  Protokol T-MAC

## Slide 22: Časování S-MAC

## Slide 23: Algoritmus předcházení kolizím
Podobně jako IEEE 802.11 používá mechanizmus RTS/CTS.
Provádí algoritmus detekce nosné před vysíláním
  Existuje detekce fyzické nosné (slyší ji)
  Virtuální nosná – doba vysílání cizí stanice, která není slyšet.
  RTS/CTS je určeno pro řešení problému skryté stanice
NAV (network allocation vector)
  Určuje, jak dlouho bude trvat vysílání

## Slide 24: Předcházení naslouchání bez užitku
Interferující uzly se uspí poté, co slyší RTS nebo CTS paket .
Médium je obsazeno pokud je hodnota NAV nenulová
Všichni bezprostřední sousedé vysílačů a příjemců by se měly uspat.

## Slide 25: Přenos zpráv
Jak chápat zprávu?
Přenos zpráv pomocí dlouhých paketů vede k vysoké ceně při opakování přenosu vlivem chyby při přenosu.
Proto zprávy dělíme do malých paketů.
  Zvýšení režie při přenosu řídicích zpráv.
Nevýhody – větší režie, přenos ACK

## Slide 26: Protokol T-MAC
Základní protokol vychází z IEEE 802.11
Uzel střídá aktivní část periody a část kdy spí
Zprávy, které je třeba odvysílat jsou řazeny do fronty
Komunikace mezi uzly typu RTS/CTS, data, ACK
Aktivační událost pro přechod spaní → aktivita
  Aktivace časovačem pro periodické buzení
  Aktivace přijímačem při příjmu jakýchkoliv dat
  RSSI během kolize
  Konec vysílání vlastních dat nebo ACK
  Odhadnutý konec vysílání cizí stanice dle příjmu RTS/CTS

## Slide 27: Protokol T-MAC
Modifikace S-MAC
  Adaptivní volba času naslouchání
  Důvod – snížení spotřeby
  TA určuje minimální dobu zbytečného naslouchání.

## Slide 28: Protokol T-MAC problém včasného naslouchání
TA - DS – potvrzení, že budou posílána data
FRTS – Future Request to Send – sděluje, aby uzel neusnul, že dostane data
Přenos mezi uzly A → B → C → D

## Slide 29: Protokol B-MAC
Používá lokální plánování
Vysílá preambuli, která je o trošku delší než perioda spaní
Délka preambule zajistí, že soused přijme paket
Obsahuje API pro úpravu periody spaní
Trpí problémem odposlouchání

## Slide 30: Protokol WiseMAC
Redukuje délku preambule
Nastavuje následující čas buzení v ACK
Vysílá do uzlu pouze těsně před časem buzenídaným v ACK
Používá hardwareový mechanizmus
  Obvod pro LPL (Low Power Listenning)
  Wake-on-Radio periodicky naslouchá a pokud rozpozná signál, budí hlavní přijímač

## Slide 31: Přístupová vrstva WiseMAC
WiseMAC
  Pro: data TDMA, pro řízení nenaléhající CSMA
  Pro: lepší než S-MAC
  Proti: problém s broadcastem – různé periody aktivace uzlů

## Slide 32: Protokol X-MAC
Krátká preambule
  Redukuje latenci a spotřebu energie
Cíl je uveden v preambuli
  Minimalizuje problém odposlouchávání
Vzorkuje preambuli
  Redukuje latenci v případě, kdy cíl je vzbuzen před ukončením preambule
Používá dynamický algoritmus pro délku cyklu

## Slide 33: Protokol X-MAC

## Slide 34: Přístupová vrstva TRAMA
TRAMA
  Vhodné pro convergecast
  Traffic-Adaptive MAC protocol
  Založený na TDMA, počet slotů odpovídá počtu sousedů

## Slide 35: Složitější protokoly
ZigBee (standard, domácí sítě)
  BACnet - A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks
MiWi (Microchip Techology, průmyslové a domácí sítě), 6LoWPAN (standard IETF, implementace IPv6 pro WPAN sítě),
WirelessHART (Highway Adresable Remote Transducer, protokol pro přenos v průmyslových sítích)
Různé „fieldbus“ – aplikační sběrnicové systémy pro automatizaci výroby
  Pracují v reálném čase
  Jsou uspořádané (mají adresy)
  Není jich moc (na rozdíl od uzlů WSN)