## Slide 1: Bezpečnost v senzorických sítích

## Slide 2: Bezdrátové senzorické sítě Bezpečnost
Bezdrátové senzorické sítě
Lekce 9
Ing. Jiří Ledvina, CSc.
Notes: Klepněte a vložte poznámky.

## Slide 3: Šest základních požadavků
Autentikace
Důvěrnost
Integrita
Spolehlivost
Dostupnost
Čerstvá data

## Slide 4
Popis různých typů útoků
Narušení výše uvedených požadavků
Mechanizmy obrany
WSN se liší od klasických sítí

## Slide 5: Vlastnosti WSN vzhledem k útokům
Omezené zdroje
Rozmístění v rozlehlé oblasti
  Mnoho uzlů
  Jeden napadený uzel může kompromitovat celou síť
Rozmisťování ve volném prostoru
  Rozmístění ve volném prostoru
  Snadný přístup k uzlům sítě
Bezdrátové propojení
  Možnost odposlouchávání komunikace

## Slide 6: Požadavky na bezpečnost
Autentikace
  Potvrzení identity uzlů
  Pomáhá verifikovat zdroj paketů
  Odlišení falešných paketů nebo zlomyslně vložených
  Používá se MAC (Message authentication code)
Důvěrnost
  Zajišťuje, že informace je srozumitelná pouze uzlům, kterým je určena
  Používá se šifrování celého paketu nebo jeho části
  Úplné šifrování pomáhá skrýt identitu uzlu, což snižuje šanci, že bude identita uzlu zneužita ve falešných zprávách po tajných odposleších

## Slide 7: Požadavky na bezpečnost
Integrita
  Zajišťuje, zpráva přenesená mezi dvěma uzly nebude modifikovaná
  Nebezpečné je narušení časové synchronizace nebo směrovací informace
  Agregace dat
    Může být narušen výpočet minimální, maximální nebo průměrné hodnoty
  Používá se symetrický klíč uložený před zprávou a za zprávou pro výpočet MAC
  Klíč se nepřenáší, kontrola se provede přepočítáním MAC na straně příjemce

## Slide 8: Požadavky na bezpečnost
Dostupnost
  Zajištění funkčnosti po celou dobu
  Zajištění spolehlivosti na úrovni uzlu i sítě (odolnost proti poruchám)
  Zajištění odolnosti proti útokům typu DoS
Čerstvost dat
  Uzly WSN typicky průběžně snímají data z prostředí a posílají je do sítě
  Nebo posílají data na základě nějaké události
  Vyžaduje spolehlivý transport a směrování, které minimalizuje ztráty i zpoždění při přenosu.

## Slide 9: Útoky na WSN a obrana proti nim
Existují různá kritéria pro kategorizaci útoků
  Aktivní útoky – narušují funkčnost sítě
  Pasivní útoky – nenarušují funkčnost sítě, odposlech a analýza zpráv nebo analýza toků.
Podle umístění útočníka
  Vnější útoky – rušení, útok na základě získání oprávnění
  Vnitřní útoky – Sybil attack

## Slide 10: Útoky na fyzické úrovni
Tempering – otevření uzlu a analýza informace v něm uložené
Jamming – rušení přenosu z uzlu
Odezírání a analýza toku dat
Obrana na fyzické úrovni
Sledování polohy na základě akcelerometru, GPS
Označování dat ostatními uzly, že může jít o kompromitovaný uzel
Rušení a odezírání – komunikace v rozprostřeném pásmu
Přepínání frekvenčních kanálů podle pseudonáhodného pořadí
Nebezpečí při kompromitace jednoho uzlu
Zvyšuje nároky na příkon uzlů
Nebezpečí kompromitace klíčů
Analýza toku dat – problematická obrana – uzly by musely vysílat stále

## Slide 11: Útoky na linkové úrovni
Útoky narušení MAC protokolu (protocol violations)
  Využití kolizí k narušení přenosu dat
  Uzel vysílá data opakovaně ve snaze přenést data v pořádku
  Trvalé obsazení komunikačního kanálu
  V důsledku DoS útok
Falešná identita (identity spoofing)
  Adresy uzlů se vysílají do sítě v záhlaví zpráv
  Útočník může odposlechnout adresy a využít je k maškarádě jako libovolný z uzlů
  Pokud se schová za agregační uzel, může narušit činnost sítě globálně
  Sybil attack – napadající uzel se prezentuje jako různé identity v různých časech
  Vytváří dojem, že je součástí sítě
  Založeno na získání falešné identity

## Slide 12: Obrana na linkové úrovni
Využití korekčních kódů pokud je napadení slabé
Ignorování požadavků překračujících prahovou hodnotu
Využití frekvenčního multiplexu pro omezení času stráveného na napadeném kanálu
Omezení využití falešné identity spojením ID s tajným klíčem
Předávání informace o pozici v síti
Verifikace identity registrací u centrálního uzlu a následným ověřováním
Osvědčováním (attestation) obsahu paměti s legitimními uzly

## Slide 13: Útoky na síťovou úroveň
Manipulace se směrováním
  Sinkhole attack – manipulace se směrovací informací tak, že velký počet uzlů směruje data na napadající uzel
  Wormhole attack – vytvoření tunelu (kratší cesty) pro přenos dat, vyloučení uzlů z komunikace, vytvoření podmínek pro odezírání dat
  Útok zaplavením HELLO pakety – vytvoření sousedství, přenos dat přes napadající uzel, zahazování dat, opakované vysílání, zahlcení cest
  Zaplavení potvrzovacími pakety – vytvoření falešného dojmu, že je přijímací uzel aktivní, vytvoření chybného pohledu na topologii sítě
  Selektivní přeposílání (forwarding) – využití velkého výkonu (nejkratší cesta v síti), přeposílání části zpráv, zahazování všech zpráv, spolupráce s black hole (černá díra) nebo grey hole (šedá díra)
Přeplnění směrovací tabulky – naplnění směrovací tabulky nesmyslnými cestami, přeplnění tabulky a vypuštění legálních cest

## Slide 14: Obrana na síťové úrovni
Použití vícecestného směrování zmírňuje efekt napadení
Použití ověřovacích schémat pro úpravy směrovacích tabulek (MAC)
Využití precizní časové synchronizace mezi komunikujícími uzly k odhadu vzdálenosti při přenosu paketu
Geografické směrovací protokoly – omezení nebo detekce zaplavování HELLO pakety nebo zaplavení falešnými potvrzovacími pakety.

## Slide 15: Útoky na transportní úroveň
Odmítnutí služby – využívá se faktu, že si transportní protokoly pamatují stav transportní relace (aktivní spojení), útočník otevírá velké množství spojení v krátkém čase, stavová informace zahltí paměť
Desynchronizace spojení – posílání falešných zpráv, vynucení opakovaného vysílání nebo rušení spojení, výsledkem je zvýšená spotřeba energie nebo zvýšená spotřeba paměti pro opakované přenosy
Obrana na transportní úrovni
Ověřování přenášených zpráv
Využití přenosu stavové informace do iniciátoru při navazování spojení
Je třeba si pamatovat minimum informace nebo žádnou

## Slide 16: Útoky na aplikační úrovni
Útok na proces agregace dat – narušení agregace dat, zahazování agregovaných dat, základnová stanice vyvolá akce na základě chybných informací
Útok na synchronizaci hodin – vyvolání událostí mimo správný čas (desynchronizace spolupráce uzlů), narušení všech funkcí, využívajících přesný čas (ověřování, časové značky sběru dat)
Útok typu selektivní forwardování – změna směrování na základě obsahu zpráv.
Obrana na aplikační úrovni
Ověřování zpráv

## Slide 17: Kryptografie v senzorických sítích
Symetrická kryptografie
  Náhodná predistribuce klíče
  Varianty náhodné predistribuce
  Deterministická distribuce klíče
Asymetrická kryptografie
Hashovací funkce (MAC)

## Slide 18: Algoritmy distribuce klíčů pro symetrickou kryptografii
Mezní řešení
  Jeden globální klíč
  Párové klíče
  Něco mezi
Základní metody distribuce
  Založené na hlavním klíči
  Založené na spoluúčasti základnové stanice
  Založené na důvěryhodnosti třetí strany
Distribuční schéma založené na párových klíčích
Čistě pravděpodobnostní distribuční schéma
Distribuční schéma založené na polynomech
Distribuční schéma založené na maticích
Asymetrická distribuční schémata

## Slide 19: Základní metody distribuce
Distribuce klíče a jeho vytvoření je založeno na důvěře
Metody založené na hlavním klíči
Hlavní klíč je předem distribuován do všech uzlů
Párový klíč je vytvořen z náhodného čísla
Distribuce párového klíče v zašifrované podobě (použit hlavní klíč)
Neomezená škálovatelnost
Problém s kompromitací hlavního klíče
Bez ověřování, všechny uzly sdílí hlavní klíč
Vylepšení – hlavní klíč se po distribuci párových klíčů smaže, krát – problém s přidáváním uzlů

## Slide 20: Základní metody distribuce
Založené na spoluúčasti základnové stanice
Protokol SPINS
Každý uzel sdílí se základnovou stanicí
Základnová stanice posílá párový klíč šifrovaný hlavním klíčem
Špatná škálovatelnost
Základnová stanice musí poslat párové klíče do všech uzlů
Založené na důvěryhodnosti třetí strany
PIKE – Peer Intermediaries for Key Establishment
Společná důvěryhodná třetí strana
Princip - uzel C sdílí klíč s uzly A a B

## Slide 21: Základní metody distribuce
Distribuční schéma založené na párových klíčích
Předem generovaný párový klíč mezi všemi dvojicemi
Perfektní pružnost a ověřování
Při odhalení jednoho uzlu se ostatní neohrozí
Ne příliš dobrá škálovatelnost
Problém s přidělováním klíče za běhu

## Slide 22: Pravděpodobnostní distribuční schéma
Neukládá všechny párové klíče
Nastavení komunikačních klíčů probíhá ve třech fázích
  Distribuce klíčů
  Vyhledání sdíleného klíče (párového klíče)
  Vytvoření cesty (linku, seznamu) mezi uzly se stejným klíčem
Distribuce klíčů
  Základnová stanice vytvoří velkou množinu klíčů P
  Do paměti uzlu je umístěno náhodně vybraných k klíčů, kde P>>k
  Ukládá se klíč a jeho ID

## Slide 23: Pravděpodobnostní distribuční schéma
Vyhledání sdíleného klíče
  Probíhá během nastavení sítě (počáteční fáze po rozmístění)
  Každý uzel vyhledá ve svém okolí sousedy
  Broadcastem si s nimi vymění seznam ID klíčů
  Pokud se seznam se sousedním uzlem kryje, dohodnou se na sdíleném klíči
  Problém s využitím téhož párového klíče více sousedy

## Slide 24: Pravděpodobnostní distribuční schéma
Fáze vytvoření cesty mezi uzly se stejným klíčem
  Pokud není nalezen sdílený klíč, hledá se pomocí spojení mezi uzly
  Uzly mohou být propojeny dvěma nebo více linkami
  Přenos seznamu ID spojeními
  Vyhledání stejného klíče, vytvoření sdíleného klíče (důvěra mezi uzly)

## Slide 25: Pravděpodobnostní distribuční schéma
Problém změny klíče
  Dojde-li ke kompromitaci klíče, kompromitaci uzlu nebo k vyčerpání doby platnosti
  Sdílený (é) klíče uzlu se musí zneplatnit
  Vyšle se broadcastem zpráva odvolání klíče (revocation)
  Uzly si klíč vymažou nebo přesunou do seznamu odvolaných klíčů
  Následuje fáze vyhledání nového klíče

## Slide 26: Pravděpodobnostní distribuční schéma
Různá vylepšení
  Každý klíč je sdílen pouze jednou dvojicí
  Pro nalezení sdíleného klíče se vytvoří více cest
  Množina klíčů se rozdělí na menší celky (klíče clusteru)
  Různé množiny klíčů

## Slide 27: Distribuční schéma založené na polynomech
Nad polem Fq (q – prvočíslo) se vytvoří polynom se dvěma proměnnými (bivariantní)
Polynom je symetrický f(x,y) = f(y,x)
Základnový uzel i vypočte pro každý uzel sítě koeficienty pro f(i,y)
Pro uzel j koeficienty pro f(j,y)
Uzly stanoví sdílený klíč tak, že si vzájemně pošlou svá ID
f(i,j) = f(j,i)
Vylepšení – množina více náhodných polynomů

## Slide 28: Distribuční schéma založené na polynomech
Vytvoření párového klíče
  Při spouštění vygeneruje základnová stanice (server) množinu polynomů
  Distribuuje náhodně polynomy do uzlů
  Uzly nesdílí klíče, ale funkce
  Vytvoření cesty ke společné funkci – generování párového klíče
Vylepšení
  Predistribuční schéma založené na mřížce
  Server přidělí funkce podle umístění ve mřížce
  Vytvoření průniku

## Slide 29: Distribuční schéma založené na maticích
K vytvoření klíče se použijí maticové operace
Symetrická matice K(n,n) obsahuje všechny párové klíče
D – symetrická matice D(λ+1 ,λ+1)
G – veřejná matice G(λ+1, n)
(DG)T – tajná matice ve všech uzlech (její část)
V každém uzlu i se ukládá i-tý řádek a i-tý sloupec (DG)
Výpočet klíče K = (DG)TG symetrická, ki,j = kj,i
λ bezpečnost – po napadení λ uzlů je možné odvodit celou matici

## Slide 30: Distribuční schéma založené na maticích

## Slide 31: Distribuční schéma založené na maticích

## Slide 32: Asymetrická distribuční schémata
Založená na použití RSA - modulární exponenciální funkce
Založená na ECC – elliptic curve cryptography – operace násobení
Deffie Hellman distribuce klíče
Certifikáty

## Slide 33: Asymetrická distribuční schémata
ECDLP – Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem
y2 mod p = x3 + ax + b mod p has an underlying field of Fp if a and b are in Fp.