## Slide 1: Bezdrátové senzorické sítě senzory
Bezdrátové senzorické sítě
BSS-13-senzory
Ing. Jiří Ledvina, CSc.
Notes: Klepněte a vložte poznámky.

## Slide 2: Přehled
Procesor
  Komunikační procesor (rádio)
    Komunikace procesor – komunikační procesor
    Podpora koncového zesilovače
  Speciální procesor
    Komunikace se senzory
  Power Up – aktivace hlavního procesoru rádiovým signálem
Paměť
  Paměť programu
  Externí paměť na data

## Slide 3: Přehled
Komunikační rozhraní
  SPI – Seriál Peripheral Interface
    Master/slave, čtyři vodiče, 4Mb/s
  I2C – IIC – Inter Integrated Circuit
    Master/slave, dva vodiče, 400kb/s
  UART – Universal Asynchronous Receiver-transmitter
    Asynchronní (arytmický) duplexní přenos dat
    Rychlost přenosu až 921600 Bd
Architektura senzorů

## Slide 4: Přehled - MEMS
MEMS – Micro Electro Mechanical Systems
MOEMS – Micro Opto Electro Mechanical Systems

## Slide 5: Přehled - principy
Senzory
  Odporové
  Kapacitní
  Indukční
  Magnetické
  Piezoelektrické
  Akustické
  Termoelektrické
  Optoelektrické

## Slide 6: Přehled - senzory
Teplota – odpor, polovodič
Tlak - kapacitní
Vlhkost – nasáklivost, odpor
Světlo, světelné závory
Přiblížení, dotyk
Zrychlení – kapacitní
  Gyroskop
  Přímočaré, Coriolisova síla
Mechanické namáhání – tenzory
Zvuk - mikrofon
Chemické senzory a biosenzory

## Slide 7: Přehled - senzory
Průtokoměry – mechanické, indukční, ultrazvukové
Magnetické pole
  Hallova sonda
  ARM – Anizotropická Magnetická Resistance – permaloy (FeNi), změna odporu (2 – 3%)
  GRM – Giant Magneto Resistive Effect – feromagnetické slitiny (velmi tenká vrstva), mezivrstva Cu, změna odporu 10 – 50%
  TMR – Tunnel Magnetoresistance – feromagnetické slitiny, mezivrstva oxid Al, změna nelineární 30 – 70 %.
Mikrozrcadla