## Slide 1: Bezdrátové komunikace
Bezdrátové senzorické sítě
BSS-12-Radiove_komunikace
Ing. Jiří Ledvina, CSc.
Notes: Klepněte a vložte poznámky.

## Slide 2: Frekvence pro komunikace
VLF = Very Low Frequency UHF = Ultra High Frequency
LF = Low Frequency SHF = Super High Frequency
MF = Medium Frequency EHF = Extra High Frequency
HF = High Frequency UV = Ultraviolet Light
VHF = Very High Frequency
Frekvence a délka vlny:  = c/f , kde
 - délka vlny, c – rychlost světla c  3x108m/s, f - frekvence
1 Mm
300 Hz
10 km
30 kHz
100 m
3 MHz
1 m
300 MHz
10 mm
30 GHz
100 m
3 THz
1 m
300 THz
visible light
VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
infrared
UV
optical transmission
coax cable
twisted pair

## Slide 3: Frekvence pro mobilní komunikace
VHF/UHF- rozsahy pro bezdrátové mobilní sítě
  Jednoduchá, malá anténa pro auta
  Deterministické charakteristiky vysílání, spolehlivá spojení
SHF a vyšší, použití na přímou viditelnost, satelitní komunikace
  Malá anténa, směrování
  Široké přenosové pásmo
Bezdrátové sítě LAN používají frekvence UHF a SHF
  Některé systémy používají EHF
  Frekvence je omezena absorpcí elektromagnetického záření vodou a molekulami kyslíku (rezonanční frekvence, mikrovlnná trouba)
    Na počasí závisí úniky, ztráta signálu vlivem prudkého deště, atd.

## Slide 4: Signály
Fyzická reprezentace dat
Funkce času a místa
Parametry signálu: signály reprezentující hodnoty dat
Klasifikace
  Spojitý/diskrétní čas
  Spojité/diskrétní hodnoty
  Analogový signál = spojitý čas i spojité hodnoty
  Digitální signál = diskrétní čas i diskrétní hodnoty
  Parametry periodického signálu: T – perioda, f = 1/T frekvence, A – amplituda,  - fáze
  Sinus je speciální případ periodického signálu: s(t) = At sin(2 ft t + t)

## Slide 5: Fourierova reprezentace periodických signálů
1
0
1
0
t
t
Periodický signál
Rozložený na harmonické složky

## Slide 6: Signály
Různá reprezentace signálů
  Časová (časová doména)
  Frekvenční (frekvenční doména)
  Fázová (amplituda a fáze v polárních souřadnicích)
Složený signál je převeden do frekvenční domény Fourierovou transformací
Přenos digitálního signálu potřebuje
  Neomezené frekvence pro ideální přenos
  Modulaci nosné frekvence pro přenos (analogový signál)
f [Hz]
A [V]

I= M cos 
Q = M sin 

A [V]
t[s]

## Slide 7: Antény: izotropní zářič
Vyzařování a příjem elektromagnetických vln, připojení vodičů k radiovému přenosu
Izotropní vyzařování: stejné vyzařování do všech směrů (ve třech dimenzích) – jedná se pouze o teoretickou referenční anténu
Reálné antény mají vždy stranový efekt (vertikálně nebo horizontálně)
Vyzařovací diagram: měření vyzařování v okolí antény
z
y
x
z
y
x
Ideální izotropní vyzařování

## Slide 8: Antény: jednoduché dipóly
Reálné antény nejsou izotropní zářiče, ale např. dipóly délky /4 na střechách automobilů nebo /2 ideální (Herzův) dipól – délka a tvar antény je úměrný vlnové délce
Pohled ze strany (rovina xy)
x
y
Pohled ze strany (rovina zy)
z
y
Pohled shora (rovina xz)
x
z
Jednoduchý dipól
/4
/2
Příklad: Vyzařovací diagram ideálního dipólu
Zesílení: maximální výkon ve směru hlavního laloku ve srovnání s výkonem izotropního zářiče (se stejným průměrným výkonem)

## Slide 9: Antény: směrové a sektorové
Pohled ze strany (rovina xy)
x
y
Pohled ze strany (rovina zy)
z
y
Pohled shora (rovina xz)
x
z
Pohled shora, 3 sektory
x
z
Pohled shora, 6 sektorů
x
z
Často používané pro mikrovlnné spoje nebo základnové stanice pro mobilní telefony
Směrová anténa
Sektorová anténa
Zisk: 17 dBi
Horizontálně 120°
Vertikálně 14°

## Slide 10: Rozšíření počtu antén
Seskupení dvou a více antén
  Pole antén s více prvky
Zvýšení počtu antén
  Přepínání antén, výběr antény
    Přijímač si vybírá anténu s největším výkonem
  Spojení více antén
    Spojení výstupních výkonů s cílem získat větší zesílení
    Aby se předešlo rušení signálu, je třeba antény sfázovat
+
/4
/2
/4
zem
/2
/2
+
/2

## Slide 11: Dosah šíření signálu
vzdálenost
vysílač
vysílání
detekce
rušení
Dosah pro vysílání
  Umožnění komunikace
  Malá chybovost
Dosah pro detekci
  Je možná detekce signálu
  Není možná komunikace
Dosah pro rušení
  Signál nemůže být detekován
  Signál se přidává k šumu pozadí

## Slide 12: Šíření signálu
Signál se ve volném prostoru šíří jako světlo (přímočaře)
Výkon na straně přijímače klesá se čtvercem vzdálenosti (1/d²), kde d je vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem
Přijímaný výkon je ovlivňován
  útlumem (závisí na frekvenci)
  zastíněním
  Odrazem od velkých překážek
  Lom v závislosti na hustotě média
  Rozptylem na malých překážkách
  Difrakcí na ostrých hranách
odraz
rozptyl
difrakce
zastínění
lom

## Slide 13: Šíření signálu více směry
Signál mezi vysílačem a přijímačem může díky odrazům, rozptylu a difrakci procházet různými cestami
Časový rozptyl: signál je rozptýlen v čase (různá zpoždění)
  To vede k interferenci mezi sousedními symboly, Inter Symbol Interference (ISI)
Signál dosáhne přijímač přímo a fázově posunutý
  Zkreslený signál v závislosti na fázi různých částí
Vysílaný signál
Přijímaný signál
Ztracené
impulzy
Impulzy
z více směrů
(více cest)
odraz
rozptyl

## Slide 14: Vlivy mobility
Charakteristiky kanálu se mění v závislosti na čase a místě
  Mění se cesta signálu
  Mění se zpoždění různých částí signálu
  Mění se fáze různých částí signálu
To vede k rychlým změnám přijímaného výkonu (krátkodobý únik)
Další změny
  Vzdálenost k vysílači
  Překážky během cesty
Pomalé změny průměrného přijímaného výkonu (dlouhodobý únik)
Krátkodobý únik signálu
Dlouhodobý
únik signálu
t
výkon

## Slide 15: Multiplexování
Multiplexování ve čtyřech dimenzích
  Prostor - space (si)
  Čas - time (t)
  Frekvence - frequency (f)
  Kód - code (c)
Cíl: vícenásobné využití sdíleného média
Important: guard spaces needed!
s2
s3
s1
f
t
c
k2
k3
k4
k5
k6
k1
f
t
c
f
t
c
kanály ki

## Slide 16: Frekvenční multiplex Frequency Division Multiplex (FDM)
Rozdělení celého spektra na úzká frekvenční pásma
Kanál má k dispozici některé z pásem spektra k dispozici po celou dobu
k2
k3
k4
k5
k6
k1
f
t
c
Nevýhody:
  Ztráta pásma při nerovnoměrném rozložení provozu
  Nepružný
  Mezery mezi frekvenčními kanály
Výhody:
  Není třeba dynamické koordinace
  Pracuje též s analogovými signály

## Slide 17: Časový multiplex Time Division Multiplex (TDM)
f
t
c
k2
k3
k4
k5
k6
k1
Kanál má k dispozici po určitou dobu celé kmitočtové spektrum
Výhody:
  Pouze jeden přenos médiem po celou dobu
  Vysoká propustnost i pro mnoho uživatelů
Nevýhody:
  Je třeba přesné časové synchronizace

## Slide 18: Časový a frekvenční multiplex Time and frequency multiplex
f
Kombinace obou metod
Kanál získá určité frekvenční pásmo na určitou dobu
Výhody:
  Lepší ochrana proti napadení
  Ochrana proti selektivní frekvenční interferenci
  Vyšší rychlost přenášení dat ve srovnání s kódovým multiplexem
Nevýhody:
  Potřeba přesné koordinace
t
c
k2
k3
k4
k5
k6
k1

## Slide 19: Kódový multiplex Code Division Multiplex (CDM)
Každý kanál má přidělen unikátní kód
Všechny kanály používají celé spektrum po celou dobu
Výhody:
  Efektivní využití pásma
  Není třeba synchronizace a koordinace
  Dobrá ochrana proti interferenci a odposlouchávání
Nevýhody:
  Nižší rychlost přenosu uživatelských dat
  Složitější generování signálu
Realizováno technologií rozprostřeného spektra
k2
k3
k4
k5
k6
k1
f
t
c

## Slide 20: Modulační techniky: ASK, FSK, PSK
Digitální modulace
  Digitální data jsou převedena na analogový signál (základní pásmo)
  ASK, FSK, PSK – amplitudové, frekvenční, fázové klíčování
  Rozdílná spektrální účinnost, výkonová účinnost, robustnost (odolnost)
Analogová modulace
  Posunutí střední frekvence signálu v základním pásmu na nosnou frekvenci rádia
Motivace
  Malé antény (např., /4)
  Frekvenční multiplex (různé nosné frekvence)
  Charakteristiky média (propustné pásmo média)
Základní typy modulací
  Amplitudová modulace (AM)
  Frekvenční modulace (FM)
  Fázová modulace (PM)

## Slide 21: Modulace a demodulace
synchronizace
Digitální
data
Analogová
demodulace
Nosná
frekvence
Analogový
signál
v základním
pásmu
101101001
přijímač
Digitální
modulace
Digitální data
Analogová
modulace
Nosná
frekvence
Analogový
signál
v základním
pásmu
101101001
vysílač

## Slide 22: Digitální modulace
Modulace digitálním signálem se označuje jako klíčování
Amplitudové klíčování - Amplitude Shift Keying (ASK):
  Velmi jednoduché
  Malé požadavky na šířku pásma
  Velmi náchylné k rušení
Frekvenční klíčování - Frequency Shift Keying (FSK):
  Vyžaduje širší pásmo
Fázové klíčování - Phase Shift Keying (PSK):
  Složitější
  Odolné vůči rušení
1
0
1
t
1
0
1
t
1
0
1
t

## Slide 23: Pokročilé frekvenční klíčování
Šířka pásma potřebná pro FSK závisí na vzdálenosti mezi nosnými frekvencemi
Speciální předběžné výpočty zabraňují náhlým posunům fází
  MSK – Minimum Shift Keying
Bity jsou rozděleny na sudé a liché, doba trvání jednoho bitu se zdvojnásobí (dva bity se uvažují souběžně)
V závislosti na bitových hodnotách (0, 1) a pořadí (sudá, lichá) je zvolena vyšší nebo nižší frekvence, původní nebo invertovaná
Používají se dvě frekvence, jedna je dvojnásobkem druhé. Obě frekvence jsou synchronizovány
Vyšší efektivnosti využití pásma se dosáhne aplikací dolní propusti realizované jako Gaussův filtr
  GMSK (Gaussian MSK), používá se v GSM

## Slide 24: Příklad MSK (Minimum Shift Keying)
data
sudé bity
liché bity
1
1
1
1
0
0
0
t
nízká
frekvence
vysoká
frekvence
MSK
signál
bit
sudý 0 1 0 1
lichý 0 0 1 1
signál h n n h hodnota - - + +
h: vysoká frekvence
n: nízká frekvence
+: originální signál
-: invertovaný signál
Bez fázového posuvu!
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0

## Slide 25: Pokročilé fázové klíčování
BPSK (Binary Phase Shift Keying):
  Bit s hodnotou 0 je reprezentován sinusovou vlnou
  Bit s hodnotou 1 je reprezentován inverzní sinusovou vlnou
  Velmi jednoduchá fázová modulace
  Ale nízká spektrální účinnost
  Robustní, používá se ve satelitních systémech
QPSK (Quadrature Phase Shift Keying):
  Dva bity jsou kódovány jako jeden symbol
  Symbol určuje posuv fáze sinové vlny
  Vyžaduje užší pásmo v porovnání než BPSK
  Zato je složitější
Často se také používá přenos relativního, ne absolutního fázového posunu: DQPSK - diferenciální QPSK
11
10
00
01
Q
I
0
1
Q
I
11
01
10
00
A
t
Kvadraturní fázové klíčování

## Slide 26: Kvadraturní amplitudová modulace Quadrature Amplitude Modulation
Kvadraturní amplitudová modulace (QAM): kombinuje amplitudovou a fázovou modulaci
Dává možnost kódovat n bitů jedním symbolem
Pro n bitů vyžaduje 2n diskrétních úrovní, pro n=2 je totožná s QPSK (jedna amplituda, dvě fáze)
Bitová chybovost se zvyšuje s n, ale méně v porovnání s podobnými PSK schématy
0000
0001
0011
1000
Q
I
0010
φ
a
  Příklad: 16-QAM (4 bits = 1 symbol)
Symboly 0011 a 0001 budou mít tutéž fázi φ, ale různou amplitudu a.
Symboly 0000 a 1000 budou mít různou fázi, ale stejnou amplitudu
Používá se (používalo) ve standardních modemech s rychlostí přenosu 9600 bit/s

## Slide 27: Hierarchická modulace
DVB-T moduluje dva oddělené streamy do jednoho DVB-T streamu
Stream s vysokou prioritou (HP) je zapouzdřen do streamu s nízkou prioritou (LP) stream
Jedná se o systém s mnoha nosnými (2000 nebo 8000 nosných)
QPSK, 16 QAM, 64QAM
Příklad: 64QAM
  Dobrý příjem: zpracuje celé 64QAM uspořádání
  Špatný (chudý) příjem: mobilní příjem: zpracuje pouze část QPSK
  6 bit na jeden QAM symbol, 2 dva nejvýznamnější určují QPSK
  HP (vysoká priorita) je kódována QPSK (2 bity), LP (nízká priorita) je kódována zbývajícími 4 bity
Q
I
00
10
000010
010101

## Slide 28: Technologie rozprostřeného spektra
Problémem rádiových přenosů je frekvenčně závislé kolísání (únik), který může vymazat signály úzkého pásma po dobu trvání rušení
Řešení: rozprostřít úzkopásmový signál do širokopásmového signálu s použitím speciálního kódování
Metoda spočívá v násobení signálu širokopásmovým náhodným signálem (pseudonáhodným), kdy výsledkem je širokopásmový signál rušení i širokopásmový signál datový.
Detekce
Na straně
přijímače
rušení
rozprostřený
signál
signál
Rozprostřené
rušení
f
f
výkon
výkon
Vedlejší efekty:
  koexistence několika signálů bez dynamické koordinace odolnosti vůči napadení
Alternativy:
  přímá posloupnost (Direct Sequence Spread Spectrum - DSSS),
  frekvenční přeskakování (Frequency hopping Spread Spectrum - FHSS)
Ochrana proti úzkopásmovému rušení

## Slide 29: Účinky rozprostření signálu a rušení
dP/df
f
i)
dP/df
f
ii)
vysílač
dP/df
f
iii)
dP/df
f
iv)
přijímač
f
v)
Signál uživatele
Širokopásmové rušení
Úzkopásmové rušení
dP/df
P – výkon
F - frekvence

## Slide 30: Šíření a frekvenčně selektivní zeslabení signálu
frekvence
Kvalita kanálu
1
2
3
4
5
6
Úzkopásmový signál
Ochranná mezera mezi kmitočty
2
2
2
2
2
frekvence
Kvalita kanálu
1
Signál rozprostřeného pásma
Úzkopásmové kanály
Kanál s rozprostřeným
pásmem

## Slide 31: DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) I Rozprostřené pásmo s kódováním sekvencí bitů
XOR užitečný signál s pseudonáhodným číslem (čipová sekvence)
  Čím více čipů na bit (např. 128) tím větší šířka pásma užitečného signálu
Výhody
  Redukuje frekvenčně závislé zeslabení signálu
  V celulárních sítích
    Základnová stanice může použít tentýž rozsah frekvencí
    Několik základnových stanic může detekovat a obnovit signál
    Připojení mobilu do více buněk najednou (plynulý přechod mezi buňkami)
Nevýhoda
  Je třeba precizní řízení výkonu
Uživatelská data
Čipová
sekvence
Výsledný
signál
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
XOR
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
=
tb
tc
tb: bitová perioda
tc: čipová perioda

## Slide 32: DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) II Rozprostřené pásmo s kódováním sekvencí bitů
X
uživatelská data
Čipová sekvence
modulator
nosná frekvence
signál
rozprostřeného
pásma
Vysílaný signál
vysílač
demodulátor
přijímaný
signál
nosná frekvence
X
čipová
sekvence
úzkopásmovým
filtrem
omezený
signál
přijímač
integrátor
součin
rozhodovací
člen
data
navzorkované
součty
kolerátor

## Slide 33: FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) I Rozprostřené pásmo s frekvenčními přeskoky
Diskrétní změny nosné frekvence
  Posloupnost frekvencí se mění deterministicky podle pseudonáhodné posloupnosti čísel
  Existují dvě verze
    Rychlé přeskakování: několik frekvencí na jeden uživatelský bit
    Pomalé přeskakování: několik uživatelských bitů na jednu frekvenci
Výhody
  Zeslabení signálu závislé na frekvenci a rušení je omezeno na krátkou periodu
  Jednoduchá implementace
  V daný okamžik využívá pouze malou část spektra
Nevýhody
  Není tak odolné jako DSSS
  Jednodušeji detekovatelné

## Slide 34: FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) II Rozprostřené pásmo s frekvenčními přeskoky
uživatelská data
Pomalé přeskoky
(3 bity na přeskok)
rychlé přeskoky
(3 přeskoky na bit)
0
1
tb
0
1
1
t
f
f1
f2
f3
t
td
f
f1
f2
f3
t
td
tb: bitová perioda td: doba trvání

## Slide 35: FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) III Rozprostřené pásmo s frekvenčními přeskoky
modulátor
uživatelská data
přeskakující
frekvence
modulátor
úzkopásmový
signál
přenos
rozprostřeného
signálu
vysílač
přijímaný
signál
přijímač
demodulátor
data
frekvenční
syntetizér
přeskakující
frekvence
demodulátor
frekvenční
syntetizér
úzkopásmový
signál

## Slide 36: Přijímač: demodulace
Přijímač se podívá na přijatý tvar vlny a vyhledá datový bit, který způsobil, že vysílač vygeneroval tento tvar vlny
  Je nezbytné, aby existovalo vzájemně jednoznačné mapování mezi daty a tvarem vlny
  Kvůli nedostatkům kanálů je to v nejlepším případě možné pro digitální signály, ale ne pro analogové signály
Problémy jsou způsobeny
  Synchronizací nosné vlny: frekvence mezi vysílačem a příjemcem se může měnit (drift, změny teploty, Carrier synchronization: frequency can vary between sender and receiver (drift, temperature changes, stárnutí, …)
  Bitová synchronizace (synchronizace symbolů): kde je začátek a konec bitů?
  Synchronizace rámců: kde je začátek a konec rámce?
  Největší problém: přijímaný a vysílaný signál se liší

## Slide 37: Útlum způsobuje ztrátu spojení
Efekt útlumu: intenzita přijímaného signálu je funkcí vzdálenosti d mezi vysílačem a přijímačem
Rovnice pro výpočet útlumu pro volný prostor (Friis free-space equation)
  Určuje intenzitu signálu ve vzdálenosti d relativně vzhledem k referenční vzdálenosti d0 < d pro kterou je síla signálu známa
  d0 je dostatečná vzdálenost od zdroje, kde se pole vysílače mění pomalu a závisí na technologii antény

## Slide 38: Obecný výraz pro útlum
Pro silnější útlum se volí exponent ztráty γ > 2
.
Přepsáno do logaritmické podoby (v dB)
+
Zohlednění překážek náhodnými změnami
  Přidání Gaussovské náhodné proměnné s nulovou střední hodnotou a rozptylem v dB

## Slide 39: Šum a rušení
Zatím jsme předpokládali pouze jeden vysílač
  Pouze rušení vlastním signálem díky vícecestnému šíření signálu
Ve skutečnosti je třeba zahrnout
  Šum – způsobený elektronikou přijímače, závisí na teplotě
    Typický model: Aditivní Gausovské rozdělení s nulovou střední hodnotou a bez korelace v čase
  Interference signálů třetích stran
    Interference společného kanálu: jiný vysílač používá totéž frekvenční spektrum
    Interference sousedních kanálů: jiný vysílač používá jinou část frekvenčního spektra, ale filtry přijímače nejsou dost dobré na to, aby rušivý signál potlačily
Výsledek: Přijatý signál je poškozený šumem a rušením
  Jak se to projeví na přijatých bitech?

## Slide 40: Symboly a bitová chybovost
Extrahování symbolů z poškozeného signálu je plné chyb
  Závisí na síle přijatého signálu v porovnání s poškozením
  Závislost se vyjadřuje jako SINR (signal to noise and interference ratio)
  Výkonový poměr signálu k šumu a rušení.
= SINR.
SINR dovoluje vypočítat chybovost BER (bit error rate) pro danou modulaci
  Závisí na rychlosti přenosu modulací
  Např. pro jednoduchou QPSK platí

## Slide 41: Příklad: závislost BER na SINR
BER
SINR

## Slide 42: Typické modely kanálů pro WSN
Typické vlastnosti WSN
  Malá přenosová vzdálenost
  Implikuje malý rozptyl zpoždění (nanosekundy v porovnání s trváním bitu - mikro nebo milisekundy)
  Frekvenčně nezávislý únik
  Malá nebo zanedbatelná interference mezi symboly
  Koherentní šířka pásma často : 50MHz
Některé příklady měření
   exponent útlumu
  Rozptyl 2
  Referenční útlum na 1m

## Slide 43: Typické modely kanálů pro WSN
Umístění | Průměrná γ | Průměrná | Rozsah Plog (1m) [dB] | 
inženýrské budovy | 1.9 | 5.7 | -55.5 | -39.0
bytová hala | 2.0 | 8.0 | -38.2 | -35.0
parkovací konstrukce | 3.0 | 7.9 | -36.0 | -32.7
jednostranná chodba | 1.9 | 8.0 | -44.2 | -33.5
jednostranná terasa | 3.2 | 3.7 | -39.0 | -34.2
betonový kaňon | 2.7 | 10.2 | -48.7 | -44.0
plot plotů | 4.9 | 9.4 | -38.2 | -34.5
malé balvany | 3.5 | 12.8 | -41.5 | -37.2
písečná pláž | 4.2 | 4.0 | -40.8 | -37.5
hustý bambus | 5.0 | 11.6 | -38.2 | -35.2
suchý vysoký podrost | 3.6 | 8.4 | -36.4 | -33.2
Umístění | Průměrná γ |  | Rozsah Plog (1m) [dB] | 
inženýrské budovy | 1.9 | 5.7 | -55.5 | -39.0
bytová hala | 2.0 | 8.0 | -38.2 | -35.0
parkovací konstrukce | 3.0 | 7.9 | -36.0 | -32.7
jednostranná chodba | 1.9 | 8.0 | -44.2 | -33.5
jednostranná terasa | 3.2 | 3.7 | -39.0 | -34.2
betonový kaňon | 2.7 | 10.2 | -48.7 | -44.0
plot plotů | 4.9 | 9.4 | -38.2 | -34.5
malé balvany | 3.5 | 12.8 | -41.5 | -37.2
písečná pláž | 4.2 | 4.0 | -40.8 | -37.5
hustý bambus | 5.0 | 11.6 | -38.2 | -35.2
suchý vysoký podrost | 3.6 | 8.4 | -36.4 | -33.2

## Slide 44: Souhrn
Bezdrátová komunikace přináší do komunikačního systému mnoho nejistot a nejasností.
Pro komunikační protokoly je velkou výzvou
  Řešení chyb.
  Omezená šířka pásma
  Energetická úspora
MANET a WSN jsou si velmi podobné. Hlavní rozdíly jsou
  V přenosových rychlostech
  V technikách rozprostřeného pásma