## Slide 1: Prostředky pro řízení počítačových sítí
Počítačové sítě
Lekce 5 a 6
Ing. Jiří Ledvina, CSc.
Notes: Klepněte a vložte poznámky.

## Slide 2: Network Management System
ISO Network Management Forum
  Fault Management
  Configuration Management
  Security Management
  Performance Management
  Accounting Management
Fault Management
  proces lokalizace problémů nebo chyb počítačové sítě
    odhalení problému
    isolování problému
    odstranění problému
  rychlé odhalení problému a náprava

## Slide 3: Network Management System
Configuration Management
  prostředí sítě je řízeno konfiguracemi všech zařízení v ní
  konfigurace je chápána jako proces
    natavení konfigurací těchto zařízení
    čtení konfigurací těchto zařízení
    modifikace konfigurace těchto zařízení
Security Management
  proces pro řízení přístupu k informacím v síti
  pomoc při údržbě zabezpečení této informace
  sledování neúspěšných pokusů přihlašování
  automatické sledování a varování

## Slide 4: Network Management System
Performance Management
  měření využití hardware, sofrware a médií v síti
  měřené aktivity
    celková propustnost
    procento využití
    četnost chyb
    časy odezvy
  snaha odhalit problémy dříve, než na ně přijde uživatel
Acounting Management
  sledování jednotlivců a skupin jak využívají síťové zdroje
  zabránění monopolizace přístupu ke zdrojům

## Slide 5: Network Management System
Přehled protokolů pro monitorování
  SGMP - Simple Gateway Management Protocol
  HEMS - High Entity Management System
  CMIP - Common Management Information Protocol
  CMOT - CMIP over TCP/IP
  SNMP - Simple Network Management Protocol
  SNMPv2
Data
  MIB - Management Information Base
  MIB - 2
  RMON - Remote Monitoring
  RMON - 2

## Slide 6: SNMP v1

## Slide 7: Ad - hoc techniky řízení sítí
ICMP (Internet Control Message Protocol)
  Echo, Echo reply, Timestamps
Ping (Packet Internet Groper)
  využívá ICMP Echo request + reply
Traceroute
  využívá datových paketů (UDP)+ICMP odpovědi, Doba života paketu, nedosažitelný port
Pasivní řízení
  zachycování paketů
  analýza paketů

## Slide 8: Model SNMP
Řízené uzly - agenti
  hostitelské systémy
  směrovače, mosty, multiplexory, hub
Řídicí stanice
  protokol pro řízení sítě
  aplikace pro řízení sítě
Komunikační protokol
  čtení, zápis
  procházení seznamem proměnných
  asynchronní události (trap)
Proxy agenti

## Slide 9: Uspořádání sítě
Řídicí stanice
SNMP Agent
SNMP Agent
modem
SNMP Agent
SNMP Agent
SNMP proxy agent

## Slide 10: Reprezentace dat
ASN.1
  definuje formát datových jednotek
  definuje objekty které jsou ovládány
Moduly
Typy a hodnoty
  jednoduché typy
  konstruované typy
  odvozené typy
  subtypy
Identifikatory objektů
Interní reprezentace dat
Externí reprezentace dat - nezávislá na prostředí

## Slide 11: SMI a MIB
MIB - Management Information Base
  databáze řízených objektů
  popsáno podmnožinou ASN.1
SMI - Structure of Management Information
  popis schemat databáze
  popsáno podmnožinou ASN.1
  standardní popis typů objektů

## Slide 12: Objekty
Syntax - syntaxe objektu
Access - úroveň přístupu k objektu
  read-only
  read-write
  write-only
  not-accessible
Status - požadavky implementační
  mandatory
  optional
  obsolete
Name - identifikátor objektu

## Slide 13: Identifikátory objektů
iso
org
ccitt
iso-ccitt
internet
directory
mgmt
experimental
private
dod
1.3.6.1.1
1.3.6.1.2
1.3.6.1.3
1.3.6.1.4
1.3.6.1
1.3.6
1.3
1

## Slide 14: Identifikátory objektů - pokračování
mgmt
system
at
snmp
interfaces
ip
icmp
tcp
udp
egp
transmission
1.3.6.1.2.1
1.3.6.1.2.1.1
1.3.6.1.2.1.2
1.3.6.1.2.1.4
1.3.6.1.2.1.3
1.3.6.1.2.1.5
1.3.6.1.2.1.6
1.3.6.1.2.1.7
1.3.6.1.2.1.8
1.3.6.1.2.1.9
1.3.6.1.2.1.10

## Slide 15: MIB
system ( 1 )
interfaces ( 2 )
at ( 3 )
ip ( 4 )
icmp ( 5 )
tcp ( 6 )
udp ( 7 )
egp ( 8 )
Základní skupiny MIB II
transmission ( 9 )
snmp ( 10 )
system ( 1 )
interfaces ( 2 )
at ( 3 )
ip ( 4 )
icmp ( 5 )
tcp ( 6 )
udp ( 7 )
egp ( 8 )
Základní skupiny MIB I

## Slide 16: MIB - System ( sys )
sysDescr
sysObjectID
sysUpTime
sysContact
sysName
sysLocation
sysServices
skálarní objekty

## Slide 17: MIB - Interface ( if )
ifIndex
ifDescr
ifType
ifMtu
ifSpeed
ifPhysAddress
ifAdminStatus
ifOperStatus
ifLastChange
ifInOctets
ifInUcastPkts
ifInNUcastPkts
ifInDiscards
ifInErrors
ifInUnknownProtos
ifOutOctets
ifOutUcastPkts
ifOutNUcastPkts
ifOutDiscards
ifOutErrors
ifOutQlen
ifSpecific
skálarní objekty

## Slide 18: MIB - Address Translation ( at )
atTable
atEntry
atIfIndex
atPhysAddress
atNetAddress
tabulky

## Slide 19: MIB - Internet Protocol ( ip )
ipForwarding
ipDefaultTTL
ipInReceives
ipInHdrErrors
ipInAddrErrors
ipForwDatagrams
ipInUnknownProtos
ipInDiscards
ipInDelivers
ipOutRequests
ipOutNoRoutes
ipReasmTimeout
ipReasmReqds
ipReasmOKs
ipReasmFails
ipFragOKs
ipFragFails
ipFragCreates
skálarní objekty

## Slide 20: MIB - IP - pokračování
ipAddrTable
ipAddrEntry
ipAdEntIfIndex
ipAdEntNetMask
ipAdEntAddr
ipAdEntBcastAddr
ipAdEntReasmMaxSize
ipNetToMediaTable
ipNetToMediaEntry
ipNetToMediaIfIndex
ipNetToMediaPhysAddress
ipNetToMediaNetAddress
ipNetToMediaType
tabulky

## Slide 21: MIB - IP - pokračování
ipRoutingTable
ipRouteEntry
ipRouteDest
ipRouteIfIndex
ipRouteMetric1
ipRouteMetric2
ipRouteMetric3
ipRouteMetric4
ipRouteNextHop
ipRouteType
ipRouteProto
ipRouteAge
ipRouteMask
tabulky

## Slide 22: MIB - ICMP ( icmp )
icmpInMsgs
icmpInErrors
icmpInDestUnreachs
icmpInTimeExcds
icmpInParmProbs
icmpInSrcQuenchs
icmpInRedirects
icmpInEchos
icmpInEchoReps
icmpInTimestamps
icmpInTimestampReps
icmpInAddrMasks
icmpInAddrMaskReps
icmpOutMsgs
icmpOutErrors
icmpOutDestUnreachs
icmpOutTimeExcds
icmpOutParamProbs
icmpOutSrcQuenchs
icmpOutRedirects
icmpOutEchos
icmpOutEchoReps
icmpOutTimestamps
icmpOutTimestampReps
icmpOutAddrMasks
icmpOutAddrMaskReps
skalární objekty

## Slide 23: MIB - TCP ( tcp )
tcpRtoAlgorithm
tcpRtoMin
tcpRtoMax
tcpMaxConn
tcpPassiveOpens
tcpActiveOpens
tcpAttemptFails
tcpEstabResets
tcpCurrEstab
tcpInSegs
tcpOutSegs
tcpRetransSegs
tcpInErrs
tcpOutRsts
skalární objekty

## Slide 24: MIB - TCP - pokračování
tcpConnTable
tcpConnEntry
tcpConnState
tcpConnLocalAddress
tcpConnLocalPort
tcpConnRemAddress
tcpConnRemPort
tabulky

## Slide 25: MIB - UDP ( udp )
udpInDatagrams
udpNoPorts
udpInErrors
udpOutDatagrams
udpTable
udpEntry
udpLocalAddress
udpLocalPort
skalární objekty
tabulky

## Slide 26: Mechanizmus SNMP
Filosofie
  operace
    get
    get-next
    set
    trap
  typy rámce
    get-request
    get-next-request
    get-response
    set-request
    trap
Protokol (UDP, port 161, 162)
  formát rámce
    version
    community
    data
  “normální data”
    PDU type
    request-id
    error-status
      tooBig, noSuchName, badValue, readOnly, genErr
    error-index
    variable-bindings

## Slide 27: Mechanizmus SNMP - pokračování
Administrativní struktura
  ověřování - community name , triviální
  autorizace - člen komunity, povolená úroveň přístupu, proxy identifikace
    režim přístupu komunity
      read-only, read-write
    přístup k objektu dle MIB
      read-only, read-write, write-only, not-accessible
  proxy - pohled na zařízení, které není přímo přístupné pomocí SNMP

## Slide 28: Mechanizmus SNMP - pokračování
Identifikace a nalezení instance
  identifikovány mohou být pouze objekty na listech, s řádky a tabulkami jako celky pomocí SNMP manipulovat nelze
  instance skalárních objektů má příponu ‘ 0 ’
  instance objektu - položky v tabulce má příponu číslo sloupce
  mezi objekty platí lexikografické uspořádání, které slouží k nalezení “další položky” - operace get-next

## Slide 29: Mechanizmus SNMP - pokračování
Přístup k tabulkám
  přidání řádky do tabulky - operace set
  vypuštění řádky z tabulky - zápis neplatné hodnoty
  vyhledání v tabulce
    specifický mechanizmus - podle “klíče”
    lexikograficky - operace get-next

## Slide 30: Tabulky MIB
OID | index
ifTable.ifEntry.ifType (2.1.3) | ifIndex (1)
atTable.atEntry.atIfIndex (2.1.1.) | atIfIndex.atNetAddr (1.2)
ipAddrTable.ipAddrEntry.ipAdEntIfIndex (20.1.2) | ipAdEntAddr (1)
ipRouteTable.ipRouteEntry.ipRouteType (21.1.8] | ipRouteDest (1)
ipNetToMediaTable.ipNetToMediaEntry.ipNetToMediaType (22.1.4) | Ip.NetToMediaIfIndex. ipNetToMediaNetAddress (1.3)
ipForwardTable.ipForwardEntry.ip.ForwardType (2.1.6) | ipForwardDest.ipForwardPolicy. ipForwardNextHop. ipForwardProto (1.3.4.7)
tcpConnTable.tcpConnEntry.tcpConnState (13.1.1) | tcpConnLocalAddress. tcpConnLocalPort. tcpConnRemAddress. tcpConnRemPort (2.3.4.5)
udpTable.udpEntry.udpLocalPort (5.1.2) | udpLocalAddress. udpLocalPort (1.2)

## Slide 31: Rozšíření OID
Internet (1)
  mgmt (2)
  experimental (3)
  private (4)
    enterprices (1)
      vendor xyz
          xyz-reg – registrace výrobku
          xyz-generic – definice společných objektů a událostí
          xyz-products – specifické objekty a události
          xyz-caps – profily agentů (capability)
          xyz-reqs – požadavky řídicích aplikací (requriments)
          xyz-expr – experimentání použití

## Slide 32: Mechanizmus SNMP - pokračování
Asynchronní události (TRAP)
  PDU type
  enterprice -- system.sysObjectID
  agent-addr -- síťová adresa agenta
  generic-trap
    coldStart
    egpNeighborLoss
    enterpriseSpecific
    warmStart
    linkDown
    linkUp
    authenticationFailure
  specific-trap
  timeStamp
  variable-bindings

## Slide 33: Řídicí stanice - SNMP monitory
  periodické dotazování na stav agentů
  příjem a zpracování asynchronních událostí
    automatická reakce na došlé alarmy
  kompletní vyhodnocení a prezentace
    grafické uživatelské rozhraní
    mapy sítě, jejich automatické vytvoření
    seskupování zařízení do logických celků
    grafická prezentace získaných dat
  doplňkové služby
    telnet
    ping
    Transcend

## Slide 34: Příklady monitorů
Platformy
  UNIX
  DOS (Windows)
Příklady
  SunNet Manager (SUN, Solaris)
  OpenView NNM (HP-UX, SUN)
  NetView (IBM, AIX)
  D-View (D-Link, MS-Windows)

## Slide 35: Zhodnocení
jednoduchá autentikace
zatěžování sítě při čtení rozsáhlých tabulek
zatěžování sítě při periodickém monitorování
postrádá přímou podporu pro distribuované řízení
není kompatibilní s novější verzí SNMPv2
zavedení RMON (Remote Monitoring)

## Slide 36: SNMP verze 2c

## Slide 37: SNMP verze 2c
Odstraňuje některé nevýhody SNMP
  šifrování zpráv, elektronický podpis
  ověřování uživatele
  víceúrovňový přístup
  hierarchické řízení
Odlišnosti
  SMI - rozšířené makro pro vytváření objektů
    jednoduché objekty (SNMP)
    založené na aplikaci -OSI NSAP, IP adresy, 64 bit. čítač, UInteger (32 bitů)
  podpora ukládání dat jako tabulky
    podpora řízení přístupu k datům

## Slide 38: SNMP verze 2c - pokračování
Nové operace v SNMPv2
  get - bulk - request
    efektivní přístup k velkým blokům informací
    přesun více řádků tabulky - omezení délky
  information - request
    výměna asynchronních událostí mezi řídicími stanicemi
Bezpečnost
  integrita dat
    MDA (128 bitů blok)
    časové razítko
    očekávaná zpráva, pořadí zpráv, detekce odpovědí
  ověřování zdroje dat
    podpis nad částí zprávy s prefixem tajné hodnoty

## Slide 39: SNMP verze 2c - pokračování
  utajení dat - pomocí DES
Bezpečnost
  contexts
    MIB rozdělena na části
    kontexty se mohou překrývat
    kontext může být dynamicky vytvořen, vymazán, modifikován
  parties
    obdoba protokolových entit
    v jednom SNMPv2 subsystému více parties
    komunikace mezi parties
    ověřování MD5
    šifrování DES

## Slide 40: SNMP verze 2c - pokračování
  konfigurace - spojení pomocí tabulky ACL v agentu
    vzdálené parties
    lokální parties
    kontextu MIB
    typu povolené operace ( get, get + set )
Hierarchické monitorování
  mezilehlé monitory
    cyklické čtení mezilehlým monitorem, řízeným z nejvyšší úrovně
    informace o výsledku předává mezilehlý monitor nadřízenému
  monitor nejvyšší úrovně zadává příkazy sondám
  mezilehlé monitory pouze čtou

## Slide 41: SNMP verze 3

## Slide 42: SNMP verze 3
Byla zpráva pozměněna?
  MD5, SHA-1
Přichází zpráva od platného uživatele?
  druhá fáze komunikace
Byla zpráva pozdržena s úmyslem nějakým způsobem poškodit systém?
  timeliness
Byla zpráva opakovaně poslána?
  timeliness, identifikace zpráv
Je možné ochránit citlivé informace ve zprávě před nepovolanými?
  šifrování (CBC-DES)
Je původce zprávy oprávněn přistupovat k objektům specifikovaným ve zprávě?
  View-access Control Model

## Slide 43: SNMP verze 3

## Slide 44
“The Leaders, reducing the cost and complexity of RMON”
Úvod do RMON

## Slide 45: Co je RMON?
Data
Konsole pro řízení sítě
(kontroluje a zobrazuje data)
(Musí být připojena do sítě - i mimo pásmo, nebo na jiný segment sítě LAN, než na který je připojena sonda)
Sonda RMON (Agent)
Promiskuitně sleduje data na síti LAN, ke které je připojena
Uživatelské PC
Notes: What is RMON. RMON stands for Remote Monitoring and consists of two principal components:
The Probe:
Connected to a LAN, promiscuously looking at the LAN traffic and summarizing information in its local memory.
The Management Console:
Communicates with the Probe and collects the summarized data from it. The console does not have to be on the same network as the probe and can manage the probe by either in or out of band connections

## Slide 46: RMON
Autonomní ovládání sítě
Sonda
  Oznamuje výjimky (Alarms)
  Naslouchá promiskuitně LAN
    Statistiky hostitelských systémů (MAC adresy)
    Historie pro analýzu trendů
    Statistiky kdo s kým hovoří (pouze v MAC Adresách)
    Zachycování paketů pro statistiku
Konzole
Dekódování informací
Notes: Putting this another way, RMON autonomously looks at the network on behalf of the network management console and without affecting the characteristics and performance of the network in any way in the process.
An important characteristic of RMON is that it reports by exception. The traditional approach must monitor the network just to find out if the network is within its normal operating conditions. RMON will tell you when the network has entered an abnormal state directly.
Statistics in RMON for the network are associated with MAC Addresses (the common physical layer address for all higher protocols), rather than network devices. These statistics can be sorted in the agent, again reducing the load on the network management console to do this correlation. Historical data can be recorded (in the probe) for historical and trend analysis.
Statistics are gathered mainly at the physical layer but it also possible to collect statistics by setting up filters on a packet to gain information about protocol distributions etc. When things do go wrong above the physical layer, this self same filters can be used to capture packets in the probe so that the management console can decode and interpret them to ascertain the fault

## Slide 47: Skupiny RMON
Definováno IETF v RFC1271 jako standard pro vzdálené monitorování
Původně definováno pouze 9 skupin, skupina statistiky definována pouze pro Ethernet
Další skupiny pro ostatní média (např. Token Ring) jsou definovány v dalších RFC
Historie
Host. systémy
Statistiky
Alarmy
Prvních N hostů
Matice
Události
Filtr
Zachycování
Token Ring
Notes: RFC1271 is the the document defining the RMON MIB. Other RFC’s define other protocols and techniques used on the Internet e.g. RFC1157 defines the SNMP protocol itself and RFC1212 defines the famous MIB-II MIB used by most SNMP devices.
RFC1271 breaks down RMON into functional areas, called groups. As the authors recognized that probes of different capabilities would be desirable, each of the groups is optional, but where a group is supported in a probe, all parts of the group must be supported.
The RFC describes the groups generically but also includes extensions for statistics gathering for Ethernet in the Statistics group. Other RFC’s define the extensions for other technologies such as Token Ring (RFC1513)

## Slide 48: Token Ring RMON
Definován v RFC1513 jako další 4 skupiny k těm, které jsou definovány v RFC1271
Nadmnožina ne-Ethernetovské specifikace z RFC1271
Přidány statistiky pro Token Ring MAC vrstvu a statistiky promiskuitního režimu pro kruhové uspořádání
Přidány skupiny pro zaznamenání statistik stanic, jejich konfigurace stanic a určení pořadí stanic v kruhu
Pozorně sledováno 3Com od počátků návrhu
Notes: The Token Ring RMON MIB is sometimes refered to as the ‘tenth group of RMON’ but is actually an extension of the existing RMON groups to include Token Ring specific statistics. Token Ring can collect statistics in the MAC frames or Data Frames. To collect just MAC frames does not require the probe to be in promiscuous mode and is sufficient to tell you of ring insertion and failure events for example.

## Slide 49: Vysvětlení funkcí RMON

## Slide 50: Statistiky RMON
Sonda
?
Statistiky
Ukazuje statistiky LAN segmentu
Není vztažen k individuálním host. systémům
Nepracuje přes mosty, přepínače (switch) a směrovače

## Slide 51: Alarmy RMON
Práh
Úroveň obnovy
Vznik akce
Čas
Statistiky
Alarmy
Sonda RMON monitoruje jakékoliv statistiky podle MIB. Je-li překročena prahová hodnota, vytvoří vniřní RMON událost.
Dokud hodnota neklesne pod úroveň obnovy, není spuštěna žádná další akce (hystereze).

## Slide 52: RMON Historie
Čas
Přenos
Sonda
?
Historie
Zachycuje časové statistiky segmentu LAN
Není vztažena k individuálním host. systémům
Nepracuje přes mosty, přepínače (switch) ani směrovače

## Slide 53: Matice RMON
Skupina matice
’Kdo s kým komunikuje’
  Poskytuje statistiky vztažené k párům komunikujících MAC adres (nikoliv síťových adres)
  MAC i síťové adresy jsou pro host. systém unikátní
  MAC adresy nejsou mimo segment LAN zachovány (síťové adresy ano)

## Slide 54: RMON Host. systémy
Skupina host. systémů
’Kdo přenáší’
  Poskytuje statistiky založené na MAC adresách (ne na síťových adresách)
  MAC i síťové adresy jsou pro host. systém jedinečné
  MAC adresy nejsou mimo segment LAN zachovány (síťové adresy ano)

## Slide 55: RMON - Horních N (TopN Hosts)
1
2
3
4
Skupina horních N (TopN Host)
‘Kdo přenáší nejvíce’
  Uspořádané statistiky založené na MAC adresách (ne na síťových adresách)
  MAC a síťová adresa jsou pro host. systém jedinečné
  MAC adresy nejsou mimo segment LAN zachovány (síťové adresy ano)

## Slide 56: RMON Události (Events)
Sonda
Konsole
Příchod události:
Asynchronní přerušení (Trap)
Akce
Události
Událost vznikne je-li překročen práh RMON alarmu. S každou událostí jsou spojeny akce jako je záznam do logu, poslání SNMP trapu a pod. Je možné vyvolat i další akce, které nejsou definovány ve standardu RFC1271.
Definované akce jsou záznam do interního logu a poslání SNMP trapu do konsole síťového manageru.

## Slide 57: RMON Filtr
Data
Filtr
Podle parametrů v paketu (např. aplikace, protokol, adresa), dovoluje nastavit podmínky, které zajistí buď monitorování, nebo záznam paketů.

## Slide 58: RMON Zachycování paketů
Data
Zachycování paketů
Podle parametrů, definovaných ve skupině filtrů (Filter Group), zachycuje v sondě pakety.
Zachycování paketů je použitelné zvláště při odhalování chyb

## Slide 59: Shrnutí RMON
Statistiky Úplné statistiky LAN
Historie Časově závislé statistiky pro analýzu trendů
Alarmy Zpracování prahových hodnot
Hosté Statistiky podle MAC Adres
HostTopN Utříděné statistiky podle MAC adres
Matice Matice přenosů (kdo přenáší komu)
Události Mechanizmus záznamu událostí
Filtry Mechanizmus výběru paketů
Zachycování paketů Zachycování paketů podle zadaného filtru
Token Ring Rozšíření pro specifickou oblast Token Ringu

## Slide 60: RMON II

## Slide 61: Skupiny RMON 2
Adresář protokolů
Distribuce protokolů
Mapa adres
Host systémy síťové úrovně
Matice hostů síťové úrovně
Host systémy aplikační úrovně
Matice hostů aplikační úrovně
Historie
Konfigurace sondy
RFC 2021 - RMON2 MIB
RFC1997 - RMON2 MIB Protocol Identifiers
Skupiny:

## Slide 62: Adresář protokolů (Protocol Directory)
protocolDirTable - nejdůležitější tabulka
omezená rozšiřitelnost
  každá sonda umí pracovat s omezenou množinou protokolů, neumí se naučit protokoly za běhu
  dekódování paketu provádí programové vybavení podle tabulky
  např. sonda “umí” IP a UDP, rozpozná DNS a SNMP, omezená rozšiřitelnost - přidání TFTP a NTP
Tabulka obsahuje
  protocolDirID
  protocolDirParameters
  protocolDirLocalIndex
  protocolDirDescr
  protocolDirType
protocolDirAddressMapConfig
protocolDirHostConfig
protocolDirMatrixConfig
protocolDirOwner
protocolDirStatus

## Slide 63: Adresář protokolů (Protocol Directory)
Indexování ProtocolDirTable
  agregovaný index složený z
    protocolDirID ether2.ip.tcp.http
    protocolDirParameters
index
  linková vrstva - délka (4) nebo (8)
    ether2 - 0.0.0.1
  síťová vrstva - délka (4)
    dle typu protokolu (assigned numbers)
  aplikační vrstva - délka (4)
    dle hodnoty portu (assigned numbers)
agregovaný index pro HTTP
16. 0.0.0.1. 0.0.8.0. 0.0.0.6. 0.0.0.80. 4. 0.0.0.0

## Slide 64: Distribuce protokolů (Protocol Distribution)
protocolDistControlTable
  řídicí tabulka
  tabulka obsahuje
    Index
    DataSource
    DroppedFrames
    CreateTime
    Owner
    Status (1 – 4)
shromažďování informace o paketech a oktetech různých protokolů detekovaných na segmentu sítě
obsahuje dvě tabulky
  protocolDistControlTable
  protocolDistStatsTable
protocolDistStatsTable
  datová tabulka
  tabulka obsahuje
    Pkts
    Octets

## Slide 65: Mapa adres (Address Map)
mapování síťových adres na adresy linkové úrovně
obsahuje dvě tabulky
  addressMapControlTable
  addressMapTable
proměnné
  addressMapInserts - celkový počet přidaných položek
  addressMapDeletes - celkový počet smazaných položek
  addressMapMaxDesireEntries - maximální velikost tabulky
addressMapControlTable
  řídicí tabulka
  tabulka obsahuje
    Index, DataSource, DroppedFrames, Owner, Status
addressMapTable
  datová tabulka
  tabulka obsahuje
    TimeMark, NetworkAddress, Source, PhysicalAddress, LastChange

## Slide 66: Mapa adres (Address Map)
indexování
  addressMapTimeMark - čas
  protocolDirLocalIndex - protokol síťové úrovně
  addressMapNetworkAddress - síťová adresa
  addressMapSource - linková adresa

## Slide 67: Host systémy síťové úrovně (Network Layer Host)
zachycuje počty paketů a oktetů daného protokolu síťové úrovně přijatých nebo vyslaných z jednotlivých síťových adres na specifikovaném rozhraní
obsahuje dvě tabulky
  hlHostControlTable
  nlHostTable
nlHostTable
  datová tabulka
  tabulka obsahuje
  TimeMark, Address, InPkts, OutPkts, InOctets, OutOctets, OutMacNonUnicastPkts, CreateTime
hlHostControlTable
  řídicí tabulka
  tabulka obsahuje
  Index, DataSource, NlDroppedFrames, NlInserts, NlDeletes, NlMaxDesiredEntries,AlDroppedFrames, AlInserts, AlDeletes, AlMaxDesiredEntries,Owner , Status

## Slide 68: Matice hostů síťové úrovně (Network Layer Host)
indexování v řídicí tabulce hlHostControlTable
  hlHostControlIndex
indexování v datové tabulce nlHostTable
  hlHostControlIndex - index řídicí tabulky
  nlHostTimeMark - časový filtr
  protocolDirLocalIndex - identifikace protokolu síťové úrovně
  nlHostAddress - síťová adresa

## Slide 69: Matice hostů síťové úrovně (Network Layer Matrix)
čítá počty paketů a oktetů mezi dvěma síťovými adresami. Rozlišuje spojení tam a zpět. Vybírá N nejaktivnějších spojení.
zahrnuje pět tabulek
  nlMatrixControlTable - řídicí tabulka
  nlMatrixSDTable - tabulka pro jeden směr
  nlMatrixDSTable - tabulka pro druhý směr
  nlMatrixTopNControlTable - řídicí tabulka pro prvních N
  nlMatrixTopNTable - tabulka pro prvních N

## Slide 70: Matice hostů síťové úrovně (Network Layer Matrix)
hlMatrixControlTable
  řídicí tabulka pro síťovou i aplikační vrstvu
  tabulka obsahuje
    Index - jednoznačný index tabulky
    DataSource - sledovaný interface
    NlDroppedFrames - ztracené (nezapočítané) rámce
    NlInserts - čítač přidání položky do matice
    NlDeletes - čítač rušení položky v matici
    NlMaxDesiredEntries - maximální očekávaný počet položek
    AlDroppedFrames - ztracené (nezapočítané) rámce
    AlInserts - čítač přidání položky do matice
    AlDeletes - čítač rušení položky v matici
    AlMaxDesiredEntries - maximální očekávaný počet položek
    Owner - vlastník položky
    Status - stav položky

## Slide 71: Matice hostů síťové úrovně (Network Layer Matrix)
nlMatrixSDTable, nlMatrixDSTable
  datová tabulka
  tabulka obsahuje
  TimeMark - časový filtr
  SourceAddress - síťová adresa
  DestAddress - síťová adresa
  Pkts - čítač paketů
  Octets - čítač oktetů
  CreateTime - čas vytvoření položky (sysUpTime)
nlMatrixTopNTable
  datová tabulka
  tabulka obsahuje
  Index - jednoznačný index
  ProtocolDirLocalIndex - index síťového protokolu
  SourceAddress - síťová adresa
  DestAddress - síťová adresa
  PktRate - čítač paketů
  ReversePktRate - čítač paketů v opačném směru
  OctetRate - čítač oktetů
  ReverseOctetRate - čítač oktetů v opačném směru

## Slide 72: Matice hostů síťové úrovně (Network Layer Matrix)
nlMatrixTopNControlControlTable
  řídicí tabulka pro síťovou vrstvu
  tabulka obsahuje
    Index - jednoznačný index tabulky
    MatrixIndex - index do TopN tabulky
    RateBase - počet oktetů a paketů
    TimeRemaining - zbývající čas pro shromažďování dat
    GenerateReports - čítač generovaných zpráv
    Duration - počet sekund shromažďování dat
    RequestedSize - maximální počet požadovaných položek matice v reportu
    GrantedSize - počet položek v reportu
    StartTime - poslední start reportu (sysUpTime)
    Owner - vlastník položky
    Status - stav položky

## Slide 73: Matice hostů síťové úrovně (Network Layer Matrix)
indexování v řídicí tabulce hlMatrixControlTable
  hlMatrixControlIndex
indexování v datové tabulce nlMatrixSDTable
  hlMatrixControlIndex - index řídicí tabulky
  nlMatrixSDTimeMark - časová značka
  protocolDirLocalIndex - určení protokolu síťové úrovně
  nlMatrixSDSourceAddress - síťová adresa zdrojového uzlu
  nlMatrixSDDestAddress - síťová adresa cílového uzlu
indexování v datové tabulce nlMatrixDSTable
  hlMatrixControlIndex - index řídicí tabulky
  nlMatrixDSTimeMark - časová značka
  protocolDirLocalIndex - určení protokolu síťové úrovně
  nlMatrixDSSourceAddress - síťová adresa zdrojového uzlu
  nlMatrixDSDestAddress - síťová adresa cílového uzlu

## Slide 74: Matice hostů síťové úrovně (Network Layer Matrix)
indexování v řídicí tabulce hlMatrixTopNControlTable
  hlMatrixTopNControlIndex
indexování v datové tabulce nlMatrixTopNTable
  hlMatrixTopNControlIndex - index řídicí tabulky
  nlMatrixTopNIndex - index datové tabulky

## Slide 75: Host systémy aplikační úrovně (Application Layer Host)
zachycuje počty paketů a oktetů daného protokolu aplikační úrovně přijatých nebo vyslaných z jednotlivých síťových adres na daném rozhraní
obsahuje dvě tabulky
  hlHostControlTable
  alHostTable
nlTableTable
  datová tabulka
  tabulka obsahuje
  TimeMark, InPkts, OutPkts, InOctets, OutOctets, CreateTime
hlHostControlTable
  řídicí tabulka
  tabulka obsahuje
  Index, DataSource, NlDroppedFrames, NlInserts, NlDeletes, NlMaxDesiredEntries,AlDroppedFrames, AlInserts, AlDeletes, AlMaxDesiredEntries,Owner , Status

## Slide 76: Host systémy aplikační úrovně (Application Layer Hosts)
indexování v řídicí tabulce
  hlHostControlIndex
indexování v datové tabulce
  hlHostControlIndex - index řídicí tabulky
  alHostTimeMark - časová značka
  protocolDirLocalIndex - určení protokolu síťové úrovně
  nlHostAddress - síťová adresa
  protocolDirLocalIndex - určení čítaného protokolu

## Slide 77: Matice hostů aplikační úrovně (Application Layer Matrix)
čítá počty paketů a oktetů mezi dvěma síťovými adresami předávanými mezi dvěma aplikacemi. Rozlišuje spojení tam a zpět. Vybírá N nejaktivnějších spojení.
zahrnuje pět tabulek
  nlMatrixControlTable - řídicí tabulka společná se skupinou Network Layer Matrix
  alMatrixSDTable - tabulka pro jeden směr
  alMatrixDSTable - tabulka pro druhý směr
  alMatrixTopNControlTable - řídicí tabulka pro prvních N
  alMatrixTopNTable - tabulka pro prvních N

## Slide 78: Matice hostů aplikační úrovně (Application Layer Matrix)
alMatrixSDTable, alMatrixDSTable
  datová tabulka
  tabulka obsahuje
  TimeMark - časový filtr
  Pkts - čítač paketů
  Octets - čítač oktetů
  CreateTime - čas vytvoření položky (sysUpTime)
alMatrixTopNTable
  datová tabulka
  tabulka obsahuje
  Index - jednoznačný index
  ProtocolDirLocalIndex - index síťového protokolu
  SourceAddress - síťová adresa
  DestAddress - síťová adresa
  ProtocolDirLocalIndex - typ protokolu
  PktRate - čítač paketů
  ReversePktRate - čítač paketů v opačném směru
  OctetRate - čítač oktetů
  ReverseOctetRate - čítač oktetů v opačném směru

## Slide 79: Matice hostů aplikační úrovně (Application Layer Matrix)
alMatrixTopNControlControlTable
  řídicí tabulka pro aplikační vrstvu
  tabulka obsahuje
    Index - jednoznačný index tabulky
    MatrixIndex - index do TopN tabulky
    RateBase - počet oktetů a paketů
    TimeRemaining - zbývající čas pro shromažďování dat
    GeneratedReports - čítač generovaných zpráv
    Duration - počet sekund shromažďování dat
    RequestedSize - maximální počet požadovaných položek matice v reportu
    GrantedSize - počet položek v reportu
    StartTime - poslední start reportu (sysUpTime)
    Owner - vlastník položky
    Status - stav položky

## Slide 80: Matice hostů aplikační úrovně (Application Layer Matrix)
indexování v řídicí tabulce hlMatrixControlTable
  hlMatrixControlIndex
indexování v datové tabulce alMatrixSDTable
  hlMatrixControlIndex - index řídicí tabulky
  alMatrixSDTimeMark - časová značka
  protocolDirLocalIndex - určení protokolu síťové úrovně
  nlMatrixSDSourceAddress - síťová adresa zdrojového uzlu
  nlMatrixSDDestAddress - síťová adresa cílového uzlu
  protocolDirLocalIndex - určení čítaného protokolu
indexování v datové tabulce nlMatrixDSTable
  je totožné s výše uvedenou tabulkou ( pouze místo SD -> DS )

## Slide 81: Matice hostů aplikační úrovně (Application Layer Matrix)
indexování v řídicí tabulce alMatrixTopNControlTable
  alMatrixTopNControlIndex
indexování v datové tabulce nlMatrixTopNTable
  alMatrixTopNControlIndex - index řídicí tabulky
  alMatrixTopNIndex - index datové tabulky

## Slide 82: Skupina historie (User History)
dovoluje zachycovat data podle přání uživatele. Nahrazuje typickou funkci řídících stanic - periodické dotazování.
k označení se používá MIB instance
data mohou být typu INTEGER
obsahuje tři tabulky
  usrHistoryControlTable - řídicí tabulka
  usrHistoryObjectTable - tabulka identifikátorů objektů
  usrHistoryTable - tabulka hodnot objektů

## Slide 83: Skupina historie (User History)
Řídicí tabulka
  Index - jednoznačný index položky
  Objects - počet shromažďovaných objektů
  BucketsRequested - počet požadovaných časových intervalů
  BucketsGranted - aktuální počet
  Interval - délka intervalu v sekundách
  Owner - vlastník
  Status - stav
Datová tabulka usrHistoryObjectTable
  Index - jednoznačný index položky
  Variable - identifikátor objektu
  SampleType - typ ukládání - absolutní/rozdílové

## Slide 84: Skupina historie (User History)
Datová tabulka usrHistoryEntry
  SampleIndex - jednoznačný index položky
  IntervalStartVariable - začátek intervalu vzorkování
  IntervalEnd - typ ukládání - konec intervalu vzorkování
  AbsValue - absolutní hodnota vzorkování
  ValStatus - určuje znaménko hodnoty a dostupnost

## Slide 85: Skupina historie (User History)
indexování v řídicí tabulce
  usrHistoryControlIndex
indexování v datové tabulce usrHistoryObjectTable
  usrHistoryControlIndex - index řídicí tabulky
  usrHistoryObjectIndex - index objektu
indexování v datové tabulce usrHistoryObjectTable
  usrHistoryControlIndex - index řídicí tabulk
  usrHistorySampleIndex - index vzorku
  usrHistoryObjectIndex - index objektu

## Slide 86: Skupina konfigurace sondy (Probe Configuration)
řídí konfiguraci různých parametrů sondy
dovoluje určit které skupiny sonda zpracovává
dovoluje zavádět programové vybavení z TFTP serveru
dovoluje provádět reset sondy
dovoluje komunikovat se sondou pomocí seriového rozhraní (modem, komutované spoje)
dovoluje nastavit parametry síťového rozhraní
  IP adresa, maska sítě, směrovač
dovoluje nastavit tabulku adres hostů pro zpracování asynchronních událostí (trap)