## Slide 1: Počítačové sítě
Protokol IPv6
Ing. Jiří Ledvina
Notes: Wimax - IEEE 802.16
1

## Slide 2: Struktura datagramu
Třída provozu – traffic Class – priorita – differenciated Services – implicitně nula
Značka toku – 20b – Flow label – pro zjednodušení směrování (identifikace parametrů pro činnost směrovače)
třída provozu
verze
délka dat (16b)
značka toku (24b)
další hlavička
max. přeskoků
zdrojová adresa (128b)
cílová adresa (128b)
Délka dat – počet bytů za standardní hlavičkou, včetně dalších hlaviček – maximálně 64KB
Další hlavička – Next Header – kód následující hlavičky – kód poslední hlavičky = 59
Maximální počet přeskoků – místo TTL – vynulování vede k ICMPv6 Time exceeded
Adresy – zdrojová a cílová adresa

## Slide 3: Seznam hlaviček síťové nebo přenosové hlavičky
0 – Hop by hop – zpracovávají všechny uzly na cestě
43 – směrování – zpracovávají směrovače na cestě (volné směrování) – původně seznam adres, nyní pouze jedna adresa – používá se pro mobilní IPv6
44 – fragmentace – zpracovává koncový uzel – sestavuje původní datagram, který byl fragmentován zdrojovým uzlem
50 – šifrování – zpracovává koncový uzel - IPsec
51 – autentizace – zpracovává koncový uzel – IPsec
59 – tato hlavička je poslední, seznam kkončí, další hlavička není
60 – destination option – parametry pro cílový uzel
135 – mobilní IPv6

## Slide 4: Seznam hlaviček hlavičky aplikačních protokolů
6 – TCP – Transport Control Protocol
8 – EGP – Exterior Gateway Protocol
9 – IGP – Interior Gateway Protocol
17 – UDP – User Datagram Protocol
46 – RSVP – Reservation Protocol
47 – GRE – Generic Routing Encaptulation
58 – ICMP – Internet Control Message Protocol

## Slide 5: Pořadí hlaviček
Každá z hlaviček se může vyskytnout pouze jednou (až na výjimky). Základní hlavička musí být přítomna vždy
Základní hlavička
Hop – by hop options (volby pro všechny)
Destination options (volby pro cíl) – patří první cílové adrese, případně dalším uvedeným v hlavičce směrování
Směrování (routing)
Fragmentace (fragment)
Autentizace (authentication)
Šifrování (encaptulating security payload)
Volby pro cíl (destination option)
Mobilita (mobility)
Volba pro cíl může být před směrováním nebo před mobilitou

## Slide 6: Hlavička směrování
Směrování typu 0 – přechod přes zadané adresy – nedoporučeno z důvodu možnosti zneužití útokem, obsahuje seznam (více) adres
Směrování typu 2 – určeno pro mobilitu, obsahuje (jednu) dočasnou adresu (care-of address)
délka dat
další
Seznam adres
typ = 0
zbývá
Rezerva = 0
V hlavičce je čítač a seznam adres tak, jak jdou za sebou. Cílem je první mezilehlý uzel, po dosažení cíle se zamění s první adresou v seznamu, přejde se na další mezilehlý uzel, po dosažení cíle se zamění s druhou adresou v seznamu, atd.
zbývá | 3 | 2 | 1 | 0
cíl | X | Y | Z | C
 | Y | X | X | X
 | Z | Z | Y | Y
 | C | C | C | Z

## Slide 7: Fragmentace
Minimální délka datagramu IPv6 je 1280B (délka pro IPv4 576B)
Fragmentace na straně odesílatele, defragmentace na straně příjemce
ICMP zpráva – příliš velký paket – posílá uzel, který zjistil překročení délky – uvádí se i dostupná MTU
Rezerva = 0
další
Identifikace (32b)
posun (13b)
0 0 M
Identifikace – 32b – zvyšuje se o 1 s každou zprávou, po přetečení začíná od nuly
Posun – umístění fragmentu v celku – v násobcích 8
Příznak M – more bit – nulový pro poslední, jednička pro průběžný
Při vytváření fragmentu se zpráva dělí na nefragmentovatelnou a fragmentovatelnou část

## Slide 8: Fragmentace
Nefragmentovatelnou část – vše až po směrování včetně – nepodléhá fragmentaci, kopíruje se do všech záhlaví.
Fragmentovatelnou část – podléhá fragmentaci, např. TCP záhlaví, IPsec záhlaví – objeví se jen v prvním fragmentu.
40B
40B
40B
L = 1240, Next = 44
L = 1460, Next = 44
L = 1460, Next = 17
fragment (8B)
fragment (8B)
Data = 236 B
Data = 1232 B
Data = 1460 B
Next = 17, Posun = 0, M = 1, Id = x
Next = 17, Posun = 154, M = 0, Id = x

## Slide 9: Velikost datagramů
Velikost doručitelného datagramu se určí procedurou, nazývanou „Path MTU Discovery for IPv6“
Hledá maximální délku propustného datagramu – pošle původní datagram (např. 1500B Ethernet), neprojde, dostane ICMP zprávu s délkou MTU mezilehlého uzlu, zkusí to znovu, atd. až se paket doručí do koncového uzlu
Proceduru lze použít i pro multicast.
Jumbogramy
  Maximální délka datagramu je 65535B.
  Jumbogram dovoluje prodloužit délku až na 232 B = 4 294 967 255B.
  Délka v základní hlavičce se vynuluje, přidá se rozšiřující hlavička pro všechny.
  Přenáší se v rozšiřující hlavičce hop-by-hop.

## Slide 10: Jumbogramy
Rozšiřující hlavička
Použití – v současné době obtížné, naráží i na omezení transportních protokolů.
UDP – problém – nutná modifikace, musí přebírat délku z IP
TCP – MSS = 216, velikost 65535 se označí za nekonečno, MSS se určí z MTU cesty (-40B za IP záhlaví, -20B za TCP záhlaví)
Urgentní data – číslo 65535 se chápe jako příznak – všechna data jsou urgentní – datagram má dvě části
  první fragment – pouze URG data,
  druhý fragment – délka menší než 65535 – určitá délka – normální data
Volba = 194
Délka = 4
Délka jumbo dat (32b)

## Slide 11: Koncepce toku
Dovoluje směrovačům použít stavovou informaci pro směrování paketů (i jejich fragmentů).
Identifikátor toku – v normálním případě adresa zdroje a cíle, číslo portu zdroje a cíle, protokol.
Při fragmentaci nastává problém – záhlaví TCP je pouze v prvním fragmentu.
Při šifrování další problém – TCP záhlaví je šifrované.
Zavádí se nový identifikátor toku – adresa zdroje a cíle, značka toku (z IPv6 záhlaví).
Je-li nula – není identifikace toku.
Nesmí se měnit, ale dovoluje napadnout systém – podvržení značky toku.

## Slide 12: Adresy a adresování
ZČU má přiřazen IPv6 adresní prefix 2001:718:1801::/48
Pokud se za adresou IPv4 objeví %, jedná se o odlišení rozhraní

## Slide 13: Zápis adres
Oddělení 4 znaků znakem „:“
  ff02: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000:0001
  3ffe:0501:0008:1234:0260:97ff:fe40:efab
Počáteční nuly pro každou skupinu mohou být potlačeny
  ff02: 0: 0:0: 0: 0: 0:1
  3ffe:501:8:1234:260:97ff:fe40:efab
Posloupnost nul může být vypuštěna a nahrazena „::“ (maximálně jednou)
  ff02::1
Délka prefixu je umístěna za lomítko (Dle CIDR pravidel)
  3ffe:500/24

## Slide 14: IPv6 subnetting
Podle pravidel CIDR
Pevná struktura adresy (64 + 64)
Hranice podsítě může být kdekoliv
Subsíťová maska je označena lomítkem
  /počet bitů síťové části
Každá podsíť musí být /64
Každá hostitelská část má právě 64 bitů
Výjimka /127 – propojení směrovačů dvoubodovým spojem

## Slide 15: Adresní bloky
Adresní prostor je rozdělen do 8 bloků po 3 bitech
Lépe by bylo 16 bloků po 4 bitech
Počáteční cifra
  0,1 speciální (loopback)
  2,3 globální adresy (agregovatelné globální adresy
  4,5 není obsazeno
  6,7
  8,9
  a,b
  c,d
  e,f link-local unicast address, unique-local unicast address, multicast

## Slide 16: Typy unicast adres
Nespecifikovaná adresa – samé 0 (::)
  Používá se jako zdrojová během inicializace, také jako implicitní
Loopback adresa – (::1)
  Obdoba 127.0.0.1 v IPv4
Link-local adresa
  Unikátní na subsíti, automaticky konfigurovatelná
  Vyšší část – fe80::/10
  Nižší část – identifikátor subsítě a rozhraní
  Směrovače nesmí forwardovat pakety s cílovou nebo zdrojovou link-local adresou

## Slide 17: Typy unicast adres
Unique Local Unicast adresa
Vyšší část – FC00::/8, FD00::/8
  Nižší část – identifikátor subsítě a rozhraní (40b pseudonáhodné číslo)
  Použití je-li síť izolována a nejsou dostupné globální adresy
  Obdoba privátních adres IPv4
  Ne vždy se zavádí

## Slide 18: Přidělování globálních adres IPv6
IANA /3
RIR (9 bitů) /12
LIR (20 bitů) /32
Koncový uživatel
  16 bitů (65536 subsítí) /48
  12 bitů (4096 subsítí) /52
  8 bitů (256 subsítí) /56
  4 bity (16 subsítí) /60
  1 subsíť /64
Na požádání může koncový uživatel dostat i více subsítí (ZČU Plzeň 2001:718:1800::/42)

## Slide 19: Přidělování globálních adres IPv6 (příklad)
Rozdělení – IANA – kontinentální registrátoři – ISP (Internet Service Provider) – zákazníci
Celý prostor vlastněn organizací IANA prexix /3
Kontinentální registrátoři (RIPE, ARIN, …) prefix /12
ISP (České radiokomunikace) /32
Koncová instituce /48 (viz poznámka)
ISP (CESNET) /32 (2001:718::/32)
Zákazník (ZCU Plzeň 2001:718:1800::/42)
Každá zákazníkova podsíť /64

## Slide 20: Doporučení rozdělení uživatelské subsíťové části adresy (pro 16 bitů)
Pro jednotlivé části se volí skupiny po 4 bitech (snadná čitelnost)
  LLLL TTTT BBBB BBBB
    LLLL – lokalizace (umístění subsítě)
    TTTT – typ subsítě (např. servery, tiskárny, … )
    BBBB BBBB – specifická subsíť
Pro Virtuální lokální sítě (VLAN)
  Počet bitů VLAN ID = 12
    VVVV VVVV VVVV BBBB::/64
    BBBB VVVV VVVV VVVV::/64

## Slide 21: Speciální adresy IPv6
::/128 | Nespecifikovaná adresa
::1/128 | Loopback adresa (localhost IPv4)
::ffff:0:0/96 | IPv4 mapované adresy
64:ff9b::/96 | IPv4/IPv6 překladové adresy
100::/64 | Discard prefix – zahazování zpráv
2001::/32 | Teredo
2001:20::/28 | ORCHIDv2
2001:db8::/32 | Použití v dokumentaci, pro příklady IPv6 adresy
2002::/16 | Adresování tunelu IPv6 v IPv4 6to4
fc00::/7 | Unique Local Address
fe80::/10 | Link Local Address
ff00:/8 | Skupinová adresa
ff02::/10 | Link Local Multicast Group

## Slide 22: Povinné adresy
Povinné adresy uzlu
  Lokální linková adresa pro každé rozhraní (fe80::208:05ff:fe01:2345)
  Přidělená individuální adresa (2001:718:1800:11:208:05ff:fe01:2345)
  Loopback (::1)
  Všechna rozhraní uzlu (ff01::1)
  Všechna rozhraní na lince (ff02::1)
Povinné adresy směrovače
  Povinné adresy uzlu
  Všechny skupinové adresy směrovače, linky, LAN

## Slide 23: Adresa EUI-64
Převod 48 bitové adresy (např. MAC adresa Ethernetu) na 64 bitů
Používá se jako identifikátor rozhraní
ff
fe
U/G (0/1)
L/G Globální/lokální (1/0)
Modifikovaná EUI-64
Obrací příznaky
Adresa Ethernetu
Modifikovaná EUI-64
Příklad modifikované EUI-64
C4-34-6B-57-9C-F2  C6-34-6B-FF-FE-57-9C-F2

## Slide 24: EUI-64
Vložení (fffe)16 doprostřed fyzické (MAC) ethernetovské adresy.
  První trojice představuje kód výrobce,
  druhá třetice jakýsi identifikátor (pořadové číslo).
  Mezi ně se vkládá infix (fffe)16
  Výsledná adresa je 64b dlouhá.
Bity prvního bytu adresy mají následující význam
  Bit 0: U/G – unicast/group address (0/1) – to je klasika
  Bit 1: L/G – lokální/globální adresa (0/1) – určuje, je-li adresa jedinečná (globální) nebo lokální (privátní)

## Slide 25: Typy vyhrazených adres
Adresy s vloženým IPv4 (IPv4 embedded)
Prefix – síťový prefix (prefix subsítě – 64b) – 2001:db8:ffec::/96
Univerzální prefix – 64:ff9b::/96 – např. 64:ff9b::147.228.67.1
0064
ff9b
IPv4
Prefix (96b)
nuly

## Slide 26: Překonané adresy
Nahrazené s vloženým IPv4 (IPv4 embedded)
  IPv4 mapovaná adresa - ::ffff:IPv4
ffff
IPv4
  IPv4 kompatibilní adresa - ::IPv4
IPv4

## Slide 27: Skupinové adresy
Obecný tvar skupinové adresy
11111111 0RPT dosah
rez.
pref.
ID skupiny (32b)
Prefix sítě (64b)
Prefix - (ff)16 – 8 bitů
Control – (0RPT | dosah) – 8 bitů
Dosah pro individuální adresy
  1 – rozhraní
  2 – linka
  4 – správa
  8 – organizace
  e – globální
Dosah pro skupinové adresy
  1 – rozhraní
  2 – linka
  4 – správa
  5 - místo
  8 – organizace
  e – globální
T – dočasná adresa
P – adresa dle lokálního prefixu
R – obsahuje adresu Randevous Pointu

## Slide 28: Skupinové adresy
Obecný tvar skupinové adresy
11111111 0RPT dosah
rez.
pref.
ID skupiny (32b)
Prefix sítě (64b)
Rezerva (8b) je nulová
Délka prefixu (8b)
  Většinou 64, ale může být i méně
Prefix sítě – většinou 64b
ID skupiny
  Zbytek do 96b, většinou 32b
Skupinová adresa je definována tak, aby se vyloučila duplicita adres

## Slide 29: Skupinové adresy
Skupinová adresa založená na individuální adrese (podle lokálního prefixu)
ff35
0030
2001
0718
1C01
0000
abcd
abcd
Control – 0011
  T = 1 – dočasná adresa
  P = 1 – adresa dle lokálního prefixu
Dosah – 0101 – místo
Délka síťového prefixu – (30)16 = 48 bitů
Identifikátor rozhraní – (abcd abcd)16

## Slide 30: Source Specific Multicast
Specifický multicast - data pro danou skupinu jsou vysílána z jednoho zdroje
Skupina určena zdrojovou adresou odesílatele a skupinovou adresou
Jednoznačné určení skupinového vysílání, každý zdrojový uzel si uspořádá skupinové adresy tak, aby nedošlo ke kolizi
Více zdrojů může mít stejnou ID skupiny – nevadí to, příjemce přijme, a pokud to není pro něj, odfiltruje
11111111 0011 dosah
0000
0000
ID skupiny (32b)
0000::0000(64b)

## Slide 31: Skupinová adresa založená na ID rozhraní
Link Scoped Multicast Address
  Dosah pouze na linku
Příznaky P = 1, T = 1
Dosah 0 až 2 (rozhraní nebo linka)
ID rozhraní – dolní část lokální linkové adresy (64b)
ID skupiny (32b)
Příklad MAC: C4-34-6B-57-9C-F2,
Modifikovaná EUI-64: C6-34-6B-FE-FF-57-9C-F2
Link Scoped Multicast Address: ff32:00ff:c634:6bfe:ff57:9cf2::7
11111111 0011 dosah
(00
ff)16
ID skupiny (32b)
ID rozhraní (64b)

## Slide 32: Skupinová adresa s vloženou adresou RP
Embedding the Randevous Point (RP) Address in an IPv6 Multicast Address
Používá se ve spojení s PIM-SM (Protocol Independent Multicast – Sparse Mode)
11111111
0111
dosah
res.
RRID
délka pref.
Prefix sítě (prefix RP)(64b)
ID skup. (32b)

## Slide 33: Skupinová adresa s vloženou adresou RP
Příklad: ff7e:0840:2001:0718:1801:0019:0000:0007
  P = T = R = 1
  Dosah 0e – globální síť
  Res – reserva = 0
  RRID – ID rozhraní RP = 8
  Délka prefixu = (40)16 = 64
  Prefix sítě (prefix RP): 2001:0718:1801:0019
  ID skupiny = 7
11111111
0111
dosah
res.
RRID
délka pref.
Prefix sítě (prefix RP)(64b)
ID skup. (32b)

## Slide 34: Skupinová adresa vyzývaného uzlu
Pro převod IP adresy na fyzickou adresu se používá tzv. skupinová adresa vyzívaného uzlu (solicited node address).
Je to další skupinová adresa, používaná při objevování souseda (Neighbor Discovery - ND)
Platí pouze na lokálním segmentu (skupinová link-local adresa)
Obecně ff02::0001:ff00/104
ff02::0001:ffab:cdef
abcdef je jsou poslední tři slabiky (24b) rozhraní
ff02
0001
ffab
cdef
0000
0000
0000
0000

## Slide 35: Cryptographically Generated Address (CGA)
Operační systém může kvůli utajení vygenerovat jako ID rozhraní náhodné číslo (místo EUI-64)
Nahrazuje 64 bitovou adresu v dolní části IPv6 adresy kryprografickým kontrolním součtem (hash) z veřejného klíče vlastníka adresy.
Zpráva je podepsána odpovídajícím tajným klíčem.
Jestliže je známa zdrojová adresa a odpovídající veřejný klíč, pak může být zpráva ověřena.
Platné CGA může být generováno odesílatelem.
  Závisí na modifikátoru (náhodné 128 bitové celé číslo bez znaménka),
  Prefix subsítě (64 bitový prefix sítě patřící CGA),
  8 bitové celé číslo, nabývající hodnot 0, 1 nebo 2,
  Veřejný klíč kódovaný jako DER,
  Volitelné pole s proměnnou délkou.

## Slide 36: Protokol ICMPv6
ICMP verze 6 se liší od ICMPv4 přidáním několika typů zpráv a postupů, jak řešit konfiguraci. Tím se stal IPv6 ucelenějším.
Příklad rámce typu Ethernet
DA
SA
Typ = 86dd
IPv6 header
ICMPv6 header
ICMPv6 payload
| Ethernet (Type = 86dd) | IPv6 header (Next Header = 58) | ICMPv6 header | ICMPv6 payload |
Ethernet (Type = 86dd) | IPv6 header (Next Header = 58) | ICMPv6 header | ICMPv6 payload

## Slide 37: Zpráva ICMPv6
Typ – typ ICMPv6 zprávy
  chybové zprávy (0 – 127),
  Konfigurační a informační zprávy (128 – 255)
Kód – jemnější rozlišení typu zprávy
Kontrolní součet
  vypočte se z celé ICMPv6 zprávy (kontrolní součet v záhlaví ICMPv6 se nastaví na nulu) a přidá se IPv6 pseudozáhlaví, které obsahuje obě adresy, délku paketu a next header (=58)
Kontrolní součet se spočte standardně
  jako součet 16 bitových čísel s připočítáváním přetečení a převedením na jednotkový doplněk (při výpočtu kontroly musí vyjít nula)
V případě vzniku chyby v ICMPv6 výzvě nebo ohlášení se paket zahodí a chyba se negeneruje
type
code
checksum
tělo

## Slide 38: Komunikační protokol ICMPv6
Komunikační protokol je velmi jednoduchý.
  Chybové zprávy vznikají v uzlu, kde vznikla chyba.
    Jsou asynchronní, neodpovídá se na ně.
  Konfigurační a informační zprávy jsou synchronní,
    sestávají z výzvy, na kterou se posílá ohlášení.
    V některých případech se posílá ohlášení bez výzvy (v určitých časových intervalech.
Zprávy protokolu ICMPv6 lze rozdělit do následujících skupin
  Chybové zprávy (error messages)
  Informační zprávy (Information messages)
  Zprávy protokolu pro vyhledávání sousedů (Neighbor Discovery messages) – ND protokol
  Zprávy pro správu skupin (Group membership Messages) – MLD protocol
  Zprávy související s mobilním IPv6 (MIPv6)

## Slide 39: Chybové zprávy
nedosažitelný cíl (Destination Unreachable)
příliš velký paket (Packet Too Big)
vypršela doba života paketu (Time Exceeded)
problém s parametry (Parameter problem)

## Slide 40: Destination unreachable
Code = 0 – do cíle neexistuje cesta
Code = 1 – komunikace je zakázána
Code = 2 – mimo dosah zdrojové adresy
Code = 3 – nedosažitelná cílová adresa
Code = 5 – chybná zdrojová adresa (pravidla filtrování)
Code = 6 – odmítnutá cesta do cíle
Type = 1
code
checksum
unused
Část originálního IPv6 datagramu (tolik, kolik se hodí bez toho, že by byla překročena povolená délka datagramu (1280B)

## Slide 41: Packet too big
Type = 2
Code = 0
checksum
unused
MTU nebo fyzická linka, kde k chybě došlo
Část originálního IPv6 datagramu (tolik, kolik se hodí bez toho, že by byla překročena povolená délka datagramu (1280B)

## Slide 42: Time exceeded
Code = 0 – překročen hop limit
Code = 1 – překročen čas pro obnovu paketu z fragmentů
MTU nebo fyzická linka, kde k chybě došlo
Type = 3
code
checksum
unused
Část originálního IPv6 datagramu (tolik, kolik se hodí bez toho, že by byla překročena povolená délka datagramu (1280B)

## Slide 43: Parameter problem
Code = 0 – zjištěn problém v poli hlavičky (pointer na ni ukazuje)
Code = 1 – neznámý typ další hlavičky
Code = 2 – neznámý typ parametrů (options)
pointer
MTU nebo fyzická linka, kde k chybě došlo
Type = 4
code
checksum
Část originálního IPv6 datagramu (tolik, kolik se hodí bez toho, že by byla překročena povolená délka datagramu (1280B)

## Slide 44: Informační zprávy - Echo
Požadavek (Echo Request) (128)
Odpověď (Echo Reply) (129)
Type = 128/129
Code = 0
checksum
identifikátor
Nějaká data
Pořadové číslo zprávy

## Slide 45: Rozšíření ICMPv6 zpráv
ICMPv6 zpráva má pevnou část a volitelnou část
Do volitelné části se přidávají požadované parametry (options), které přenáší dodatečnou informaci
Mezi základní patří
  Source Link-layer Address option – MAC adresa rozhraní
  Target Link-layer Address option – totéž pro cílovou stanici
  Redirect Header option – používá se pro změnu směrování
  Prefix Information option – směrovač sděluje prefix síťové adresy
  MTU option – používá se při hledání cesty, resp. maximální velikosti paketu, který „projde“.

## Slide 46: Source a Target Link-Layer Address
Type = 1
Length
Source Link-Layer Address
Type = 2
Length
Target Link-Layer Address

## Slide 47: Prefix Information option Redirect Header option
Type = 4
Length
Reserved = 0
Část původního IPv6 datagramu.
Délka nesmí překročit minimum MTU pro IPv6 (1280B
Type = 3
Length
Prefix length
Flags
Valid Lifetime
Prefered Lifetime
Reserved = 0
Prefix

## Slide 48: MTU option
Type = 5
length
Reserved = 0
Maximum Transmission Unit (MTU)

## Slide 49: Objevování sousedů Neighbor discovery (ND)
Náhrada za ARP (není k dispozici broadcast)
Obsahuje mnoho dalších funkcí, souvisejících s konfigurací uzlu
Byly zavedeny dvě skupiny protokolů
  Neighbor Discovery protocol (ND)
  Inverse Neighbor Discovery protocol (IND)
Dají se rozdělit do dvou skupin
  Host-Router Discovery Function
    Router Discovery
    Prefix Discovery
    Parameter Discovery
    Address Autoconfiguration

## Slide 50: Objevování sousedů Neighbor discovery (ND)
Dají se rozdělit do dvou skupin
  Host-Host Communication Function
    Address Resolution
    Next-hop Determination
    Neighbor Unreachability Detection
    Duplicate Address Detection
Patří sem i
  Redirect Function (funkce přesměrování)

## Slide 51: Objevování sousedů (Neighbor Discovery)
Klíčové funkce
  Vyhledání sousedů ve vlastní broadcastové doméně
  Použití – SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration) – IPv6 bezestavová autokonfigurace adres
  Určení IPv6 link-layer adresy uzlu
  Provádí i detekci duplicitních adres (Duplicite Address Detection – DAD)
  Provádí vyhledávání směrovačů
  Plní základní roli v mobilním IPv6 (MIPv6)
  Nahrazuje protokol ARP v IPv4 a některé další funkce ICMPv4

## Slide 52: Neighbor Discovery Protocol (NDP) RFC 2461, RFC 2462
Neighbor Discovery
Address Auto Configuration
Router Discovery
Neighbor Un-reachability Detection(NUD)
Host
Host
Směrovač
Host
Router Discovery (RD)
Neighbor Discovery (ND)
Duplicate Address Detection(DAD)
Neighbor Unreachability Detection
Address Resolution
Duplicate Address Detection
Redirection

## Slide 53: Objevování sousedů a směrovačů
Neighbor Discovery Protocol (NDP)
  Výzva sousedovi (Neighbor Solicitation - NS) (135)
    Vyhledání odpovídající MAC adresy k IPv6 adrese souseda
    Ověření, že je uzel dostupný
  Ohlášení souseda (Neighbor Advertisement - NA) (136)
    Odeslání odpovědi na NS s fyzickou (MAC) adresou
  Výzva směrovači (Router Solicitation - RS) (133)
    Vyhledání implicitního směrovače
    Získání další informace o síti – prefix, DNS adresy forwarderů
  Ohlášení směrovače (Router Advertisement - RA) (134)
    Odpověď na RS
    Je vysílána i periodicky, bez nutnosti přijmout RA

## Slide 54: Objevování sousedů a směrovačů
Výzva směrovači
Výzva sousedovi
Přesměrování
Ohlášení směrovače
Ohlášení souseda

## Slide 55: Objevování směrovačů v lokální síti
Výzva pro vyhledání směrovačů na lokální síti (Router Solicitation Message)
Type = 133
Code = 0
checksum
rezerva
Typ = 1
Délka = 8
MAC adresa zdroje (6B)
Type = 134
Code = 0
checksum
Router live time
Reachable time
Typ = 2
Délka = 8
MAC adresa cíle (6B)
Hop limit
Retransmission interval
M|O|H|Pr|Res
Další volitelné parametry
Ohlášení posílají směrovače na lokálním segmentu (Router Advertisement Message)

## Slide 56: Objevování směrovačů v lokální síti
Hop limit – hodnota doporučovaná směrovačem pro hostitelské systémy. Nula znamená, že nic nedoporučuje
M – managed Address Config Flag – pokud je nastaven, má host použít stavovou nebo ruční autokonfiguraci (DHCP)
O – Other Stateful Config Flag – pokud je nastaven, má host použít ruční nebo stavovou autokonfiguraci pro ostatní parametry (kromě adres)
Router livetime – hodnota je uvedena v [s]. Říká, jak ještě dlouho může být směrovač použit jako implicitní.
Reachable time – Říká hostitelským systémům, jak dlouho v [ms] měli považovat souseda za dosažitelného poté, co získali potvrzení o dosažitelnosti.
Retransmission Interval – počet [ms] mezi dvěma pokusy poslat zprávu Neighbor Solicitation.

## Slide 57: Router Advertisement volitelné parametry
Source Link-Layer Address option – linková adresa směrovače
MTU option – posílá MTU lokální sítě
Prefix Information option – posílá prefixy (počet bitů síťové části), které je možné použít na lokální síti

## Slide 58: Prefix Information option
Prefix length – délka prefixu (8 bitů)
Flags – L|A|R|reserve
  L – on-link flag – nastaven znamená, že prefix může být použit
  A – autonomous Address Configuration flag – je-li nastaven, může být prefix použit pro bezestavovou konfiguraci adresy
  R – router address – R = 1, pak prefix je adresa směrovače. Používá se pro domácí agenty (Home agent)
Valid lifetime – doba v [s] po kterou je prefix platný. Samé jedničky značí nekonečno.
Prefered lifetime – doba v [s], po kterou je adresa generovaná z tohoto prefixu bezestavovou autokonfigurací preferovaná.
Prefix – adresa nebo prefix adresy. Bity mimo délku prefixu musí být nulové.
Type = 3
Length
Prefix length
Flags
Valid Lifetime [s]
Prefered Lifetime [s]
Reserved = 0
Prefix

## Slide 59: Život adresy
Preferovaná – smí se používat
Odmítána – smí se použít v existujících relacích
Neplatná – nesmí se použít
Preferovaná
Odmítána
Neplatná
Doba preferování
Doba platnosti

## Slide 60: Redirect a další
Přesměrování (Redirect Message – RM) (137)
  Vysílána směrovačem
  Slouží k opravě směrovací tabulky v uzlu
  Obsahuje adresu sousedního směrovače, přes který má být paket poslán
Inverzní objevování sousedů
  Slouží k převodu fyzické adresy na síťovou
  IND výzva (Inverse Neighbor Discovery Solicitation Message (141)
  IND ohlášení (Inverse Neighbor Discovery Advertisement Message) (142)
Router renumbering (138)

## Slide 61: Redirect a další
Informace o uzlu
  Dotaz (ICMP Node Information Query) (139)
  Odpověď (ICMP Node Information Response) (140)
Mobilita
  Žádost o adresy domácích agentů (Home Agent Address Discovery Request Message )(144)
  Odpověď s adresami (Home Agent Address Discovery Reply Message) (145)
  Žádost o mobilní prefix (Mobile Prefix Solicitation) (146)
  Ohlášení – mobilní prefix (Mobile Prefix Advertisement) (147)
Rychlé předání (154)
  Používá mobilní IPv6 pro přesun uzlu k jinému směrovači

## Slide 62: Objevování sousedů
K objevování sousedů slouží zprávy s kódem 135 a 136
K objevování sousedů se používá multicast adresa Solicited Node Address ve tvaru
  ff02:0:0:0:0:1:ff00::/104, která se doplní (24 bitů) z identifikátoru rozhraní hledaného souseda
Nahrazuje se tím broadcast z ARP, obtěžují se jen uzly, končící stejnými posledními 24 bity (nepravděpodobné, že jich je víc, pokud ano, odpoví všichni a uzel, který poslal výzvu si vybere).
Je-li Solicited Node Address ff02::1:ffab:cdef,
  pak skupinová ethernetovská adresa, na kterou se datagram pošle, se nastaví na (standardně) 33-33-ff-ab-cd-ef (standardní přepis skupinové IPv6 adresy na skupinovou ethernetovskou adresu

## Slide 63: Objevování sousedů – výzva (solicitation)
Výzva (Solicitation) – posílá se na Solicited Node Address
  Typ = 1 – zdrojová linková adresa (ethernet adresa zdroje)
Type = 135
Code = 0
checksum
rezerva
Hledaná síťová adresa cíle
Typ = 1
Délka = 8
MAC adresa zdroje (6B)

## Slide 64: Objevování sousedů – ohlášení (advertisement)
Ohlášení (Advertisement) – posílá se na individuální adresu
  Typ = 2 – cílová linková adresa (ethernet adresa cíle)
Type = 136
Code = 0
checksum
rezerva
Hledaná síťová adresa cíle
Typ = 2
Délka = 8
MAC adresa cíle (6B)
R|S|O
Další volitelné parametry
R – router – hledaná adresa patří směrovači
S – solicited (soused) – hledaná adresa patří hostitelskému systému
O - overwrite (přepsat) – pokud existuje záznam o fyzické adrese, pak ho můžete přepsat

## Slide 65: Detekce dosažitelnosti
Používá se pro test dosažitelnosti uzlu
Adresa uzlu má pouze konečnou životnost
nekompletní
výzva
dosažitelné
timeout
prošlé
Je třeba poslat data
Dosažitelnost pouze vyšší vrstvou
ověřeno
testované
ověřování
Nedošlo potvrzení
odložené
neodpovídá

## Slide 66: Inverzní objevování sousedů
Odpovídá RARP z protokolu IPv4
Řeší případ, kdy znám linkovou, ale neznám síťovou adresu rozhraní
Type = 9/10
Length
rezerva
IP adresa
IP adresa
IP adresa
Parametry
  Source address list
  Target address list
  MTU pro tuto linku

## Slide 67: Objevování skupinových směrovačů Multicast Router Discovery
K dispozici jsou následující zprávy ICMPv6
  Ohlášení skupinového směrovače (Multicast Router Advertisement - MRD) (151)
  Výzva skupinovému směrovači (Multicast Router Solicitation) (152)
  Ukončení činnosti skupinového směrovače (Multicast Router Termination) (153)

## Slide 68: Redirection message
Zpráva slouží k nápravě neefektivního směrování (použit nevhodný směrovač).
Vede ke změnám ve směrovací tabulce uzlu.
Přibude tam položka s cílovou adresou a adresou směrovače, přes který se mají data pro tento cíl posílat.
Ve volitelných parametrech se přenáší fyzická adresa cílového směrovače (aby se nemusela zjišťovat zvlášť pomocí ND.

## Slide 69: Redirection message
Type = 137
Code = 0
checksum
rezerva
IP adresa směrovače
Typ = 2
Délka = 8
MAC adresa směrovače (8B)
Cílová IP adresa
Záhlaví přesměrovávaného paketu + data
Typ = 4
Délka
rezerva

## Slide 70: Redirection message
IP adresa směrovače – obsahuje adresu místního rozhraní směrovače, které je lepší příště použít pro danou cílovou adresu
Cílová IP adresa – adresa, která má být přesměrována. Pokud jsou obě adresy stejné, je cílová adresa na lokálním segmentu a není třeba ji směrovat
Možné volitelné parametry
  Cílová linková adresa (adresa směrovače)
  Redirected header – obsahuje záhlaví přesměrované ho paketu (max. 1280B)

## Slide 71: Problémy ND s bezpečností
Za normálních podmínek
  Všechny hostitelské systémy si věří navzájem
  Všechny hostitelské systémy věří směrovačům
  Všechny směrovače věří hostitelským systémům
Způsoby napadení
  Spoofing (falšování zdrojové adresy)
  Denial of service (odmítnutí služby)
    Flood advertise, flood router, dos new IPv6 address
  Replay (opakování)
  Redirect (přesměrování)
  Rogue Router Attack (útok na směrovače) - Fake router
Problémy s ochranou soukromí - Automaticky generovaná adresa

## Slide 72: Secure Neighbor Discovery (SeND)
Zprávy protokolu IPv6 nelze chránit pomocí IPsec
Musí se vytvořit nový protokol na úrovni ICMPv6
K zjišťování sousedů přidává následující funkce
  Ověřování vlastnictví adresy
  Ochrana zpráv proti modifikaci
  Mechanizmus pro ověření pravosti směrovače
Protokol používá k označení uzlu (link-local adresy) CGA
CGA – Cryptographically Generated Address
  Je to ochrana před ukradením adresy (stealing address)
  Adresa uzlu je vázána na jeho veřejný klíč
  Každý uzel musí získat nebo generovat pár RSA klíčů
  Poté může vygenerovat svou adresu

## Slide 73: CGA Cryptographically Generated Address RFC 3972
Nahrazuje 64 bitovou adresu v dolní části IPv6 adresy kryprografickým kontrolním součtem (hash) z veřejného klíče vlastníka adresy.
Zpráva je podepsána odpovídajícím tajným klíčem.
Jestliže je známa zdrojová adresa a odpovídající veřejný klíč, pak může být zpráva ověřena.
Platné CGA může být generováno pouze odesílatelem.
Závisí na
  modifikátoru (náhodné 128 bitové celé číslo bez znaménka),
  8 bitové celé číslo (Collision count), nabývající hodnot 0, 1 nebo 2
  veřejný klíč kódovaný jako DER
  volitelné pole s proměnnou délkou

## Slide 74: CGA Cryptographically Generated Address RFC 3972
Modifikátor (128b)
0 (64b)
0 (8b)
Veřejný klíč RSA
Hash 2 SHA-1 (160b)
16*sec bitů == 0
112 bitů
Modifikátor (128b)
Subnet prefix (64b)
Collision count (0 – 3) (8 bitů)
Public RSA key
Hash 1 SHA-1 (160b)
(59 b)
Subnet prefix (64b)
sec
ug = 11
Interface ID (56b)
CGA adresa

## Slide 75: CGA Cryptographically Generated Address RFC 3972
Postup
  Generuje RSA klíče (nebo si o ně řekne)
  Modifikátor nastaví na náhodné číslo
  Vybere hodnotu sec (0 až 3) a vytvoří rámec
  Nastaví Collision count na nulu
  Generuje hash2
  Je-li sec*16 == 0 pokračuje na 9
  Inkrementuje modifikátor
  Pokračuje na 5
  Vygeneruje nový rámec s konečnou hodnotou modifikátoru
  Generuje hash1
  Prvních 59 bitů použije jako Interface ID uzlu

## Slide 76: Secure Neighbor Discovery (SeND)
Ve zprávě Router Advertisement se posílají další parametry
  Cryptographicaly Generated Address (vlastně odpověď jako u ARP)
  Časová značka obsahující sekundy (od 1.1.1970) a zlomky sekund (1/216)
  RSA podpis tajným klíčem vlastníka adresy
SeND nabízí dvě nové zprávy k identifikaci směrovačů
  Certification Path Solicitation (CPS)
    Žádost o certifikát
    Musí ho získat od důvěryhodného uzlu nebo tzv. kotvy
    Kotva je důvěryhodný uzel na vrcholku hierarchie důvěryhodných uzlů – podepisuje certifikát uzlu nižší úrovně
  Certification Path Adverticement (CPA)
    Vrací certifikát směrovači

## Slide 77: Proces autorizace směrovače
Kořenový AS
Uzel A
Směrovač R
Router Advertisement CGA
CPS: Certifikát AS
CPA: Router, Certifikát R
Certifikát AS
Certifikát R
Žádost o certifikát R

## Slide 78: Zprávy SeND
Router Advertisement, Router Solicitation
  Parametry
    Source link-layer address
    MTU
    Prefix Information
    Cryptographicaly generated address
    Timestamp (sec od 1.1.1970 + 1/216 sec)
    Nonse
    RSA signatura – hash, digitální podpis
RA se posílá na multicast adresu
RS se posílá na Link Scoped Multicast Address

## Slide 79: Řešení problémů s bezpečností
Útok | SeND obrana
Neighbor Solicitation/Advertisement Spoofing | SeND požaduje RSA podpis a CGA parametr v Neighbor Solicitation
Neighbor Unreachability Detection Failure | SeND požaduje, aby uzel odpovídající Neighbor Solicitation testu zahrnul RSA podpis a tím doložil, že může používat ID testované adresy
Duplicate Address Detection DoS Attack | SeND požaduje RSA podpis a důkaz o pravosti Neighbor Advertisement posílané jako odpověď na DAD
Router Solicitation and Advertisement Attacks | SeND vyžaduje aby Router Advertisement obsahoval RSA podpis pro autorizaci
Replay Attacks | SeND vloží náhodné číslo do Solicitation a požaduje, aby ho Adverisement obsahoval také

## Slide 80: Multicast Listener Discovery (MLD)
Je realizován jako skupina volání protokolu ICMPv6
Čísla v závorkách jsou kódy ICMPv6
Nahrazuje protokol IGMP
  Obdoba IGMPv2 (MLD)
  Obdoba IGMPv3 (MLDv2)
Dotaz na členství (Multicast Listener Query) (130)
Ohlášení členství (Multicast Listener Report) (131)
Ukončení členství (Multicast Listener Done) (132)
Ohlášení členství MLDv2 (Multicast Listener Discovery Reports) (143)

## Slide 81: Multicast Listener Discovery (MLD)
Zpráva | Kód MLDv1 | Kód MLDv2
query | 130 | 130
report | 131 | 143
done | 132 | 
Query
  Obecný dotaz (ff02::1) – objevování skupin
  Konkrétní dotaz – adresa skupiny

## Slide 82: Multicast Listener Discovery (MLD)
Formát zprávy Query pro type = 130, 131 a 132
Type =
Kód = 0
Kontrolní součet
Max. zpoždění odpovědi
Skupinová adresa
Rezerva = 0
Směrovač
klient
report
query (ff02::1)
done (ff02::2)
report

## Slide 83: Multicast Listener Discovery (MLDv2)
Filtrování skupinových datagramů
  INCLUDE (seznam přijímaných adres)
  EXCLUDE (seznam nepřijímaných adres)
Pravidla pro kombinování
  I(x) + I(y) —> I(x ∪ y) I(abc) + I(cde) —> I(abcde)
  E(x) + I(y) —> E(x – y) E(abc) + I(cde) —> E(ab)
  E(x) + E(y) —> E(x ∩ y) E(abc) + E(cde) —> E(c)
  Odstranění všech zdrojů E()
  Ukončení příjmu I()
MLDv1 – vstup/výstup
MLDv2 – místo toho pouze změna
Adresa ff02::16 – všechny MLDv2 směrovače na lince

## Slide 84: Formát zprávy pro typ = 143
Type = 143
rez = 0
Kontrolní součet
Rezerva = 0
Skupinová adresa
Počet záznamů
Typ záznamu
Délka přílohy
Počet odesílatelů
odesílatel
odesílatel
příloha
Typ záznamu
Délka přílohy
Počet odesílatelů
Skupinová adresa

## Slide 85: Formát zprávy pro typ = 143
Typ záznamu
  MODE_IS_INCLUSIVE
  MODE_IS_EXCLUSIVE
  CHANGE_TO_INCLUSIVE
  CHANGE_TO_EXCLUSIVE
  ALLOW_NEW_SOURCES
  BLOCK_OLD_SOURCES
před | po | 
Include(A) | Include(B) | Allow(B-A), Block(A-B)
Include(A) | Exclude(B) | Change_to_exclude(B)
Exclude(A) | Exclude(B) | Allow(A-B), Block(B-A)
Exclude(A) | Include(B) | Change_to_Include(B)

## Slide 86: Automatická konfigurace
Stavová konfigurace – DHCPv6 (Dynamic Host Configuration Protocol)
Bezestavová konfigurace – SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)

## Slide 87: Bezestavová autokonfigurace
Ohlášení směrovače – posílá směrovač buď sám, nebo na výzvu.
Router Advertisement Message
Type = 134
Code = 0
checksum
Router live time
Reachable time
Typ = 2
Délka = 8
MAC adresa cíle (6B)
Hop limit
Retransmission interval
M|O|H|Pr|Res
Další volitelné parametry

## Slide 88: Router Advertisement message
Hop Limit (Omezení přeskoků) – hodnota doporučovaná směrovačem
M – managed Address Config Flag – pokud je nastaven, má host použít stavovou nebo ruční autokonfiguraci (DHCP)
O – Other Stateful Config Flag – pokud je nastaven, má host použít ruční nebo stavovou autokonfiguraci pro ostatní parametry (kromě adress)
MO
  1- - DHCP pošle vše
  01 - kombinace – adresa, prefix, směrování od směrovače, ostatní od DHCPv6
  00 - DHCP není k dispozici
H – směrovač zastává také funkci Home agent
Pr – Default Router preferences and More Specific Routes – určuje preferenci pro defaultní směrovač
  01 – vysoká priorita
  00 – střední preference směrovače
  11 – nízká preference směrovače
  10 – rezerva

## Slide 89: Router Advertisement massage
Router livetime (životnost směrovače) – hodnota je uvedena v [s]. Říká, jak ještě dlouho může být směrovač použit jako implicitní
Reachable time – Říká hostitelským systémům, jak dlouho v [ms] měli považovat souseda za dosažitelného poté, co získali potvrzení o dosažitelnosti
Retransmission Interval – počet [ms] mezi dvěma pokusy poslat zprávu Neighbor Solicitation
Další volitelné parametry
  Source Link-Layer Address (typ = 2) – linková adresa směrovače
  MTU (typ = 5) – posílá MTU lokální sítě
  Prefix Information (typ = 3) – posílá prefixy (počet bitů síťové části), které je možné použít na lokální síti

## Slide 90: Konfigurace směrování
Konfigurace směrování je umístěna v následujících tabulkách
  Cache cílů – obsahuje informace pro konkrétní cílové adresy (první adresu po cestě).
  Seznam prefixů – určení kdo je a kdo není na stejné síti
  Seznam implicitních směrovačů – směrovače s nastaveným příznakem implicitního směrovače
  Cache vazeb – pro mobilní IPv6, kdy uzel není na domácí síti (cíl a hlavička směrování).
  Cache sousedů – obsahuje fyzické (linkové) adresy

## Slide 91: Konfigurace směrování
Postup prohledávání tabulek
Cache vazeb
Cache cílů
Seznam prefixů
předělat
Poslat na první
Adresu na cestě
Poslat přímo
Poslat implicitnímu
směrovači
Cache sousedů

## Slide 92: Konfigurace DNS
Neighbor Discovery lze rozšířit o další volitelné parametry, které dovolují při bezestavové autokonfiguraci získat i jména DNS serverů a seznam přípon
Do bezestavové konfigurace se přidají volby
  RDDNS – Recursive DNS Server – seznam rekurzivních DNS serverů (minimálně 3)
  SL – DNS Search List – seznam přípon
Životnost serverů se odvozuje od maximálního intervalu ohlášení směrovačů a volí se dvakrát tak dlouhá.
  Je-li životnost nula – zákaz použití,
  je-li životnost ffffffff – životnost je bez omezení

## Slide 93: Další volby Neighbor Discovery
Rekurzivní DNS server
Prohledávací seznam
Type = 25
délka
Rezerva = 0
Životnost [s]
Adresy IPv6 rekurzivních DNS serverů
Type = 31
délka
Rezerva = 0
Životnost [s]
Seznam přípon

## Slide 94: Stavová autokonfigurace
Stavová konfigurace zahrnuje klienta, server a zprostředkovatele (relay agent)
K identifikaci klienta slouží DUID – DHCP Unique Identifier. Je neměnný pro dané zařízení a je určen jak klientovi, tak i serveru.
DUID
  By měl generovat výrobce, něco jako výrobní číslo
  Se vytvoří z linkové adresy a času vytvoření, uloží se do EEPROM
  Použije se linková adresa (obdoba identifikace v IPv4 – fyzická adresa)

## Slide 95: Stavová autokonfigurace
Identity Association (IA)
  Je soubor konfiguračních informací pro jedno rozhraní
  Je identifikovatelné jednoznačných identifikátorem IAID, který je konzistentní a v čase neměnný
Postup přidělení IPv6 adresy pomocí DHCPv6 je obdobný jako v případě DHCPv4, pouze jména příkazů a odpovědí se změnila a také některá volání přibyla

## Slide 96: DHCPv6 seznam volání
Výzva (solicit)
Ohlášení (advertise)
Žádost (request)
Potvrzení (confirm)
Obnovení (renew)
Převázání (rebind)
Odpověď (reply)
Uvolnění (release)
Odmítnutí (decline)
Rekonfigurace (reconfigure)
Žádost o informaci (Information request)
Předání (relay forward)
Odpověď (relay reply)

## Slide 97: DHCPv6 hledání serverů
Protože není k dispozici broadcast, využívá se skupinová adresa.
  ff02::1:2 – pro všechny DHCP servery a agenty
  ff05::1:3 – pro všechny DHCP servery
Adresy se liší dosahem – ff02:: platí pouze na lokálním segmentu, ff::05 platí v „místě“ – patrně v administrativní oblasti

## Slide 98: DHCPv6 hledání serverů
DHCP klient
DHCP relay agent
DHCP server
DHCP Solicid (DUID, všechna IA) fe80::/
DHCP relay forward
DHCP relay reply
DHCP advertise (preference)
DHCP request (DUID)
DHCP replay
DHCP renew
DHCP rebind
Pro původní server
Pro všechny servery

## Slide 99: DHCPv6
Konfigurace vyžádaná serverem
  Aktivováno serverem
  Změna síťových parametrů
  Rekonfigurace – obnovení (renew) – odpověď (replay)
Probuzení po přestávce
  Potvrzení (confirm), parametry IA – odpověď (reply)/odmítnutí (decline)

## Slide 100: DHCPv6 bezpečnost
Volba Authentication
klient - přidá k první výzvě – určení metod ověřování (HMAC-MDA5)
Digitální podpis
Symetrická kryptografie, klíč přidělen manuálně (jedna administrativní oblast, asymetrická kryptografie není třeba)
Za běhu (mezi agentem a serverem) pak IPsec (mezi agenty a servery)

## Slide 101: Bezestavové DHCPv6
doplnění bezestavové konfigurace dalšími informacemi
ohlášení směrovače (O=1, M=0)
  Adresa bezestavově
  Další informace stavově
Zjednodušená verze DHCPv6
  pouze dvě zprávy žádost (request)/odpověď (replay), předání (relay forward)/odpověď(relay reply)

## Slide 102: Směrování
cíle identifikovány podle prefixů (plus délka prefixu)
implicitní cesta – prefix nulové délky ::/0
obsah směrovací tabulky
Cíl | Směrovač | Rozhraní | význam
::1/128 |  | lo | Local host
fe80::EUI-64/128 |  | lo | Moje link-local adresa
fe80::/64 |  | eth0 | Ostatní link-local adresy
glob. Adresa/128 |  | lo | Moje globální adresa
glob. Adresa/64 |  | eth0 | Ostatní globální adresy
ff00::/8 |  | eth0 | Skupinové adresy
::/0 | fe80::EUI-64 | eth0 | Implicitní směrování

## Slide 103: Směrování
Hierarchické směrování
  CESNET2/32
  Plzeň/40
  ZČU/48
  Konkrétní síť/64
Směrovací protokoly
  IGP, EGP
  RIPng – podle vzdálenosti
  OSPFv3 – podle stavu linek
  IS-IS – podle stavu linek
  BGPv4+

## Slide 104: Skupinové směrovací protokoly
DVMRP – není
PIM-DM – Protocol Multicast Dense Mode
PIM-SM – Protocol Multicast Sparse Mode
Bidirective PIM (BIDIR-PIM) – obousměrný strom (PIM-SM)
PIM-SSM – PIM Specific Multicast – vysílá jediný zdroj
PIM – nevytváří vlastní směrovací tabulku
PIM domény, RP shromaždiště (Randevous Point)
Komunikace mezi PIM doménami – Multicast Source Discovery Protocol IPv4 (MSDP)

## Slide 105: PIM-SM
PIM-Join – posílá směrovač
RP – styčný bod mezi vysílači a příjemci, každá skupinová adresa může mít svůj RP
JOIN – posílá se periodicky
Designated Router – pověřený směrovač – součást doručovacího stromu
Register – rámec zabalený do PIM zprávy od zdroje k RP
Register-stop – ukončení zprávy Register – vytvořen doručovací strom od zdroje – vysílač (zdroj) je také příjemcem.
Původně sdílený strom – kořenem je RP, přechod na strom nejkratších cest – kořenem je zdroj
Opuštění stromu – zprávy PRUNE

## Slide 106: Zprávy protokolu PIM-SM
Hello – oznámení existence směrovače
Register – zabalená data poslaná do RP
Register-stop – ukončení Register
Join – připojení do stromu
Prune – odpojení od stromu
Assert – duplicitní směrovače na jedné LAN

## Slide 107: Nalezení RP
Statická konfigurace
Adres RP do skupinové adresy (embedded RP)
Bootstrap Router (BSR) – mechanizmus pro PIM
  Směrovače v doméně si mezi sebou vyberou BSR
  Směrovače se u BSR uchází o adresu RP —> BSR tuto informaci šíří po doméně
  Zavedení výběrové adresy —> více RP

## Slide 108: PIM-DM a další protokoly
PIM-DM
  Směrování dle Reverse Path Forwarding
  Zprávy Prune (S,G) – odříznutí od stromu
  Zpráva Graft(S,G) – ponechání ve stromu
Bidirectional PIM
  PIM-SM – sdílený strom (RP) – registrace do RP
  Strom nejkratších cest z jednotlivých zdrojů
  BIDIR-PIM – jeden sdílený strom, obousměrný
Source Secific Multicast (PIM-SSM)
  Nepotřebuje RP
  Přihlášení na zdroj přímo
  Stream je identifikován dvojicí (S,G) – tzv. kanál – nezáleží na volbě adresy pro G
  Volí se adresy ff3x::8000:0 až ff3x::ffff:ffff

## Slide 109: DNS IPv6
Záznam adresy AAAA
Záznam jména PTR v inverzní doméně ipv6.arpa
Zavádí se jedno jméno, dvě adresy nebo dvojí jména podle IP adresy, speciální subdoména ipv6

## Slide 110: IPsec
Pracuje ve dvou režimech – ověření, šifrování
Ověřovací hlavička – AH (Authentication Header)
Pro šifrování – ESP (Encapsulating Security Payload)
Propojení počítačů
  Transportní režim
  Tunelovací režim

## Slide 111: Mobilita
Komponenty
  Domácí síť
  Domácí adresa – HA (Home Address) – zůstává neměnná
  Care-of-address – dočasná adresa (cestovní adresa) – přiděluje DHCPv6 v místě přesunutí uzlu
  Domácí agent (Home Agent) – směrovač domácí sítě (tunelování)
Postup přenosu
  Korespondend (cizí uzel) —> domácí adresa —> domácí agent —> tunel —> mobilní uzel
Optimalizace
  Seznámit korespondenta s aktuální adresou – aktualizace vazby
  Využití hlavičky směrování
  Vztah mezi aktuální a domácí adresou je vazba (binding)

## Slide 112: Mobilní IPv6

## Slide 113: Mobilní IPv6
Mobilní IP zajišťuje IP uzlu aby si zachoval IP adresu a udržel si nepřerušené síťové i aplikační spojení i když se pohybuje sítí.
Znamená to, že dostupnost služeb je nezávislá na aktuální pozici, přesunování nebo infrastruktuře.
Výhody mobilního IPv6
Velký adresní prostor IPv6 dovoluje vývoj mobilních aplikací bez omezení
Není třeba cizího agenta, pouze domácí agent musí přesměrovávat zprávy, není třeba upravovat infrastrukturu

## Slide 114: Mobilní IPv6
Care of Adress pro mobilní uzel přidělována pomocí autokonfigurace
Mobilní IPv6 využívá volitelná záhlaví, vyhledávání sousedství, …
Transparentní i vzhledem k uzlům, které mobilitu nepodporují
Přidáno rozšíření
  Mobility header

## Slide 115: Operace MIPv6
Mobilní uzel obdrží IPv6 HomeAddress
Mobilní uzel obdrží novou IPv6 adresu (Care of Address) v cizí síti
Mobilní uzel informuje domácího agenta o přidělení nové adresy
Domácí agent se schovává za mobilní uzel
  Přijímá přenosy pro mobilní uzel
  Převádí tok dat z mobilního uzlu
Mobilní uzel informuje ostatní hosty
  Correspondent Node je informován
  Může posílat data přímo do mobilního uzlu

## Slide 116: Přesun do nové pozice

## Slide 117: Obousměrný tunelovací režim

## Slide 118: Optimalizace cesty

## Slide 119: Přechod IPv4 na IPv6
Technologie pro přechodné stádium
  Dvojitý zásobník
  Tunelování
    konfigurované tunely
    automatické tunely
      přenos IPv4 přes IPv6
      přenos IPv6 přes IPv4
  Převodníky

## Slide 120: Dvojitý zásobník

## Slide 121: Dvojitý zásobník
Výhody
  rozmístěn na uzlech IPv4
  IPv4 plus výhody IPv6, jednoduché použití
  jednoduchá konfigurace
Nevýhody
  dvojí směrování
  zabírá paměť a procesorový čas

## Slide 122: Tunelování (zapouzdření paketů)
Konfigurované tunely
  IPv6 – IPv6, konfigurováno na směrovači
Automatické tunely
  IPv4 kompatibilní IPv6 (RFC 4213, 2893) - zastaralé
  IPv6 over IPv4 (RFC 2529)
  IPv6 to IPv4 (RFC 3056)
  ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol)
  Tunnel Broker (RFC 3053)
  Teredo (soft)

## Slide 123: Tunelování (zapouzdření paketů)
IPv4 kompatibilní IPv6 (RFC 4213, 2893) – zastaralé
  přenos IPv6 paketů přes IPv4 sítě s použitím tunelu IPv4
  v4 adresa: a.b.c.d
  v6 adresa: ::a.b.c.d
  vyžaduje veřejnou IPv4 adresu
  pro automatické tunelování se vyžaduje adresa 0/96
  neumí multicast

## Slide 124: Tunelování (zapouzdření paketů)
IPv4 over IPv6 (6OVER4)
  přenos IPv6 paketů přes IPv4 síť
  vlastní IPv6 adresa
  používá se spolu s konfigurovatelnými tunely
  IPv6 multicast implementován pomocí IPv4 multicastu

## Slide 125: Tunelování (zapouzdření paketů)
IPv4 to IPv6 (6to4)
  bezestavové automatické tunelování
  zapouzdření IPv6 adresy do IPv4 adresy
  2002::/16 – a.b.c.d -> 2002:a.b.c.d/48
  v IPv6 síti se přidá EMAC do lok. části adresy
  6to4 relay router

## Slide 126: Tunelování (zapouzdření paketů)
ISATAP
  Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol
  umožňuje komunikaci
    IPv6 na IPv6
    IPv6 na IPv6 přes síť IPv4 (IPv4/IPv6 router)
    IPv6 na IPv4 přes síť IPv6 (6to4 router)
  64 bitový interface ID ::0:5efe:a.b.c.d
    IPv4 adresa a.b.c.d
    globální IPv6 prefix 2001:718:1800::/64
    link-local adresa fe80::5efe:a.b.c.d
    globální IPv6 adresa 2001:718:1800::5efe:a.b.c.d

## Slide 127: Tunelování (zapouzdření paketů)
Tunnel Brokering
  klient
  Tunnel Broker (www.freenet6.net)
  Tunnel Server (router)
vytvoření tunelu mezi klientem a IPv6 sítí

## Slide 128: Tunelování (zapouzdření paketů)

## Slide 129: Tunelování (zapouzdření paketů)
Teredo (RFC4280)
  Microsoft
  IPv4 NAT traversal for IPv6
  tunelování nad IPv4 UDP/3544
  velká režie