## Slide 1: Úvod do P2P sítí
Počítačové sítě
Lekce 13
Ing. Jiří Ledvina, CSc.

## Slide 2: Úvod
Základní rozdělení P2P systémů
  sdílející obsah
  vyhledávající obsah
Sdílení obsahu
  přímý přenos mezi uzly – identické pro všechny uzly
  strukturované nebo nestrukturované ukládání dat
  automatická replikace dat

## Slide 3: Úvod
Jiné dělení P2P systémů
  Pro paralelní výpočty
    Mnohonásobné výpočty
    Rozdělené výpočty
  Přístup k souborům a informacím
    Sdílení obsahu
    Přístup k souborům
    Filtrování, vyhledávání
  Kooperující (RT)
    Instant messaging
    Sdílené aplikace
    hry

## Slide 4: Úvod
Rozdělení podle decentralizace
  Čisté P2P systémy
    Členové jsou servery i klienti (servent)
    Bez centrálního serveru
    Bez centrálního směrovače
  Hybridní P2P
    Centrální server pro udržování informací o členech
    Odpovídání na dotazy (indexy)
    Členové udržují informaci (soubory)
    Směrování pomocí převodu reference – adresa
  Kombinované
    obojí

## Slide 5: Vyhledávání v P2P sítích
Vyhledávání obsahu
  centralizované
  decentralizované
  založené na pravděpodobnostním vyhledávání

## Slide 6: P2P směrování
P2P overlay networks
  Členové jsou uzly
  Sousední členové jsou propojeni virtuálními hranami (TCP, IP adresa)
  Změna topologie
    Nový uzel musí nabootovat informaci
    Periodický ping
    Test životaschopnosti při přenosu zpráv
    Rekonfigurace – přidávání uzlů, ztráta souseda

## Slide 7: Typy P2P
P2P systémy
Nestrukturované
  Napster (centralizované)
  Gnutella (distribuované)
  Kazaa/FastTrack (hierarchické)
Strukturované
  Chord – uzly v kruhu
  Pastry – overlay síť, ID
  Scribe - kruh
  CAN

## Slide 8: Model klient/server
Architektura klient/server
  server musí být výkonný, spolehlivý, známý zdroj dat
  klienti požadují data od serverů
  často používaný, úspěšný model
Omezení architektury klient/server
  těžko dosažitelná škálovatelnost
  představuje úzké místo z hlediska chyb
  vyžaduje administraci
  mohou existovat nevyužité zdroje
  o řešení těchto problémů se snaží P2P sítě

## Slide 9: Model peer-to-peer
P2P počítání
  P2P počítání je sdílení výpočetních zdrojů a služeb přímou výměnou mezi systémy
  Tyto zdroje a služby zahrnují výměnu informace, cykly zpracování, vyrovnávací paměti a diskové paměti pro ukládání souborů
  P2P počítání využívá existujících výpočetních zdrojů, pamětí, propojení počítačů a dovoluje uživatelům využívat společný výpočetní výkon ku prospěchu všech

## Slide 10: Architektura P2P sítí
Architektura P2P sítí
všechny uzly jsou jak klienti, tak i servery
  zpracovávají a spotřebovávají data
  jakýkoliv uzel může zahájit spojení
neexistuje centrální zdroj dat

## Slide 11: Charakteristiky P2P sítí
Charakteristiky P2P sítí
  klienti jsou současně servery i směrovače
    uzly se podílí úložišti dat, pamětí, CPU
  uzly jsou autonomní (bez administrace)
  síť je dynamická : uzly se mohou často připojovat i odpojovat
  uzly spolupracují přímo, každý s každým (ne prostřednictvím serverů)
  uzly mohou být velice odlišné

## Slide 12: Vlastnosti P2P sítí
Výhody P2P sítí
  efektivní využívání zdrojů
    využívají nevyužité zdroje (paměť, CPU) v síti
  škálovatelnost
    možnost replikace
    geografická distribuovanost
    neexistuje centrální bod (chyby)
  jednoduchá administrace
    uzly se organizují samy
    není třeba dislokovat servery aby byly pokryty požadavky
    systému je vlastní odolnost proti chybám, replikace, vyrovnání zátěže

## Slide 13: Aplikace P2P sítí
Aplikace P2P sítí
  sdílení souborů (Napster, Gnutella, Kazaa)
  síťové hry (DOOM)
  sdílené aplikace (ICQ, sdílené tabule)
  distribuované výpočty (seti@home)

## Slide 14: Aplikace P2P sítí
Sdílení souborů
  Napster, Gnutella, Kazaa, Freenet
  Rozsáhlé sdílení souborů
    Zpřístupnění souborů (hudba, video) na vlastním počítači ostatním
    Ostatní uživatelé se připojí do sítě, vyhledávají soubory a stahují si je
  Problém – zasahování do autorských práv

## Slide 15: Napster
5/1999 – 2001 (soud), 2002 - konec
sdílení hudebních souborů
centralizované řešení
uživatelé zapíší seznam svých souborů do Napster serveru
další uživatelé pošlou požadavek se seznamem požadovaných souborů do Napster serveru (vyhledávání podle klíčů)
Napster server pošle seznam IP adres počítačů, které soubory obsahují
Uživatel se připojí přímo k vybranému uživateli a soubor stáhne

## Slide 16: Napster
Centrální Napster server
  Zajišťuje správné odpovědi
  Je však úzkým místem z hlediska škálovatelnosti
  Je také úzkým místem z hlediska chyb
  Citlivý na DoD
Prohledávání je centralizované
Přenos souborů je přímý (peer-to-peer)

## Slide 17: Napster

## Slide 18: Gnutella
dovede sdílet libovolné soubory
na rozdíl od Napster provádí decentralizované prohledávání
dotazuje se sousedů
sousedé se dotazují svých sousedů, atd.
počet úrovní prohledávání je dán TTL
uzly, které obsahují vyhledávané soubory odpoví

## Slide 19: Gnutella
Decentralizovaný
Záplavové směrování „naslepo“
  Záplavové dotazy v oblasti (TTL)
  Odpovědi posílány zpět podle cesty dotazu
  Výběr souboru ke stažení
  Přímé stažení z vybraného člena
  Nevýhoda - neefektivní

## Slide 20: Gnutella
decentralizované prohledávání
  odstraněn problém místa citlivého na chyby
  není tak citlivý na DoS
  nemůže zaručit správné výsledky
záplavové dotazování
  prohledávání je distribuované, ale dosud ne škálovatelné
Stahování pomocí HTTP GET request

## Slide 21: Gnutella
Zprávy
  Advertisement
  Query
  Push Request
Formát zprávy
  Message ID (16) - párování
  Function ID (1) – typ
  TTL (1)
  Hops (1)
  Payload Length (4)

## Slide 22: Kazaa (síť FastTrack)
hybrid centralizované Napster a decentralizované Gnutella
super-peer vystupují jako lokální centra vyhledávání
  každý super-peer je obdobou Napster serveru pro malou část sítě
  super-peer jsou vybírány systémem automaticky na základě jejich parametrů (paměť, šířka pásma, ... ) a dostupnosti (čas pro připojení)

## Slide 23: Kazaa (síť FastTrack)
uživatelé přenesou svůj seznam souborů do super-peer
super-peer si periodicky vyměňují seznam souborů
uživatelé posílají dotazy do super-peer
systém slouží ke sdílení souborů
existuje možnost nesdílet data, pouze je stahovat

## Slide 24: Anonymita P2P sítí
Napster, Gnutella ani Kazaa nezajišťují anonymitu
  Uživatelé vědí kde co je a kdo co požaduje
Freenet
  Navržen mimo jiné k zajištění anonymity

## Slide 25: Freenet
6/1999
data jsou přenášena v opačném směru než dotaz
  není možné zjistit, je-li uživatel iniciátorem nebo pouze data přenáší dál
  není možné zjistit, jestli uživatel data posílá dál nebo je také spotřebovává
chytré dotazy
  požadavky jsou směrovány do správného uzlu postupně

## Slide 26: Freenet

## Slide 27: Strukturované P2P sítě
druhá generace P2P sítí
samo organizující se struktura
vyrovnávání zátěže
odolné proti chybám
založeno na distribuované hashovací tabulce

## Slide 28: Distribuované hashovací tabulky DHT
Distribuované hashovací tabulky (Distributed Hash Tables – DHT)
  distribuovaná verze hashovací tabulky (datová struktura)
  ukládá páry (klíč, hodnota)
    klíč je podobný jménu souboru
    hodnota může být obsah souboru
  cíl: efektivní vkládání, prohledávání, rušení párů (klíč, hodnota)
  každý uzel ukládá do systému podmnožinu párů (klíč, hodnota)
  základní operace: nalezení uzlu, který obsahuje klíč
    mapování klíčů na uzly
  efektivně směrovat požadavky vložení, prohledání, rušení do tohoto uzlu

## Slide 29: Distribuované hashovací tabulky DHT
Základní rozhraní DHT
  identifikátor uzlu (Node id): m-bitový identifikátor (obdoba IP adresy)
  klíč: posloupnost slabik
  hodnota: posloupnost slabik
  operace:
    put(key, value) – uložení do uzlu, odpovídajícímu klíči
    value=get(key) – obnovení hodnoty spojené s klíčem z odpovídajícího uzlu

## Slide 30: Distribuované hashovací tabulky DHT
Aplikace DHT
  nad rozhraním DTH mohou být realizovány služby
    sdílení souborů
    archivační složby
    databáze
    jmenné a adresářové služby
    chat
    publikování/čtení

## Slide 31: Distribuované hashovací tabulky DHT
Požadované vlastnosti DHT
  rovnoměrné mapování klíčů do všech uzlů sítě
  každý uzel udržuje informaci pouze o malém počtu uzlů
  efektivní směrování zpráv do uzlů
  připojení a odpojení uzlů ovlivní pouze malý počet uzlů

## Slide 32: Distribuované hashovací tabulky DHT
Směrovací protokoly DHT
  DHT rozhraní bylo realizováno v několika implementací
    Chord (MIT)
    Pastry (Microsoft Research UK, Rice University)
    Tapestry (UC Berkeley)
    CAN – Content Addressable Network (UC Berkeley)
    SkipNet (Microsoft research US, Univ. Of Washington)
    Kademlia (New York University)
    Viceroy (UC Berkeley)
    P-Grid (EPFL Switzerland)
    Freenet (Ian Clarke)
  Tyto systémy jsou často označovány jako P2P overlay networks

## Slide 33: Chord
Node id: unikátní m-bitový identifikátor (hash IP adresy, jiné unikátní ID)
Klíč: m-bitový (160) identifikátor (hash sekvence slabik – SHA-1)
Klíč – SHA-1 – ID
IP adresa – SHA-1 - ID
Hodnota: sekvence slabik
API
  Insert(key, value) – uložení klíče a hodnoty do r uzlů
  Lookup(key)
  Update(key, newval)
  Join(n)
  Leave()

## Slide 34: Chord
  Uzly jsou organizovány do kruhu identifikátorů
  Klíče jsou přiřazeny číselně následujícím uzlům
  Hashovací funkce zajišťuje distribuci uzlů i klíčů v kruhu

## Slide 35: Chord
Vyhledávací tabulka
  velikost tabulky O(logN)

## Slide 36: Chord
Vyhledávání
  hledání uzlu s číslem nejbližším vyšším než je hodnota klíče

## Slide 37: Chord
Vlastnosti
  v systému s N uzly a K klíči s vysokou pravděpodobností
    každý uzel obsahuje nanejvýš K/N klíčů
    každý uzel udržuje informaci o přibližně O(logN) jiných uzlech
    počet prohlížených uzlů závisí na O(logN)
  není zaručeno dodání výsledků
  není zaručena konzistentnost replik
  uzly v kruhu mohou být umístěny v síti kdekoliv (umístění bez vazby na síť)

## Slide 38: Pastry
Cambridge, Microsoft
Obecná infrastruktura pro P2P aplikace
Propojuje soubor uzlů
  Uzly mají přiřazeny ID (16B)
  Přenos zprávy do živého uzlu nejblíže klíči ROUTE(msg, key)
  Škálovatelné směrování O(log (N)) kroků
  Směrovací tabulky O(log (N)) položek
  Odolné proti chybám (přidání, ubrání uzlů) – automatické opravy

## Slide 39: CAN
CAN (Content-Addreable Network)
  založeno na d-dimenzionálním kartézském systému
  každý uzel vlastní odlišnou zónu v prostoru
  každý klíč je hashován na bod prostoru

## Slide 40: CAN

## Slide 41: Bit Torrent
Bram Cohen
Sdílení velkých souborů
Dovoluje vytvářet repliky
Jistá podoba s DFS
Dělí soubor na mnoho kousků a podkousků (256KB/16KB)
Replikace různých kousků na různých serverech
Jakmile má člen kompletní soubor, nabízí jej ostatním
Schopnost smontovat celý soubor z jednotlivých kousků z různých serverů (členů)

## Slide 42: Základní komponenty
Seed
  Člen, který vlastní celý soubor
Leacher
  Člen, který má nekompletní kopii souboru
Torrent
  Soubor obsahující
    Jméno a délku souboru
    Seznam SHA-1 hashů všech částí souboru kvůli verifikaci integrity
    Typicky se umisťuje na web server
    Obsahuje adresu Trackeru

## Slide 43: Tracker
Centralizovaný proces, který udržuje vazbu na členy (peers)
Nedistribuuuje soubor, pouze obsahuje metadata
Vrací náhodný seznam členů (max 50)
Registruje členy a seznamy souborů (seed, leacher)

## Slide 44: Fragmentace souborů
Část (piece) souboru je dále dělena na podčásti (sub-peace)
Dokud není část souboru přenesena, přenáší se podčásti pouze z této části
Podporuje rychlou kompletaci části
Výkonnost přenosu závisí na vhodném výběru členů, ze kterých se části stahují
Je tendence decentralizovat zatížení
Žádosti o části se posílají na více uzlů současně, duplicitní odpovědi se ruší – rozdělení zátěže